# 煤层气储层保护钻井液技术研究

### 论文摘要

做好煤层气储层保护工作,对于有效开发、利用煤层气,弥补我国石油、天然气供应的不足,降低温室气体排放,减少环境污染以及预防矿难事故频发,具有重要意义。本文首先采用X射线衍射、扫描电镜、泥页岩膨胀实验和页岩分散实验等手段,综合分析了和顺、延川南工区煤层气钻井中上部泥页岩的组构与理化性能,研究认为和顺、延川南工区煤层气钻井中上部泥页岩地层的井壁失稳机理主要为:延川南工区粘土矿物含量较高,含有膨胀型粘土矿物,微裂缝发育少、构造较致密,易水化膨胀而缩径;和顺工区粘土矿物含量较低,微缝隙较发育,易剥落掉块,导致井壁坍塌。通过实验优选了包被抑制剂、封堵防塌剂、降滤失剂和润滑剂等,研制出煤层气井上部泥页岩井段防塌钻井液配方。在对煤层气储层特性深入分析基础上,实验研究了煤层气储层特征与损害机理:(1)煤岩主要成分是炭,膨胀性与分散性小,一般都发育有一定趋向性的微裂缝,割理发育明显,连通性良好,渗透率与孔隙度都很低,亲水性弱;(2)不同粒度级配的固相颗粒可对煤层气储层造成不同程度的损害;(3)煤岩对应力敏感,随应力增加渗透率迅速下降,当净应力为0.9MPa时,渗透率损害率已达90%,应力撤销,渗透率恢复值不足50%;(4)煤岩内部呈弱酸性,强碱性或含有过多与储层不配伍离子的外来流体进入储层,因发生沉淀结垢而损害储层。进一步研究了煤层气储层钻完井液保护技术对策,研制出储层保护效果显著的无固相低伤害钻完井液—煤层气储层清洁完井液,现场试验证明,采用清洁完井液对煤岩湿测气体渗透率恢复值明显提高;初步研制出应用于煤层气井泥页岩井段与储层的钻井、完井液一体化配方,该配方抑制性、封堵性、储层保护性能良好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 煤层气储层保护研究意义

- 1.2 煤层气储层损害因素

- 1.2.1 煤层气储层损害内在因素

- 1.2.2 钻井液对煤层气储层的损害因素

- 1.3 本文主要研究工作

- 第二章 煤层气储层基本特征与煤层气钻井完井技术研究现状

- 2.1 煤层气储层基本特征

- 2.1.1 煤层的结构特征

- 2.1.2 煤岩的岩石学特征

- 2.2 煤层气储层成藏条件

- 2.2.1 气源条件

- 2.2.2 封存条件

- 2.2.3 地质构造条件

- 2.2.4 渗透条件

- 2.3 煤层气井钻井工艺

- 2.3.1 欠平衡钻井

- 2.3.2 平衡钻井或近平衡钻井

- 2.3.3 微过平衡钻井

- 2.4 煤层气井完井技术

- 2.4.1 裸眼完井

- 2.4.2 套管完井

- 2.4.3 裸眼/套管混合完井

- 2.4.4 裸眼洞穴完井

- 2.4.5 水平排孔衬管完井

- 2.4.6 定向羽状水平井技术

- 2.5 煤层气井钻完井液技术

- 第三章 实验技术与方法

- 3.1 X-射线衍射分析技术

- 3.2 扫描电子显微镜分析技术

- 3.3 页岩分散实验

- 3.3.1 实验仪器

- 3.3.2 实验步骤

- 3.3.3 计算公式

- 3.4 泥页岩膨胀实验

- 3.4.1 实验仪器

- 3.4.2 实验步骤

- 3.4.3 计算公式

- 3.5 流变性测试

- 3.5.1 实验仪器

- 3.5.2 实验步骤

- 3.5.3 计算公式

- 3.6 常温常压滤失量测试

- 3.6.1 实验仪器

- 3.6.2 实验步骤

- 3.7 煤岩气体渗透率的测定

- 3.7.1 实验原理

- 3.7.2 实验流程

- 3.7.3 实验步骤

- 3.8 多功能油层保护实验仪测试方法

- 3.8.1 仪器简介

- 3.8.2 实验操作步骤

- 3.9 砂床封堵实验

- 3.9.1 实验原理与仪器

- 3.9.2 实验步骤

- 3.10 裂缝封堵实验

- 3.10.1 实验仪器

- 3.10.2 实验步骤

- 3.11 岩石单向抗压强度测定

- 3.11.1 仪器设备

- 3.11.2 测定步骤

- 3.11.3 测定结果的计算

- 第四章 煤层气井泥页岩井段失稳机理与防塌钻井液技术研究

- 4.1 煤层气井泥页岩井段失稳机理研究

- 4.1.1 研究区块地层概况

- 4.1.2 地层岩样组构分析

- 4.1.3 理化性能分析

- 4.1.4 煤层气井泥页岩井段失稳机理综合分析

- 4.2 煤层气井泥页岩井段防塌钻井液技术研究

- 4.2.1 单剂优选

- 4.2.2 煤层气井泥页岩井段钻井液体系优选

- 4.2.3 HD-1 体系对泥页岩单向抗压强度的影响

- 4.3 本章小结

- 第五章 煤层气储层损害机理与保护钻完井液技术研究

- 5.1 煤层气储层损害机理研究

- 5.1.1 研究区块煤层气储层特征

- 5.1.2 煤层气储层矿物组成分析

- 5.1.3 煤层气储层微观构造分析

- 5.1.4 煤层气储层水化性能分析

- 5.1.5 煤层气储层润湿性分析

- 5.1.6 煤层气储层固相损害实验研究

- 5.1.7 煤层气储层应力损害实验研究

- 5.1.8 煤层气储层外来流体与储层配伍性实验研究

- 5.1.9 煤层气储层保护钻完井液性能要求

- 5.2 煤层气储层保护钻完井液技术研究

- 5.2.1 现场水样分析

- 5.2.2 无固相钻完井液研究

- 5.2.3 煤层气井钻井、完井液一体化技术研究

- 5.2.4 现场试验

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的学术成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].液氮冷冲击作用下煤层气储层的裂隙演化（英文）[J]. Journal of Central South University 2020(06)

- [2].基于干扰试井的煤层气储层优势渗流方向研究[J]. 煤田地质与勘探 2017(04)

- [3].左权宏远矿15~#煤层气储层特征分析[J]. 山东煤炭科技 2017(09)

- [4].煤层气储层三维可视化的研究[J]. 计算机应用与软件 2015(09)

- [5].高分辨率密度测井在煤层气储层评价的适用性分析[J]. 国外测井技术 2017(03)

- [6].中国煤层气储层伤害分析及钻井液储层保护研究现状[J]. 煤田地质与勘探 2016(02)

- [7].使用纳米碳酸钙降低低孔低渗煤层气储层伤害[J]. 地球科学(中国地质大学学报) 2015(06)

- [8].煤层气储层的测井识别及评价技术综述与展望[J]. 陕西煤炭 2014(02)

- [9].我国煤层气储层特点及主控地质因素[J]. 山西煤炭管理干部学院学报 2010(01)

- [10].煤及煤层气储层导电特性研究综述与展望[J]. 地球物理学进展 2020(04)

- [11].深部煤层气储层微观结构及储渗机理[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2017(10)

- [12].煤层气储层评价方法的选择[J]. 地质通报 2012(04)

- [13].煤层气储层研究进展[J]. 断块油气田 2012(03)

- [14].我国煤层气储层压裂现状及其展望[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2012(03)

- [15].晋城无烟煤地区煤层气储层区域差异及不同区域特征[J]. 中国煤层气 2011(02)

- [16].煤层气储层压力测试实验研究[J]. 西安科技大学学报 2011(05)

- [17].煤层气储层毛管压力对煤层气开发效果的影响[J]. 煤矿安全 2020(05)

- [18].煤层气储层参数测井评价方法及相关问题探讨[J]. 煤炭与化工 2014(05)

- [19].煤层气储层测井评价技术及应用[J]. 煤田地质与勘探 2013(02)

- [20].短陂桥矿区煤层气储层特征及资源潜力评价[J]. 资源与产业 2012(05)

- [21].河南省煤层气储层压力特征及其形成机制[J]. 煤田地质与勘探 2009(05)

- [22].煤层气储层测井评价有关问题的讨论[J]. 中国西部科技 2009(34)

- [23].煤层气储层割理的测井识别[J]. 国外测井技术 2014(06)

- [24].鄂尔多斯盆地韩城地区煤层气储层特征[J]. 化工管理 2015(28)

- [25].煤层气储层测井响应特征及评价[J]. 内蒙古石油化工 2012(18)

- [26].煤层气储层异常压力形成机制研究[J]. 科技信息 2010(25)

- [27].煤层气储层保护钻井关键技术研究[J]. 石油天然气学报 2010(06)

- [28].煤层气储层变形机理及对渗流能力的影响研究[J]. 中国矿业 2009(03)

- [29].煤层气储层测井评价有关问题的讨论[J]. 中国煤炭地质 2008(12)

- [30].煤层气储层水锁伤害影响因素及防治措施研究[J]. 钻采工艺 2019(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/55242ee78db2c7aa03a80dbb.html