# 截齿截割作用下煤体变形破坏规律研究

论文题目: 截齿截割作用下煤体变形破坏规律研究

论文类型: 博士论文

论文专业: 工程力学

作者: 王春华

导师: 李贵轩

关键词: 煤体,截齿,模拟试验,数字散斑相关方法,变形局部化,红外成像,数值计算

文献来源: 辽宁工程技术大学

发表年度: 2005

论文摘要: 截齿截割作用下的煤体变形破坏规律研究是岩石力学及煤炭行业重要的理论与实际课题,搞清截齿截割作用下煤体变形破坏规律对采掘机械化程度的提高以及煤炭企业生产效益的提高都有重要意义。本文采用了模拟实验、散斑测试、红外测温及数值模拟计算等方法,对采煤机截齿截割作用下的煤体变形破坏规律进行了系统的研究,得到了一些新的结果。在自制的截割实验台上进行了截齿截割煤体的模拟实验。改变截齿类型、截割深度等,观察对煤体变形破坏的影响;采用自制的八角环测力仪和多通道低频高精度信号拾取系统对截齿截割煤体过程中的截割力进行了在线监测;采用高速摄影的办法拍摄截割过程,分析变形破坏的规律。发现某一截深时截齿截割力、侧向力、牵引力的波动状态相似:相同截深时镐齿截割力比刀齿截割力大;截齿截割时,崩落角随截深增加而下降;截齿截割时,截槽面积随截深增加而增加;镐齿截割时,截深增加,直径大于25mm的煤块百分比在增加;镐齿截割,截深增加,煤的块度增加;镐齿截割,截深增加,吨煤电耗减小;截齿截入煤体,在刀齿凸脊及镐齿齿尖与煤体接触处出现裂纹,随截齿截割前行,裂纹迅速扩展,裂纹扩展方向与煤体的层理、节理有关。最终从煤体分离下来。采用白光数字散斑相关的方法,观测截齿截割作用下的煤体变形破坏情况。通过数字相关分析得到煤体表面最大剪应变图和位移矢量图。发现截齿截割煤体过程中,煤体出现稳定的变形局部化带,且最终发展为宏观裂纹;煤体变形局部化带为一个倾斜带;刀齿截割时,变形局部化发展较慢,但产生变形局部化后,局部化带宽且带内应变值较高;而镐齿截割时,变形局部化发展较快,但产生局部化后,局部化带窄且带内应变值不如刀齿高。截齿截割作用下的煤体变形破坏主要是剪破坏。对截齿截割煤体变形破坏过程的红外热像进行测量和研究,从而分析研究截齿截割作用下煤体变形破坏规律。改变截齿类型、截割速度、截深、测量方位等,测量煤体红外热像。发现刀齿截割时在垂直截割方向与刀齿凸脊相应处出现条状高温区;镐齿截割时在齿尖附近出现点状高温区;截辽‘i‘l一程技术人学溥十论文11割速度越快热效应越明显;‘截齿截割煤体过程中,温度场中最高温度值与截深及煤体力学性质有关,截深越深,温度场中最高温度越高,煤体的抗拉强度、抗压强度、粘结力、内摩擦角越大,高温区的最高温度越高。 采用应变软化的模型,使用FLAC进行数值模拟计算,研究截齿截割作用下煤体变形破坏过程。分析各种工况下不同参数对煤体塑性区、最大位移、最大主应力、最大剪应力的影响,发现对不同煤体进行截割,产生完全不同的截割效果;截深与塑性区大小成反比:截割角度与塑性区面积关系密切,试验用煤体材料最佳截割角度为5“左右;截齿磨钝后会大大减少塑性区面积;截割速度增加,塑性区面积在减小;通过分析截割动态过程,得到位移矢量图,及剪应变等值线图,发现截割过程中煤体的破坏是拉、剪联合作用的结果,以剪破坏为主。 将实验结果分析得出的结论,应用到实际截齿截割煤体中,提出.高效截害lJ的概念及方法。关键词:煤体,截齿,模拟试验,数字散斑相关方法,变形局部化,红 外成像,FLAC数值计算Keywords:eoal body,Piek,digital sPeekle eorrelation method, deformation loealization,infrared imaging,FLAC numerieal caleulation

论文目录:

摘要

Abstract(英文摘要)

目录

第1章综述

1.1煤炭的截齿截割开采

1.2煤炭的截齿截割开采机理研究的国内外现状

1.3本文的主要研究工作

第2章截齿截割煤体变形破坏过程模拟实验研究

2.1截割模拟实验台及测试装置的研制

2.1.1截割实验台

2.1.2截齿截割测试系统

2.1.2.1齿截割三向力测试系统

2.1.2.2截齿截割过程光学写真系统

2.1.2.3截割破坏后粒度测试系统

2.2截齿截割煤体模拟实验及结果分析

2.2.1试件准备

2.2.2截割过程三向力分析

2.2.3截割过程光学写真分析

2.2.4崩落角及截槽面积随截深的变化规律分析

2.2.5截割破坏后截割物粒度分析

2.2.6截割过程吨煤电耗分析

2.3本章小结

第3章截齿截割煤体变形破坏过程散斑测试研究

3.1白光数字散斑相关测定变形破坏过程的原理

3.2煤试件在截齿作用下变形破坏的散斑测试研究

3.2.1煤试件准备

3.2.2试验环境

3.2.3煤试件散斑测试结果的分析及讨论

3.3截齿截割煤体变形破坏过程的散斑测试研究

3.3.1煤体试件准备

3.3.2试验环境

3.3.3煤体散斑测试结果的分析及讨论

3.4本章小结

第4章截齿截割煤体变形破坏过程的红外热像研究

4.1红外测试基本原理

4.1.1红外辐射及辐射出射度

4.1.2红外辐射特性

4.1.3红外测温及红外成像

4.2岩石变形破坏过程红外研究现状

4.3截齿截割煤体的红外测试试验

4.3.1试验所用仪器设备

4.3.2试验试件

4.3.3试验方法

4.4截齿截割煤体的红外热像分析

4.4.1垂直于截齿推进方向平面的表面红外热像分析

4.4.2平行于截齿推进方向平面的表面红外热像分析

4.5本章小结

第5章截齿截割煤体变形破坏过程数值模拟研究

5.1FLAC简介

5.2截齿截割煤体的分析模型与破坏准则

5.3截齿截割煤体的动态过程研究

5.4截割力对破坏区域影响的研究

5.5截割深度对破坏区域影响的研究

5.6截割角度对破坏区域影响的研究

5.7截齿磨钝对破坏区域影响的研究

5.8煤体本构对破坏区域影响的研究

5.9截割速度对破坏区域影响的研究

5.10本章小结

第6章结论

参考文献

读博期间发表的论文及完成科研课题情况

致谢

查新结论

发布时间: 2005-05-09

参考文献

- [1].采煤机摇臂传动系统动力学特性研究及动态与渐变可靠性分析[D]. 黄婧.东北大学2016

- [2].深部煤岩截割理论与实验研究[D]. 李雪峰.中国矿业大学2018

- [3].采煤机煤岩截割模式识别关键技术研究[D]. 许静.中国矿业大学2018

- [4].EBH300A型煤矿横轴掘进机截割部结构动态特性研究[D]. 黄建农.中国矿业大学(北京)2016

- [5].多齿复合截割滚筒随机载荷重构算法及牵引特性研究[D]. 张丹.哈尔滨工程大学2016

相关论文

- [1].采煤机工作状态参数与煤岩硬度影响关系研究[D]. 杨健健.中国矿业大学（北京）2013

- [2].采煤机滚筒截割性能及截割系统动力学研究[D]. 刘送永.中国矿业大学2009

- [3].钻式采煤机的设计及应用研究[D]. 陈祥恩.中国矿业大学2009

- [4].变速截割采煤机关键技术研究[D]. 马正兰.中国矿业大学2009

- [5].采煤机自适应截割关键技术研究[D]. 徐志鹏.中国矿业大学2011

- [6].刨煤机动力学分析及对刨链可靠性影响的研究[D]. 康晓敏.辽宁工程技术大学2009

- [7].基于多传感器数据融合技术的煤岩界面识别的理论与方法研究[D]. 任芳.太原理工大学2003

- [8].煤岩体后破坏的理论研究及预测[D]. 陈刚.辽宁工程技术大学2004

- [9].采煤机智能调高控制理论与技术[D]. 梁义维.太原理工大学2005

- [10].较薄煤层高效开采工作面设备优化配套研究[D]. 蒲宝山.煤炭科学研究总院2006

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5532041492ed16b705dcfe97.html