# 硬硼钙石和钠硼解石矿酸解制硼酸的工艺研究

### 论文摘要

硼矿是一种比较稀缺的化工矿物资源,主要作为生产硼酸和硼砂的原料。以硼酸等为原料生产的各种硼化合物,广泛应用于化工、轻工、医药、电子、冶金、航天航空、电力、太阳能、核工业及农业等多种领域。因此,硼矿在国民经济中具有十分重要的作用。在我国,过去几十年来依赖的硼镁矿资源,由于长期的开采已面临枯竭,不能满足未来硼工业的需求。因此,加快其它硼资源的合理开发利用,对于我国硼工业的发展有着重要的现实意义。本文研究内容由两部分构成：以土耳其硬硼钙石矿为原料,探讨其硫酸分解制硼酸的工艺过程；以玻利维亚钠硼解石矿为原料,通过洗矿脱除氯化物后,对其硫酸分解制备硼酸的工艺过程进行研究。对土耳其硬硼钙石矿进行化学分析和物相表征,确定矿中各组分的含量为B2O341.82%、CaO26.75%和MgO1.71%；矿石主要物相为硬硼钙石（2CaO·3B203·5H2O）、钙磷石、硅硼石和硅酸盐等不溶性杂质。通过考察酸量、反应温度、反应时间和液固比等因素对酸解过程的影响,获得了硬硼钙石矿酸解制备硼酸的适宜工艺条件：酸用量为理论值的98%,反应温度90℃,反应时间1h,反应液固比4：1；在此条件下,硼的浸出率达到了98.16%。通过对母液和矿渣洗液的循环试验考察,确定系统经二次循环后,对硼酸母液进行回收硼的处理较适宜；硬硼钙石矿酸解产生的硼酸母液中硼,采用加Ca（OH）2反应转化法进行回收,最佳工艺条件为：温度25℃、钙硼比1.6：1、反应时间1.5h；经XRD物相分析,沉淀产物主要为四水合偏硼酸钙,其B203质量分数为28.38%,CaO质量分数为36.21%,MgO质量分数为2.50%。硬硼钙石矿酸解料浆中,渣的主要成分CaSO4·2H2O和未反应的钙磷石等,采用阴离子型聚丙烯酰胺进行助滤,可以改善CaSO4·2H2O的晶体尺寸,加快过滤速率,缩短过滤时间。玻利维亚钠硼解石矿的分析和表征表明：矿石中各组分含量为B2O325.31%、CaO12.36%、Na2O7.09%、MgO2.21%和Cl-4.95%,主要物相为钠硼解石（NaCaB5O9·8H2O）、 NaCl和SiO2。用矿粉质量6倍的去离子水洗矿,可使矿石中Cl-含量降到0.91%。用钠硼解石矿制硼酸的适宜工艺条件：酸用量为理论值的84%,反应温度90℃,反应时间1h,反应液固比3：1；在此条件下,硼的浸出率达到98.5%。通过母液和矿渣洗液的循环试验,确定二次循环后对硼酸母液进行回收硼的处理较适宜；采用向硼酸母液中加氢氧化钙沉淀偏硼酸钙的方法回收硼,适宜的回收硼的工艺条件为：室温（18℃）、钙硼比3：1、反应时间3h,沉淀产物主要为四水合偏硼酸钙。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 文献综述

- 1.1 硼矿资源的开发与利用

- 1.1.1 世界硼资源的分布

- 1.1.2 国外硼工业的发展概况

- 1.1.3 我国硼工业的发展及现状

- 1.1.4 硼及其化合物的应用

- 1.2 硼酸及硼酸盐

- 1.2.1 硼酸的制备工艺

- 1.2.2 硼酸母液的回收

- 1.2.3 硼酸盐材料

- 1.3 硬硼钙石综合利用现状

- 1.4 钠硼解石综合利用现状

- 1.5 本课题研究的意义

- 2 硬硼钙石矿酸解制备硼酸工艺

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 实验试剂与仪器

- 2.1.2 实验分析方法

- 2.1.3 工艺流程

- 2.1.4 工艺原理和方法

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 硬硼钙石矿的组成及物相

- 2.2.2 酸量对酸解反应的影响

- 2.2.3 其他条件对酸解反应的影响

- 2.2.4 母液和矿渣洗液的循环

- 2.2.5 硼酸母液中硼的回收

- 2.2.6 聚丙烯酰胺对酸解料浆的助滤作用

- 2.3 小结

- 3 钠硼解石矿酸解制备硼酸工艺

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 实验试剂与仪器

- 3.1.2 实验分析方法

- 3.1.3 工艺流程

- 3.1.4 工艺原理和方法

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 钠硼解石矿的组成及物相

- 3.2.2 洗矿

- 3.2.3 酸量对酸解反应的影响

- 3.2.4 反应温度对酸解反应的影响

- 3.2.5 反应液固比对酸解反应的影响

- 3.2.6 母液和矿渣洗液的循环

- 3.2.7 硼酸母液中硼的回收

- 3.3 小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].钛白生产中连续与间歇酸解比较及评述[J]. 化工设计 2015(05)

- [2].钛渣连续酸解工艺技术研究[J]. 无机盐工业 2013(09)

- [3].钛精矿连续酸解过程中物相变化特征探讨[J]. 冶金分析 2019(12)

- [4].蓝藻酸解产物成分及其饲用安全性研究[J]. 动物营养学报 2019(04)

- [5].贵州某磷块岩的风化反应与酸解活性关系研究[J]. 广州化工 2015(06)

- [6].硫酸法钛白生产酸解工艺技术的回顾与展望[J]. 无机盐工业 2014(07)

- [7].玉米芯连续酸解工艺研究[J]. 园艺与种苗 2013(02)

- [8].连续酸解技术在硫酸法钛白生产中的应用[J]. 无机盐工业 2012(03)

- [9].海底沉积物酸解烃分析方法[J]. 物探与化探 2011(06)

- [10].酸解温度和时间对玉米淀粉性能的影响[J]. 西南林业大学学报 2012(05)

- [11].从钛白酸解废渣中回收TiO_2技术研究[J]. 科技创新导报 2020(13)

- [12].同化玉米芯酸解液为丁醇[J]. 安徽农业科学 2011(33)

- [13].含钛高炉渣钛提取中酸解率影响因素的研究[J]. 金属矿山 2009(03)

- [14].钛白酸解罐的防腐蚀与维护[J]. 腐蚀与防护 2014(11)

- [15].蔗渣碱氧预处理及酸解转化乙酰丙酸研究[J]. 西南师范大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [16].磷矿酸解液沸点的测定[J]. 化工矿物与加工 2010(11)

- [17].钛白酸解废渣中钛的浸出工艺研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2017(06)

- [18].硫酸酸解攀西钛精矿技术研究[J]. 无机盐工业 2013(05)

- [19].不同施肥制度下褐土及其微团聚体内酸解性氮分布变化[J]. 水土保持学报 2011(06)

- [20].磷矿酸解液氨化过程中磷退化问题研究[J]. 河北工业科技 2010(02)

- [21].硫酸法钛白粉中连续酸解技术研究[J]. 化工设计通讯 2019(07)

- [22].磷酸浸取磷矿酸解液中提取稀土的研究[J]. 广东化工 2017(16)

- [23].硝酸磷肥酸解工序的操作和问题探讨[J]. 磷肥与复肥 2009(01)

- [24].钛矿酸解反应性能的试验研究[J]. 上海化工 2014(09)

- [25].磷矿粉酸解特性探索[J]. 硫磷设计与粉体工程 2013(04)

- [26].酸解结合热处理对玉米淀粉性质影响[J]. 粮食与油脂 2013(10)

- [27].盐酸法饲料磷酸氢钙工艺中酸解渣过滤强化的研究[J]. 磷肥与复肥 2011(06)

- [28].盐酸酸解脱镁磷矿机理研究[J]. 化工矿物与加工 2018(11)

- [29].硫铁矿烧渣双酸酸解工艺研究[J]. 磷肥与复肥 2012(02)

- [30].探究柠檬酸酸解工序后设备结垢原因及解决对策[J]. 科技风 2019(13)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5538c2b49600f0fba2df8c9f.html