# 聚芳醚酮交替共聚物的合成及其结构与性能研究

### 论文摘要

1.本文采用亲核和亲电两种路线合成了1,4-二（4-苯氧基苯甲酰基）苯（p-EKKE）和1,3-二（4-苯氧基苯甲酰基）苯（m-EKKE）两种PEKK的小分子模型化合物,以p-EKKE和TPC缩聚,合成了全对位聚芳醚酮酮（p-PEKK）,并用FT-IR、1H NMR、DSC、WAXD、SEM等技术对p-EKKE和m-EKKE以及PEKK的结构与性能进行分析表征。研究表明:加入适量的Lewis碱以TPC和过量的DPE合成p-EKKE时,没有发现邻位结构及呫吨醇产物生成；WAXD分析显示: p-EKKE的结晶较完整,当其作为PEKK大分子链的结构单元时虽能形成结晶,但结晶不完整,存在缺陷和非晶片。2.以1,4-二（4-苯氧基苯甲酰基）苯（p-EKKE）、1,3-二（4-苯氧基苯甲酰基）苯（m-EKKE）、二苯醚（DPE）为单体分别与对苯二甲酰氯（TPC）、间苯二甲酰氯（IPC）亲电溶液共缩聚,合成全对位、全间位、对间位取代及交替聚芳醚酮酮（p-PEKK、i-PEKK、p/i-PEKK、a-PEKK）。用FT-IR、DSC、WAXD、TG、SEM等技术对p-EKKE和m-EKKE以及PEKKs的结构与性能进行了分析表征。结果表明:随着主链中1,3-苯基含量的增加,共聚物的熔融温度（Tm）和玻璃化转变温度（Tg）逐渐降低;由p-EKKE、m-EKKE与TPC或IPC共聚合成的聚合物比由DPE与TPC或IPC合成的无规共聚物Tg、Tm有所提高,具有较好的链规整性和较高的结晶度;WAXD分析表明,共聚物P-1的结晶衍射峰和小分子模型化合物p-EKKE基本相同,属正交晶系;i-PEKK在熔融冷却过程中很难再次结晶,转变为非晶聚集态,属三斜晶系;交替共聚物a-PEKK的DSC升温曲线出现两个结晶熔融峰,表明有两种晶型存在。3.以1,4-二（4-苯氧基苯甲酰基）苯（p-EKKE）、4,4′-二苯氧基二苯砜（DPODPS）与对苯二甲酰氯（TPC）为单体,无水AlCl3/N,N-二甲基乙酰胺（DMAc）/1,2-二氯乙烷（DCE）为催化剂溶剂体系,通过低温溶液缩聚,合成了一系列p-EKKE /DPODPS/TPC三元无规共聚物,用FT-IR、DSC、WAXD、TG等技术对共聚物进行表征。结果表明:随着DPODPS/p-EKKE比例的增加,共聚物的Tg有所提高,结晶度降低;当DPODPS/p-EKKE大于70/30时,共聚物在DSC曲线中没有出现结晶熔融峰,在WAXD曲线中只出现一个弥散的衍射峰,为无定型聚集态;热失重5%时,分解温度在540℃以上,仍属耐热等级高的聚合物。4.对交替聚合物a-PEKK熔融-淬火,转变为无定形聚合物,进行溶剂、等温和冷牵伸诱导结晶,用DSC、WAXD等技术研究了不同条件处理后的共聚物的结晶性能。结果表明:以CHCl2COOH为溶剂,诱导时间t为48h,S3结晶完全,延长时间对a-PEKK的结晶及热性能几乎没有影响,晶体以晶型Ⅱ为主;等温诱导结晶时,只出现稳定的晶型Ⅰ,DSC中降温速率影响着晶体的结晶完善程度;经牵伸取向的S5在DSC的冷却曲线中没出现冷结晶峰,而在熔融放热峰处等温结晶2h的S6,出现冷结晶峰,WAXD分析表明:样品经冷牵伸后有Ⅰ和Ⅱ两种晶型共存,晶体晶型与分子链的链接结构（酮/醚比例）,牵伸温度、牵伸比有关。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 聚芳醚酮的合成与改性

- 1.3 应用现状及发展趋势

- 1.4 本文的研究思路及工作

- 2 主要原料、试剂和测试方法、仪器

- 2.1 主要原料和化学试剂

- 2.2 主要测试仪器和方法

- 3 聚芳醚酮小分子模型化合物的合成与表征

- 引言

- 3.1 p-EKKE 的合成

- 3.2 结果与讨论

- 3.3 小结

- 4 聚芳醚酮酮的合成与性能研究

- 4.1 不同单体对合成聚芳醚酮酮（PEKK）结构与性能的影响研究

- 4.2 交替聚芳醚酮酮的结晶行为研究

- 5 聚芳醚酮酮醚酮酮/醚砜醚酮酮（PEKKEKK/PESEKK） 的合成与表征

- 引言

- 5.1 共聚物的合成

- 5.2 结果与讨论

- 5.3 小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 硕士期间论文和参与课题情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种结晶型可交联聚芳醚酮上浆剂修饰的碳纤维及其制备方法[J]. 高科技纤维与应用 2020(01)

- [2].新型可溶性含氟聚芳醚酮的合成与性能[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [3].功能化聚芳醚酮材料的研究进展[J]. 西部皮革 2018(22)

- [4].一种制备聚芳醚酮的方法[J]. 乙醛醋酸化工 2019(08)

- [5].含烯丙基侧基聚芳醚酮的制备及其表征[J]. 功能高分子学报 2012(04)

- [6].羧基功能化聚芳醚酮的合成及电纺性[J]. 高分子材料科学与工程 2015(12)

- [7].含三氟甲基聚芳醚酮的合成与表征[J]. 工程塑料应用 2012(01)

- [8].含羧基侧基聚芳醚酮-钐配位聚合物的制备及其荧光性能研究[J]. 高分子学报 2010(05)

- [9].高性能聚芳醚酮及其复合材料粉末床熔融成形的现状与挑战[J]. 精密成形工程 2019(04)

- [10].除去聚芳醚酮中金属离子的方法[J]. 科技风 2017(21)

- [11].磺化聚芳醚酮复合正渗透膜的制备及性能研究[J]. 闽南师范大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [12].聚芳醚酮化学改性研究进展[J]. 化学推进剂与高分子材料 2011(02)

- [13].杂萘联苯聚芳醚酮改性环氧树脂的结构与性能[J]. 工程塑料应用 2011(06)

- [14].钒电池用季铵化杂萘联苯聚芳醚酮酮阴离子交换膜[J]. 化学学报 2011(21)

- [15].主链引入含氟基团对双酚A型聚芳醚酮材料性能影响的研究[J]. 吉林化工学院学报 2019(05)

- [16].不同单体对合成聚芳醚酮酮(PEKK)结构与性能的影响研究[J]. 高分子学报 2008(10)

- [17].双酚A型聚芳醚酮的合成与表征[J]. 高分子材料科学与工程 2011(05)

- [18].巯基聚芳醚酮超细纤维膜的制备及对Hg~(2+)的吸附性能[J]. 高分子材料科学与工程 2017(06)

- [19].主链含酞和芴结构的无定形聚芳醚酮的合成[J]. 高等学校化学学报 2014(11)

- [20].高性能聚芳醚酮的发展及应用[J]. 工程塑料应用 2009(03)

- [21].双酚A型聚芳醚酮合成的工艺条件[J]. 高分子材料科学与工程 2015(02)

- [22].含氨基聚芳醚酮/磺化聚芳醚酮砜中高温质子交换复合膜的制备与性能研究[J]. 高分子学报 2012(09)

- [23].钛纳米含氟聚芳醚酮共聚物及其涂料和制造方法[J]. 合成材料老化与应用 2012(03)

- [24].生物医用聚芳醚酮材料研究进展[J]. 华西医学 2018(09)

- [25].芴-氮杂萘酮-聚芳醚酮离聚物的合成与性能[J]. 高等学校化学学报 2010(10)

- [26].新型含偶氮结构聚芳醚酮树脂的合成及表征[J]. 应用化学 2009(03)

- [27].含芴聚芳醚酮对BMI树脂增韧改性的研究[J]. 化工新型材料 2010(10)

- [28].用于直接甲醇燃料电池的磺化聚芳醚酮砜/聚偏氟乙烯复合膜的制备与性能[J]. 高分子材料科学与工程 2013(01)

- [29].高T_g含萘聚芳醚酮的合成与性能[J]. 高等学校化学学报 2008(07)

- [30].高性能特种工程塑料改性研究进展[J]. 塑料工业 2008(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/55491efcc8c5e1363111b4db.html