# 基于NetCon的倒立摆系统的网络控制

### 论文摘要

随着控制科学和计算机网络的日益发展,各种基于网络的控制研究越来越受到人们的关注。与传统的点对点式的控制系统比较,NCS (Networked Control System)具有连线少、易于系统扩展和维护、灵活性高等优点；总而言之,NCS使某个区域内不同地点的用户实现资源共享和协调操作。结合网络控制技术的发展,倒立摆是理想的基于网络的控制教学实验设备。然而由于网络通信带宽的存在,数据传输不可避免的存在延时、丢包和多包传输等问题,导致控制性能下降甚至使系统不稳定,所以针对基于网络的控制系统,必须采取有效的控制策略。本文主要针对网络控制系统中的时延补偿控制器的设计进行了研究,并进行了实时仿真和在线实验。首先回顾了从最初的计算机控制系统的引进到目前网络控制系统的发展过程,同时对网络控制系统中基本概念以及国内外基于网络控制的倒立摆系统的研究现状进行了综述。然后分析了产生网络时延的原因和类型；接着利用Matlab/TrueTime工具箱以一个典型的网络控制系统为例进行对比研究,分析了在不同的控制网络模型下的传输特性以及在同一种控制网络模型下的不同时延的输出响应特性；仿真结果表明了时延会大大降低控制系统的性能,甚至使之不稳定。接着搭建了基于NetCon系统的倒立摆网络控制平台。通过系统辨识方法得到倒立摆模型,通过NetCon控制器实现本地离线仿真控制；进而建立基于倒立摆实物的本地实时控制系统；并以此为基础,利用两台NetCon网络控制器建立了一个实际网络控制系统,由于NetCon系统对采样时间的精确度不理想,只能控制慢变过程,所以仅对倒立摆小车的位移进行控制；通过离线仿真和在线实验,表明必须要采取有效措施才能保证系统的稳定性。最后利用基于模型参数的广义预测控制(GPC)方法,提出一种网络预测控制策略,实现了在网络环境下对倒立摆小车位移的控制；通过实时仿真和在线试验,验证了控制策略的有效性。相对于没有采用预测的控制方法,GPC减弱了网络时延对倒立摆小车位移的影响,优化了控制效果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 NCS概述

- 1.2.1 网络控制系统

- 1.2.2 NCS中存在的问题

- 1.3 基于网络的倒立摆国内外研究现状

- 1.4 本文的主要工作

- 1.5 本章小结

- 第2章 网络时延特性分析

- 2.1 引言

- 2.2 Truetime简介以及安装

- 2.3 网络控制系统的时延分析

- 2.3.1 网络时延的产生

- 2.3.2 网络时延的组成

- 2.3.3 NCS时延仿真

- 2.4 本章小结

- 第3章 基于倒立摆的NCS实验平台的建立

- 3.1 引言

- 3.2 NetCon系统

- 3.3 本地控制系统

- 3.3.1 倒立摆模型的建立

- 3.3.2 本地实时控制

- 3.4 NCS实验平台的建立

- 3.4.1 离线仿真实验

- 3.4.2 网络化实时仿真

- 3.4.3 在线实验

- 3.5 本章小结

- 第4章 网络控制系统控制策略研究

- 4.1 引言

- 4.2 补偿算法设计

- 4.2.1 预测模型

- 4.2.2 目标函数

- 4.2.3 丢番图方程求解

- 4.2.4 滚动优化

- 4.2.5 GPC算法的设计

- 4.3 实时仿真与在线实验

- 4.3.1 实时仿真

- 4.3.2 在线实验

- 4.4 本章小结

- 第5章 总结

- 5.1 研究工作总结

- 5.2 研究工作展望

- 附录

- 1 TrueTime网络控制系统部分程序

- 2 GPC部分程序

- 参考文献

- 在读期间发表的学术论文及研究成果

- 1 发表的学术论文

- 2 研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].具有通信约束的网络控制系统鲁棒H_∞控制[J]. 兰州理工大学学报 2016(06)

- [2].延时依赖网络控制系统稳定控制器分析[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [3].网络控制系统的概述和研究趋势[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2016(05)

- [4].多速率无时延网络控制系统的鲁棒状态反馈控制[J]. 苏州科技大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [5].存在数据丢包的无线网络控制系统的滤波器设计[J]. 安徽工程大学学报 2017(01)

- [6].论计算机和网络控制系统的工作原理及其发展趋势[J]. 中国战略新兴产业 2017(20)

- [7].成都地铁4号线列车网络控制系统[J]. 科技创新与应用 2017(23)

- [8].分析网络控制系统的发展[J]. 科技展望 2016(05)

- [9].网络控制系统综述[J]. 工业控制计算机 2016(08)

- [10].国产化列车网络控制系统在单轨车上的应用[J]. 铁道车辆 2016(10)

- [11].网络控制系统的研究综述[J]. 机电一体化 2010(09)

- [12].网络控制系统的最新研究探讨[J]. 信息系统工程 2015(07)

- [13].基于变采样周期的网络控制系统协同设计综述[J]. 工业仪表与自动化装置 2015(04)

- [14].基于自适应模糊神经网络控制器的网络控制系统[J]. 计算机工程与应用 2015(18)

- [15].具有网络丢包和时延的网络控制系统的设计及实现研究[J]. 魅力中国 2017(05)

- [16].基于无线网络控制系统的无线网络协议比较和分析[J]. 现代计算机(专业版) 2013(35)

- [17].网络控制系统的数据丢包问题研究[J]. 信息技术与信息化 2019(11)

- [18].多包丢失的无线网络控制系统的滤波器设计[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2016(06)

- [19].时变有界变采样网络控制系统的保性能控制[J]. 沈阳化工大学学报 2016(04)

- [20].基于异步采样的多回路网络控制系统的建模与控制[J]. 计算机测量与控制 2017(04)

- [21].基于模糊机制的ZigBee无线网络控制系统的优化[J]. 电脑知识与技术 2016(22)

- [22].无线网络控制系统联合仿真平台研究[J]. 医疗卫生装备 2014(11)

- [23].多故障网络控制系统模态依赖下的H_∞控制[J]. 计算机工程与应用 2014(24)

- [24].面向物联网的网络控制系统研究简述[J]. 自动化与仪器仪表 2015(01)

- [25].术语规范是“高铁出海”的重要基础——以列车网络控制系统为例[J]. 中国科技术语 2015(03)

- [26].基于观测器的列车网络控制[J]. 铁道科学与工程学报 2015(05)

- [27].轨道车辆网络控制系统的研究现状与发展趋势[J]. 科技与企业 2014(08)

- [28].基于时延的网络控制系统稳定性分析[J]. 信息安全与技术 2014(08)

- [29].直流伺服电机网络控制系统时延特性的仿真研究[J]. 自动化应用 2014(08)

- [30].网络控制系统中同步误差理论分析[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2014(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5553c8275ccbbb2e2ca242cf.html