# 30W@20K单级GM制冷机设计及性能实验研究

### 论文摘要

Gifford-McMahon制冷机（简称GM制冷机）是一种回热式小型低温制冷机，它利用绝热放气膨胀（又称为西蒙膨胀）原理获得低温，具有结构简单、运转可靠、性能稳定、使用寿命长等许多优点，当对重量、尺寸没有特殊要求时，在航天、材料、电子、通讯、医疗等方面有广泛的用途，特别是30-40K温区大冷量的单级GM制冷机可以满足国内外一些高温超导磁体冷却所需大冷量的要求，在国外已商品化，而在国内仍是空白。本文以30W@20K单级GM制冷机的研制为研究对象，运用热力学理论对制冷机的理论制冷量、回热器和穿梭等主要热损失、降温时间及最低温度进行了详细地设计计算，确定了制冷机的主要结构尺寸，并为30W@20K单级GM制冷机设计了新型狭缝式冷量换热器，为制冷机选取了气动驱动方式，设计了一台30W@20K单级GM制冷机。在设计建立的单级GM制冷机的实验平台上，对现有单级GM150制冷机进行了实验研究，通过对比实验分别得出旋转阀旋转角度、回热器材料、高低压力、及压缩机耗气量对制冷机性能的影响，从而得出一组符合设计要求的旋转阀角度，回热器填料及填充比例和高低压比的范围。为进一步完善单级大冷量GM制冷机的研制和开发提供了理论依据和技术支持。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 GM制冷机国内外发展状况

- 1.1.1 GM制冷机产生和发展过程

- 1.1.2 GM制冷机国内外发展现状

- 1.1.2.1 GM制冷机国外发展现状

- 1.1.2.2 GM制冷机国内发展现状

- 1.2 本课题究的主要内容

- 1.3 本课题研究的目的、意义

- 第二章 单级GM制冷机的热力学基础

- 2.1 GM制冷机的结构及循环过程

- 2.2 GM制冷机的基本原理

- 2.2.1 绝热放气原理

- 2.2.2 理想GM制冷机热力循环过程

- 2.3 单级GM制冷机系统热力学物理模型

- 2.3.1 物理模型

- 2.3.2 基本假设

- 2.4 变质量系统系统守恒方程

- 2.4.1 质量守恒方程

- 2.4.2 能量守恒方程

- 第三章 单级GM制冷机的设计计算

- 3.1 单级GM制冷机的设计理论

- 3.1.1 GM制冷机制冷量公式的推导及计算

- 3.1.2 各种冷损的计算及其特性分析

- E及分析'>3.1.2.1 膨胀示功图损失△ QE及分析

- hloss及其分析'>3.1.2.2 热损失△ Qhloss及其分析

- 3.2 单级GM制冷机的设计计算

- 3.2.1 主要技术指标

- 3.2.2 整机热平衡计算和分析

- 3.2.2.1 制冷量的计算

- 3.2.2.2 最低温度的计算

- 3.2.2.3 降温时间的计算

- 3.2.3 结构参数的确定

- 3.2.4 制冷机的结构设计

- 3.2.4.1 气缸及活塞的选择

- 3.2.4.2 制冷机回热器的设计

- 3.2.4.3 冷量换热器的设计

- 3.2.4.4 驱动结构的选择

- 第四章 单级GM制冷机实验平台的建立

- 4.1 单级GM制冷机实验系统

- 4.2 实验中辅助系统

- 4.2.1 压缩机系统

- 4.2.2 真空系统

- 4.2.3 制冷机系统

- 4.3 实验测试系统

- 4.3.1 温度测试系统

- 4.3.2 制冷量测试系统

- 4.3.3 真空测试系统

- 第五章 单级GM制冷机热力性能测试及数据分析

- 5.1 单级GM制冷机性能测试平台及实验仪器

- 5.2 实验用单级GM150制冷机的实验参数

- 5.3 单级GM150制冷机实验结果与分析

- 5.3.1 压力差与流量的关系

- 5.3.2 旋转阀配气过程及对制冷机性能影响

- 5.3.2.1 旋转阀配气过程

- 5.3.2.2 进排气角对制冷机性能影响

- 5.3.3 回热器材料对制冷机性能影响

- 5.3.4 高、低压比对制冷机性能的影响

- 5.3.5 压缩机耗气量对制冷机性能影响

- 5.4 结论

- 第六章 总结

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].低负荷条件下水冷制冷机间歇运行分析[J]. 暖通空调 2020(03)

- [2].一种零放散LNG罐箱的设计研究[J]. 煤气与热力 2020(04)

- [3].压力继电器在氟里昂制冷机中的应用与改进[J]. 现代制造技术与装备 2020(01)

- [4].磁悬浮制冷机在百货商场空调系统节能改造中的应用分析[J]. 上海节能 2020(04)

- [5].机械制冷机温控稳定性的仿真与实验研究[J]. 低温与超导 2020(07)

- [6].机械制冷机温控的系统仿真与分析[J]. 低温与超导 2019(05)

- [7].空间机械制冷机降额使用条件分析[J]. 真空与低温 2015(06)

- [8].电制冷机与溴化锂制冷机的实例成本分析[J]. 科技经济导刊 2016(01)

- [9].具有回热的电化学制冷机的性能分析[J]. 工程热物理学报 2016(10)

- [10].中央空调制冷机的化学清洗[J]. 洁净与空调技术 2020(03)

- [11].分置式斯特林制冷机力学环境分析[J]. 低温与超导 2020(04)

- [12].光子驱动量子点制冷机[J]. 物理学报 2019(22)

- [13].12K预冷型高频脉冲管制冷机[J]. 低温与超导 2015(12)

- [14].不可逆制冷机全局稳定性分析[J]. 建筑热能通风空调 2016(07)

- [15].优化制冷机系统,降低制冷电耗[J]. 啤酒科技 2014(10)

- [16].教学用快速制冷机[J]. 教学仪器与实验 2014(01)

- [17].7℃制冷机常见故障分析[J]. 电子技术与软件工程 2013(14)

- [18].冷藏箱制冷机的选用[J]. 集装箱化 2011(10)

- [19].提高制冷机效率的措施分析[J]. 制冷与空调 2011(05)

- [20].空调户外制冷机[J]. 中国发明与专利 2009(07)

- [21].空调用制冷机能耗分析[J]. 暖通空调 2009(09)

- [22].振荡源结构对静止式气波制冷机振荡特性影响的研究[J]. 茂名学院学报 2008(06)

- [23].制冷机探测器组件降温时间分析与试验研究[J]. 真空与低温 2020(03)

- [24].空间制冷机温控精度研究[J]. 真空与低温 2016(03)

- [25].微型机械制冷机的污染失效及其考核方法[J]. 科技创新与应用 2014(25)

- [26].胶印机润版系统制冷机不制冷的故障排除[J]. 印刷技术 2014(19)

- [27].一种电制冷机节能自动调节装置的改进[J]. 河南科技 2012(01)

- [28].19.3K单级高频脉冲管制冷机的实验研究[J]. 工程热物理学报 2012(07)

- [29].高频脉冲管制冷机特性分析[J]. 低温工程 2011(05)

- [30].不可逆三热源制冷机的有限时间热力学分析[J]. 上海节能 2010(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/558c91bf58366ea8e056784f.html