# 无线传感器网络高能效通信关键技术研究

### 论文摘要

无线传感器网络(Wireless Sensor Networks, WSN)是由部署在监测区域内大量的微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个自组织网络。WSN在跟踪、监测、医疗和控制等方面应用广泛。传感器节点通常由电池供电,为延长其工作时间,必须降低通信系统的能耗。故对于WSN,高能效是尤其重要的核心问题之一。在WSN各节点组成的通信系统中,射频前端的功耗远大于数字基带的功耗,因此低功耗的无线通信系统设计必须尽可能的降低射频前端的功耗。同时,在硬件电子线路层面,由于射频功率放大器的功耗在整个通信模块中占了非常大的比重,同时射频功放带来的非线性失真对通信质量的影响很大,故采用数字预失真校正的方法提高放大器的效率、增加线性度是必不可少的。论文对WSN中高能效通信相关技术进行了研究工作,主要工作内容如下：一、建立了无线收发机射频前端部分的能量模型,通过调整数通信字基带的各种参数,如调制级数、数据传输率、信号峰均值等,从而降低射频电路功耗；同时综合考虑各种射频电路噪声、失真和通信信道衰落对通信质量的影响,对射频前端的每比特能量损耗与调制级数之间关系、误码性能与调制级数之间关系进行探究。基于四种射频前端系统架构,详细分析了每种架构及对应调制方式的能耗模型；考虑电路消耗的能量和传输能量,通过仿真分析给出了适用于不同距离和不同传输速率的低功耗WSN收发机射频前端架构设计方案。二、以无线通信系统的射频前端系统架构的能量模型为基础,从能效优化的角度对自适应调制和功率控制技术进行研究,提出了一种基于正交幅度调制(Quadrature Amplitude Modulation,QAM)的高能效自适应调制与功率控制算法。三、对基于正交幅度调制输入信号的数字预失真系统进行研究,将数学中求解方程的思想用于自适应预失真信号处理中,仿真结果证明其有一定的矫正效果。但由于在复数域内计算,运算量大。本文针对这一点,在割线法基础上提出了一种新的基于Discrete Newton法的自适应方法。其核心思想是将一个一元复方程转换为一个二元实方程组,也就是转换成幅度方程和相位方程,运用非线性方程组求根的Discrete Newton法,自适应迭代求出预失真器的参数。该方法具有相对较好的矫正效果,占用较少的运算时间。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 选题目的

- 1.4 本文主要研究内容

- 1.5 本章小结

- 第二章 无线传感器网络概述

- 2.1 概述

- 2.2 无线传感器网络

- 2.3 无线传感器网络高能效通信技术

- 2.3.1. 物理层

- 2.3.2 数据链路层

- 2.3.3. 网络层

- 2.3.4. 传输层

- 2.3.5. 应用层

- 2.4 无线传感器网络能耗特点分析

- 2.5 本章小结

- 第三章 无线传感器网络射频前端低功耗系统架构研究

- 3.1 引言

- 3.2 射频前端相关系统参数

- 3.3 参数仿真分析

- 3.4 射频前端架构研究

- 3.5 能量模型

- 3.6 对能耗与通信参数关系的仿真分析

- 3.7 本章小结

- 第四章 无线传感器网络自适应调制与功率控制算法研究

- 4.1 功率放大器模型

- 4.2 射频前端能耗模型

- 4.3 衰落信道中的高能效自适应正交幅度调制方法

- 4.3.1 自适应调制

- 4.3.2 自适应功率控制

- 4.3.3 仿真结果

- 4.4 本章小结

- 第五章 无线传感器网络中功率放大器的预失真技术研究

- 5.1 预失真技术概述

- 5.2 功率放大器非线性失真产生的影响

- 5.3 增益预失真技术

- 5.4 表项索引技术

- 5.5 基于求方程根理论的自适应增益预失真方法

- 5.5.1 自适应信号处理算法

- 5.5.2 基于割线法方法的自适应信号处理

- 5.5.3 基于离散牛顿法的自适应信号处理

- 5.5.4 自适应增益预失真仿真结果与对比分析

- 5.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

- 附件

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/559eb7a89d1bdb4bbd7d7a39.html