# 农村供水工程设计问题探讨

陕西省延安市延长县水利工作队陕西延安716000

摘要：农村的供水工程设计和城镇的供水工程有着较大的差距，有着规模小、管网长、管理不方便等特点。因此，本文对农村供水工程的特点进行分析，并从设计的各个方面进行了探讨，为农村供水工程设计提供参考。

关键词：农村；供水工程；设计

引言

随着农村经济的不断发展，农村供水工程也得到了一定的发展，从传统的小规模供水逐渐朝着集成化、规模化方向发展，农村供水方式也产生了全新的变化，因此，在供水工程的设计上必须要理性分析，从水源、水质、水量、工艺流程等多个方面完善，提高农村供水工程设计的合理性。

1农村供水工程发展模式

“十一五”以前，国家启动了“农村饮水解困项目”和农村“防氟改水项目”，建成了大批农村供水工程，这些工程以小型单村集中式供水工程为主，主要解决群众饮水困难问题，“十一五”以来，国家启动了“农村饮水安全项目”，随着投资的不断加大，农村供水工程逐步向城乡自来水一体化或以乡镇为中心的、连片的、适度规模的集中式供水方式为主，分散式供水为辅的发展模式过渡。随着我国农村经济的不断发展，农民生活水平的不断提高，正规自来水是农村供水工程发展的主要方向。

2农村供水工程规划

科学的规划可以保证工程的合理性，确保长久发挥效益。在农村供水工程的规划时，要遵循因地制宜、适度规模的原则，主要包括以下四部分。第一，合理利用水资源，保证水源的可持续发展。供水工程在选择水源时，一定要保证布局分布的合理，不仅要考虑到当下的供水问题，同时还要兼顾水源的可持续发展。既要保证供水量的充足，也要保证水的质量。应当对水源进行全方位的调查和分析，择优选择。在有多种水源可以选择的情况下，应选择水质优良、水量充沛、安全性较高、成本较小、运行管理方便的水源，保障供水工程的合理性。在水源工程的建设中，应当根据相关部门法律法规的要求，划定水源保护区，保证供水水源的安全。尤其要加强对水源周围排污的管理，避免水源受到污染。农村供水工程在进行设计时，要以可持续发展为基本原则，高效利用水资源，优化配置，科学规划，保证农民的安全用水。第二，因地制宜，科学规划。农村供水工程应当根据项目区自然情况、经济条件，因地制宜，选择合适的设计方案，科学规划。在县城、乡镇自来水厂周边的农村，在设计供水工程时，应当优先考虑依托自来水厂的扩建、改建、辐射扩网，延伸配水管线自来水；对于人口居住较为集中，水源较好的地区，首先应当考虑一定规模的集中式供水工程，必要时可以采用跨区域取水的方式、连片供水；对于乡村较为独立，难以采取连片供水的，应当合理选择当地水源，采用单村集中供水；对于居住较为集中，同时也没有良好水源的地区，需要对水进行一定的处理，如需投入较大的成本，可采用分质供水的方式进行改善；对于居住较为分散的山丘区，有山泉水和裂缝水等水源条件的，可以建造井、池等水源设施，进行单户或联户供水，没有合适水源的，可建造水池、水窖等作为水源。第三，加强水质净化，保证水质。保障农村供水安全，水源是关键，应优先选择水量充足、水质好的水源。当水质不达标时，须增加水质净化措施，净化工艺应根据水源水质情况优先选择操作简便、成本较少的技术。例如当水源水质浊度、悬浮物超标时可采取一般过滤措施进行处理；对中重度氟超标的水可以采用活性氧化铝吸附工艺、混凝沉淀工艺等进行改善，对氯化物、铬、砷等多种指标超标可采用电渗析或反渗透等方法处理；当水源受到污染时，可以在常规的净化技术后采取活性炭吸附工艺等等，具体处理工艺应依据当地水源水质情况确定，可采取一种工艺或多种工艺复合处理，既不能过渡处理，造成工程造价增加，运行成本增大，又不能处理工艺缺失，造成水质不达标。第四，加强水质检测，建立水质监测网络。在供水工程中，水源的质量和农民的生活和身体健康息息相关，因此，必须加强对供水工程的水质检测，建立科学、全面的检验制度与监督体系。应当根据工程的供水规模、原水水质、处理工艺等情况，确定检验项目、频率，并建立相应的检验制度，严格遵守相关规定，落实责任到人。在规模较大的供水工程中，需要建立相应的化验室，并配备相应的仪器和人员，建立严格的规章制度。

3农村供水工程设计

3.1合理选择水源

第一，要选择水质良好，水量充足，易于防护的水源。水源水质应当符合国家的相关标准，选择地下水作为水源时，要保证开采的水量低于含水层的允许开采量；选择地表水时，要保证枯水期不得低于90%。第二，选择水源时，应首先考虑地下水。地下水一般水质有所保障，分布较广，水量稳定，不容易受到污染。而地表水则很容易受到工业废水、农药等成分的污染，为净化处理增加成本、难度。第三，对于有条件区域，可以将山泉或地势较高的水库作为水源，而且一般山泉水的水质有一定保障，不需要额外的净化操作，水质质量较高。第四，平原地区的农村在设计供水工程时，在水源条件允许的情况下，应尽可能保证工程有一定的规模，以便水源地的卫生防护。

3.2确定供水规模

供水规模是供水工程设计时的重要组成之一，供水规模包括居民生活用水量、饲养畜禽用水量、企业用水量、公共建筑用水量、消防用水量等。居民用水量是供水工程规模设计中最主要的因素，在计算中有较大的比重。在计算时，应当对区域内的居民人口进行调查，包括无当地户籍的常住人口，例如工厂合同工、学校住宿生等。对于工程使用年限内可能增长的人数，可以根据城镇人口的流动情况，按照平均增长法进行计算。有些村庄的流动人口较少，工程使用年限内甚至可能出现负增长，此时在设计时，应当按照常住人口进行计算。散养畜禽用水量一般包含在居民生活用水量中，不需要单独进行计算。企业用水量中包括企业生产用水量和企业生活用水量。企业生产用水量的计算要根据企业的数量、类型、规模、生产工艺、用水工艺等多种情况进行分析确定；企业生活用水量方面，要综合考虑企业内部员工的日常生活用水以及工作的环境、卫生、劳动条件等。公共建筑用水量要根据公共建筑的性质、规模以及用水定额进行分析。条件较好的地区，要严格按照《村镇供水工程设计规范》中的规定确定用水定额。一些条件较差的地区，则可以根据实际情况对规定中的用水定额进行适当缩减。具体的缩减要考虑当地公用建筑的用水情况，包括经济条件、气候、用水习惯等多个方面。消防用水量的确定要严格按照《建筑设计防火规范》以及《村镇建筑设计防火规范》的相关规定。

3.3适宜的供水系统

供水系统可以分为两个方面：集中式供水系统和分散式供水系统。集中式供水系统的特点是集中取水、净化、配水，是目前我国农村最常见的供水系统。这类系统的优势在于供水保证率高，水质质量好，便于农民的日常生活，在管理和维护方面也比较简单。一般有条件的农村地区，都应当选择这种供水系统。分散式供水系统的特点是分散取水，没有配水管网，居民需要自行取水。这种供水的系统的水质难以得到保证，很容易受到污染，居民在用水方面也有诸多不便，一般应用在居住分散、没有合适水源的地区。

3.4良好的供水方式

目前的供水方式主要可以分为五种：区域统一供水、村级独立供水、城市管网延伸供水、分压供水和分质供水。区域统一供水是在一定区域内，同一个给水系统同时向多个地区供水。该系统需要专门的工作人员进行管理，供水安全性较高，在建设方面的成本也比较低，能实现可持续发展。因此，有条件的地区有应当采用这种供水方式。村级独立供水指的是一个村采用独立的供水系统。这种供水工程的规模有限，管理人员的水平往往较低，管理和维护比较麻烦，一般居住分散、没有较大规模水源的地区采用这种方式。城市管网延伸供水指的是依靠城市的水管网进行供水。一般使用于城市周边的农村，水质合格率、供水保障率较高。分压供水指的是同一供水系统向地形相差较大的地区提供不同的水压，分别给水。对于地形起伏较大的工程，可采用这种供水方式，不仅可以避免管网因静压过高而出现的崩管事故，同时还能降低成本。分质供水指的是供水企业向不同用户，或同一用户提供几种不同水质的水，以实现用途不同，水质不同，达到降低成本、节省能源的目的。

结语

我国农村地区供水工程普遍存在工艺水平落后、规模小、运营监管不足以及耗能成本高等问题，为了满足农村地区对高品质供水持续增长的需求，本文通过探寻农村地区典型供水工程运行特征，阐明农村地区供水工程降耗节能改造设计及实施方案。由消毒药物以及管网维护两方面探索改造设计方案，其实质是降低药物施用浓度，可在降低供水水体亚氯酸盐以及浑浊度的同时，削弱药物对输水管道腐蚀程度。此外，工程实践表明实施供水工程节能改造可有效提升供水保障率，降低管网漏水以及维修损失成本，从而实现资源节约与供水稳定并举的综合目标。

参考文献：

［1］刘来胜，周怀东，刘玲花，洪宇宁，吴雷祥．我国农村供水工程运行管理经验［J］．中国农村水利水电，2012(09)．

［2］章再兴．北疆供水工程渠道糙率分析［J］．水利规划与设计，2015(12)．

［3］王文兰，田胜海，樊学刚，王良超．重庆市某供水工程工艺改造设计［J］．中国给水排水，2013(06)．

［4］周平．镇安县农村安全供水工程建设与管理［J］．水利技术监督，2015(01)．

［5］徐佳，冯平，杨鹏，刘燕．区域农村供水工程运行评价研究［J］．水利水电技术，2015(03)．

［6］余和俊．定远县农村供水工程建设与管理模式探讨［J］．水利规划与设计，2015(07)．

［7］朱锡林．村镇供水工程配水管网设计流量计算方法研究［J］．中国给水排水，2012(18)．

本文来源: https://www.lw50.cn/article/55efe0e438c29eec89fa7c76.html