# 光子晶体理论、制备及其光学特性研究

### 论文摘要

光子晶体,又称为光子禁带材料,是将不同介电系数的材料在空间按照一定的周期（尺寸在光波长量级）排列所形成的一种人造“晶体”结构。类似于半导体材料中电子在周期性势场作用下形成能带结构,由于受到介电系数周期性的调制,在光子晶体中光子也出现了能带结构,一些特定频率范围的光不能在光子晶体中传播,称为光子禁带。由于其新异的光学特性和广泛的应用前景,有关光子晶体的研究成为近十几年来一个迅猛发展的新兴领域。本论文从理论上研究了一维光子晶体和二维光子晶体的物理特性;制备了Opal型光子晶体,并且利用荧光分子研究了光子禁带对于自发辐射的影响。主要内容包括以下几个方面:1、利用传输矩阵方法和平面波展开法研究了一维光子晶体的能带结构、光学传输特性、电场分布、电磁模式密度分布和光子缺陷态,讨论了其相关影响因素;对于基因算法在光子晶体能带工程中的应用作了一些探索;研究了一维光子晶体全方向反射带隙的性质,并且讨论了在电介质材料光子晶体中插入一定厚度的金属层前后的光学传输特性,结果表明,利用这种金属/电介质复合结构可以获得更大带宽的全方向光子带隙;研究了金属在一维金属/电介质光子晶体中的吸收特性,结果表明金属在光子晶体中的吸收行为并不简单地仅仅取决于光子晶体的能带结构,光子晶体中电场的空间分布情况才是具有决定性的影响因素;2、利用传输矩阵方法和平面波展开法研究了圆柱晶胞正方品格和圆柱晶胞三角晶格二维光子晶体的能带结构、光子禁带及其相关影响因素;通过选择具有合适能带结构的多个二维光子晶体结合形成光子晶体异质结来扩大基于光子晶体的光学偏振器工作的频率范围;利用光子晶体异质结构来实现具有更大带宽的二维光子禁带,并且研究了其光学传输特性;研究了二维光子晶体量子阱结构和超晶格结构的光学传输特性,得到了光学缺陷态及其频率劈裂的规律,讨论了其做为波分器件的应用;3、利用St（o|¨）ber方法制备了不同粒径、单分散性良好的SiO2微球;利用自组装技术得到了周期性良好的Opal光子晶体样品,研究了其光学传输特性;分别利用Alq3分子和Tb（ACAC）3phen分子作为荧光探针,研究了光子禁带效应对于自发辐射的影响。

### 论文目录

- 致谢

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 序

- 1 引言

- 1.1 光子晶体的概念及其性质

- 1.2 光子晶体研究进展

- 1.3 光子晶体的理论研究方法

- 1.3.1 平面波展开法

- 1.3.2 传输矩阵方法

- 1.4 本论文的主要内容

- 2 一维光子晶体研究

- 2.1 前言

- 2.2 一维电介质型光子晶体

- 2.3 一维电介质型光子晶体中的缺陷态

- 2.4 基因算法在光子晶体能带工程中的应用

- 2.4.1 基因算法用于光子晶体能带工程的基本原理

- 2.4.2 计算实例

- 2.5 一维金属/电介质型光子晶体

- 2.5.1 利用金属插入层来扩大一维光子晶体全方向反射的频率范围

- 2.5.2 金属在光子晶体结构中的吸收特性

- 2.6 本章小结

- 3 二维光子晶体研究

- 3.1 前言

- 3.2 二维光子晶体的能带结构和光子禁带图

- 3.2.1 圆柱晶胞正方晶格结构的二维光子晶体

- 3.2.2 圆柱晶胞三角晶格结构的二维光子晶体

- 3.3 基于二维光子晶体异质结的光学偏振器

- 3.4 宽光子带隙的二维光子晶体异质结

- 3.5 二维光子晶体量子阱和超晶格

- 3.6 本章小结

- 4 Opal型光子晶体中的光致发光

- 4.1 前言

- 4.2 Opal型光子晶体的制备与表征

- 2微球的制备与表征'>4.2.1 单分散SiO2微球的制备与表征

- 4.2.2 Opal型光子晶体的制备与表征

- 4.2.3 Opal型光子晶体的光学传输特性

- 4.3 Opal型光子晶体中的光致发光

- 4.3.1 有机小分子在光子晶体中的自发辐射

- 4.3.2 稀土配合物在光子晶体中的自发辐射

- 4.4 本章小结

- 5 结论

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].流动控制沉积法制备PMMA叠层光子晶体薄膜及其光学性能研究[J]. 高等学校化学学报 2020(02)

- [2].三维光子晶体太赫兹波传输特性研究[J]. 枣庄学院学报 2020(02)

- [3].二维磁光光子晶体光路的编码控制[J]. 中国激光 2020(09)

- [4].光子晶体计算方法和传输特性[J]. 安庆师范大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [5].光子晶体在环境污染物快速检测方面的研究进展[J]. 环境化学 2018(01)

- [6].光子晶体在真空电子器件中的应用[J]. 真空电子技术 2018(02)

- [7].光子晶体在食品有害物检测中的应用及展望[J]. 食品研究与开发 2018(09)

- [8].链式磁性光子晶体单向波导调控特性研究[J]. 微波学报 2016(S2)

- [9].硅基光子晶体异质结的单向传输特性[J]. 物理学报 2017(05)

- [10].理化所光子晶体电浸润性研究取得新进展[J]. 河南化工 2017(01)

- [11].胶态磁组装光子晶体及其离子强度响应[J]. 高等学校化学学报 2017(03)

- [12].光子晶体纤维的制备及应用[J]. 材料导报 2017(05)

- [13].快速磁致显色光子晶体膜的制备与性能[J]. 中国粉体技术 2017(02)

- [14].一维变频光子晶体的透射特性[J]. 吉林大学学报(理学版) 2017(03)

- [15].理化所光子晶体电浸润性研究取得新进展[J]. 功能材料信息 2017(01)

- [16].光子晶体制备及其应用研究进展[J]. 材料导报 2016(07)

- [17].基于光子晶体的层层组装设计与表征[J]. 化学工业与工程 2016(06)

- [18].正交光子晶体制备方法研究[J]. 科技展望 2015(11)

- [19].一维变频光子晶体透射特性研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [20].磁性光子晶体非互易传输特性研究[J]. 现代工业经济和信息化 2020(10)

- [21].利用双参数六角棱镜干涉法设计渐变光子晶体透镜阵列[J]. 光学学报 2020(02)

- [22].光子晶体在传感器领域的应用[J]. 电子世界 2019(01)

- [23].光子晶体碗的制备及其性能[J]. 中国粉体技术 2018(04)

- [24].时变光子晶体及计算方法[J]. 安庆师范大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [25].金属光子晶体薄膜可见光和微波波段传输性能[J]. 光电工程 2017(02)

- [26].蛋白石型光子晶体红外隐身材料的制备[J]. 物理学报 2017(08)

- [27].胶体光子晶体膜的超浸润性研究进展[J]. 化学学报 2017(10)

- [28].光子晶体理论研究的新方法——混合变分法[J]. 物理学报 2016(12)

- [29].分子印迹仿生光子晶体的制备及其在己烯雌酚检测中的应用[J]. 食品研究与开发 2014(18)

- [30].含特异材料一维超导光子晶体的带隙特性研究[J]. 物理学报 2013(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5605a48ed0cece4435fb9fd2.html