# 多烃类燃料单气室燃料电池及余热利用系统研究

### 论文摘要

单气室固体氧化物燃料电池（Single Chamber Solid Oxide Fuel Cell,简称SC-SOFC）是一种只有一个气室的新型燃料电池。区别于传统的双气室燃料电池,它在混合气氛中运行,靠不同电极的选择催化作用产生电压。具有无需密封、结构简单、运行温度低和电池堆的组合方式多样等优点。以往的SC-SOFC研究主要采用甲烷作为燃料,因为甲烷是结构最简单的碳氢燃料,电池的内部反应比较容易处理。本文在此研究基础上,重点考察采用多烃类燃料工作的电池的运行特点,包括丙烷和液化石油气（liquid petroleum gas,简称LPG）两种燃料,并进一步探究电池堆高温运行的余热利用技术,配合由SC-SOFC组装的无密封电池堆,组建热电联供系统。通过一系列的实验研究,对运行在不同温度与反应气体比例下的电池放电性能及阻抗谱进行对比,确定了丙烷与LPG燃料的SC-SOFC的最佳工作气体比例。在氮气流量为100sccm,丙烷与LPG的流量为20sccm的情况下,分别是丙烷与氧气比例为0.3,LPG与氧气的比例为0.25时,单电池的性能最好。随着氧气含量的增加,电池性能逐渐增强,趋势与使用甲烷燃料时相反。由于燃料电池的阳极催化燃料发生的部分氧化反应是放热反应,导致SC-SOFC的实际温度有高于外部炉温的现象。对于采用丙烷和LPG燃料的电池实际温度的研究发现,这种温度效应较使用甲烷燃料更加明显。同时,由于电极对燃料的选择催化性差,导致LSM阴极对燃料的氧化也有一定的催化作用,这有利于电池在中低温下工作。对在丙烷和LPG燃料的气氛下工作的LSM阴极进行阻抗谱研究发现,浸渍SDC的LSM阴极性能较好,在相同环境中,其极化电阻是未浸渍SDC阴极的1/35。随氧气浓度的提高,电池中出现了浓差极化现象,是电池性能受到制约的主要因素。电池短期的稳定性测试发现,多烃类燃料的电池的积碳问题是电池稳定性差的主要原因之一。随着氧气含量的增加,电池的碳沉积会有所减轻,相比较而言,LPG燃料的电池积碳比较严重。为了对单气室燃料电池堆运行的高温余热进行再利用,研究了采用加热循环水流进行热能回收利用,以及利用热电模块组件实现二次发电等余热利用技术,与SC-SOFC微堆相结合,组建了热电联供系统。实验结果表明,这种余热利用技术可以提高SC-SOFC微堆的高温余热利用率。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 固体氧化物燃料电池的工作原理及其组成部件

- 1.2 单气室固体氧化物燃料电池的原理及特点

- 1.3 SC-SOFC 的国内外研究状况

- 1.3.1 SC-SOFC 电极材料

- 1.3.2 电池的温度效应

- 1.3.3 SC-SOFC 的实际应用

- 1.4 本论文主要研究内容及意义

- 第2章 使用丙烷燃料的SC-SOFC 性能研究

- 2.1 丙烷燃料概述

- 2.2 实验样品及测试方法

- 2.3 电池的最佳工作气体比例和温度效应

- 2.3.1 电池的微结构观测

- 2.3.2 丙烷燃料电池温度效应

- 2.3.3 不同气体比例对电池性能的影响

- 2.4 LSM 阴极的阻抗谱分析

- 2.4.1 对称结构LSM 电极性能测试方法

- 2.4.2 使用丙烷燃料的LSM 阴极阻抗谱分析

- 2.4.3 LSM 阴极对丙烷燃料的催化作用

- 2.5 使用丙烷燃料的SC-SOFC 稳定性研究

- 2.6 小结

- 第3章 使用LPG 燃料的SC-SOFC 性能研究

- 3.1 LPG 燃料概述

- 3.2 采用LPG 燃料的电池性能特点

- 3.2.1 LPG 燃料SC-SOFC 的最佳工作气体比例

- 3.2.2 LPG 燃料SC-SOFC 的温度效应

- 3.3 使用LPG 燃料的SC-SOFC 稳定性研究

- 3.4 小结

- 第4章 电池堆的高温余热利用与热电联供系统研究

- 4.1 电池堆余热利用概述

- 4.2 热电联供系统设计与试验

- 4.2.1 热电联供系统的设计背景

- 4.2.2 热电联供系统的组成部件与测试方法

- 4.3 热电联供系统的测试结果与分析

- 4.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].汽车尾气余热利用技术在排气热水器上的应用[J]. 南方农机 2020(06)

- [2].汽车工厂空压机余热利用研究分析[J]. 节能 2017(05)

- [3].锅炉烟气余热利用研究与应用[J]. 山东工业技术 2017(17)

- [4].硫磺回收联合装置余热利用[J]. 石化技术 2017(10)

- [5].余热利用技术在我国钢铁行业的使用[J]. 建材与装饰 2016(15)

- [6].移动式余热利用技术现状与发展[J]. 资源节约与环保 2015(03)

- [7].初冷器余热利用现状及分析[J]. 青岛理工大学学报 2015(03)

- [8].关于发电机组锅炉余热利用研究[J]. 科学中国人 2017(11)

- [9].油区余热利用进展及规模推广中的关键问题研究[J]. 石油石化节能 2019(08)

- [10].300MW直接空冷机组乏汽余热利用改造技术探讨[J]. 山西电力 2016(04)

- [11].余热利用节能系统应用方式介绍[J]. 区域供热 2014(06)

- [12].余热利用在有色行业的应用[J]. 科技与企业 2013(19)

- [13].船舶柴油机余热利用技术研究[J]. 柴油机 2012(05)

- [14].首台箱体式余热利用装置投运[J]. 有色设备 2009(01)

- [15].砖瓦隧道窑余热利用现状及分析[J]. 中国建材资讯 2016(02)

- [16].大中小型车尾气余热利用技术的探讨[J]. 机械管理开发 2020(06)

- [17].电石制乙炔产生的废硫酸裂解余热利用方案探讨[J]. 硫磷设计与粉体工程 2018(03)

- [18].300MW燃煤机组深度余热利用节能改造技术经济分析[J]. 华电技术 2018(09)

- [19].首届余热利用与清洁供热论坛在京召开[J]. 国际融资 2018(11)

- [20].北方电厂循环水余热利用的可行性分析[J]. 山东化工 2017(10)

- [21].优化余能利用 实现清洁生产——S厂余热利用优化改造分析[J]. 能源与节能 2017(06)

- [22].基于定温闪蒸煤制天然气的余热利用探索[J]. 工业加热 2017(04)

- [23].中国工业余热利用技术概述[J]. 能源与节能 2016(07)

- [24].移动式余热利用系统的经济性研究[J]. 热能动力工程 2014(05)

- [25].高效率工业余热利用技术研究进展[J]. 科技经济市场 2015(11)

- [26].余热利用 钢铁节能主战场[J]. 证券导刊 2010(23)

- [27].浅谈铝冶炼烟气净化余热利用技术[J]. 科技致富向导 2010(30)

- [28].钢铁冶金余热利用不足现状及对策探讨[J]. 广东科技 2014(02)

- [29].工业余热利用现状及技术展望[J]. 科技情报开发与经济 2010(23)

- [30].提高煅烧余热利用水平[J]. 云南冶金 2009(S2)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5616e2387d95ff13bc0e2c76.html