# 车载网关设计方法及其网络管理技术研究

### 论文摘要

随着车载电控单元的日益增多,单一网络结构难以满足车辆功能和性能要求,故整车网络按照功能被划分为若干子网络,子网络之间通过网关进行互联,形成高性能的车载网络系统。车载网关作为整车网络信息交互的中心,对整体网络性能有着重要影响,是车载网络技术研究的重要内容。本文针对实际工程的需求,对车载网关设计方法及其网络管理技术进行深入研究。基于车载网关的基本结构提出了网关功能,包括信息路由功能和网络管理功能。针对网关需要实现的功能及性能要求,首先对车载网关的硬件结构和软件结构进行了总体设计,然后对车载网关路由设计技术和网络管理技术分别进行了研究,最后构建了网关测试系统对实现的车载网关进行了实验验证。针对车载网关路由设计技术,首先讨论了网关路由表自动生成方法,基于数据库编程技术设计并实现了网关路由表自动生成工具。为了保证车载网关路由的实时性,本文基于车载网关模型对网关的延时特性进行了分析,针对影响网关延时特性的因素,设计了基于就绪表查找最高优先级就绪任务的任务调度算法、分块二分ID查询算法和分段复制的信号路由算法,并采用SimEvents仿真技术设计了基于ID优先级的发送队列缓冲机制。最后,基于网关路由实时性设计结果,以OSEK/VDX操作系统为软件平台对网关的路由功能进行了设计及实现。针对车载网关的网络管理技术,本文基于OSEK/VDX网络管理规范对直接网络管理技术进行了深入研究,对逻辑环管理算法和网络睡眠算法进行了设计和实现。同时,本文对间接网络管理技术也进行了研究和设计,以适应不同CAN子网对网络管理实时性和可靠性的不同要求。为了对开发的车载网关进行实验验证,本文构建了车载网关测试系统,对实现的车载网关进行功能及性能测试。测试结果表明开发的车载网关能够实现报文转发及信号路由功能,并且网关路由延时符合实际系统需求;网关实现了符合OSEK/VDX网络管理规范的直接网络管理功能,包括逻辑环管理和网络睡眠唤醒管理;同时,网关实现了间接网络管理功能,可以通过对周期性报文的接收监控来检测节点的故障状态,保证了系统运行的可靠性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 研究目的和意义

- 1.4 本文研究内容与组织结构

- 第2章 车载网关功能描述及结构设计

- 2.1 引言

- 2.2 车载网关功能描述

- 2.3 车载网关硬件结构设计

- 2.4 车载网关软件结构设计

- 2.5 本章小结

- 第3章 车载网关路由设计技术

- 3.1 引言

- 3.2 网关路由表自动生成技术

- 3.2.1 路由表自动生成系统结构设计

- 3.2.2 网关数据库设计

- 3.2.3 网关数据库管理模块设计

- 3.2.4 网关路由表生成模块设计

- 3.3 网关路由的实时性分析及设计

- 3.3.1 网关延时特性分析

- 3.3.2 网关延时优化设计

- 3.4 网关路由功能的设计

- 3.5 本章小结

- 第4章 车载网关的网络管理技术

- 4.1 引言

- 4.2 网络管理方法概述

- 4.2.1 直接网络管理

- 4.2.2 间接网络管理

- 4.3 直接网络管理功能的设计及实现

- 4.3.1 软件结构

- 4.3.2 NMPDU 到CAN 报文的映射

- 4.3.3 定时器设计

- 4.3.4 报文过滤及转换模块

- 4.3.5 网络管理消息处理模块

- 4.3.6 网络睡眠

- 4.4 间接网络管理功能的设计及实现

- 4.4.1 软件结构

- 4.4.2 报文接收状态配置表

- 4.4.3 报文接收定时器设计

- 4.4.4 功能模块设计

- 4.5 本章小结

- 第5章 实验研究及性能分析

- 5.1 引言

- 5.2 网关实验测试系统

- 5.2.1 网关实验系统结构

- 5.2.2 车载网关实现

- 5.2.3 驱动网络模拟

- 5.2.4 舒适性网络模拟

- 5.3 网关路由功能测试及分析

- 5.3.1 路由算法优化测试

- 5.3.2 发送队列优化测试

- 5.3.3 整体网络路由测试

- 5.4 网络管理功能测试及分析

- 5.4.1 直接网络管理功能测试

- 5.4.2 间接网络管理功能测试

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅析网络管理技术的发展趋势[J]. 计算机产品与流通 2020(01)

- [2].浅谈网络管理技术现状及发展趋势[J]. 科学大众(科学教育) 2016(11)

- [3].网络管理技术的发展及应用[J]. 电脑知识与技术 2016(09)

- [4].医院网络管理技术与常见问题处理[J]. 信息与电脑(理论版) 2016(11)

- [5].现代网络运维技术探讨[J]. 网络安全技术与应用 2016(10)

- [6].浅谈计算机互联网络管理技术的运用与实践[J]. 教师 2017(24)

- [7].基于策略的网络管理技术研究[J]. 数码世界 2017(10)

- [8].网络管理技术的发展趋势[J]. 信息系统工程 2013(10)

- [9].网络管理技术的现状分析及趋势探讨[J]. 电脑知识与技术 2018(21)

- [10].浅析医院网络管理技术和经验[J]. 信息系统工程 2016(01)

- [11].网络管理技术的发展趋势[J]. 电子技术与软件工程 2016(14)

- [12].网络管理技术在校园网中的应用[J]. 数码世界 2020(01)

- [13].浅议《网络管理技术》课程的学习[J]. 中国科教创新导刊 2009(05)

- [14].浅析医院网络管理技术和经验[J]. 信息通信 2014(02)

- [15].浅议网络管理技术及其发展[J]. 电子技术与软件工程 2014(05)

- [16].网络管理技术的应用[J]. 信息与电脑(理论版) 2012(06)

- [17].网络管理技术的应用分析[J]. 计算机光盘软件与应用 2012(11)

- [18].基于策略的网络管理技术研究[J]. 淮海工学院学报(自然科学版) 2012(04)

- [19].企业网络管理技术发展趋势之我见[J]. 计算机光盘软件与应用 2012(23)

- [20].浅谈安全信息网络管理技术的应用[J]. 煤 2010(08)

- [21].网络管理技术专题讲座(一) 第1讲 网络管理技术概述[J]. 军事通信技术 2010(03)

- [22].网络管理技术专题讲座(二) 第3讲 新型网络管理技术[J]. 军事通信技术 2010(04)

- [23].计算机互联网络管理技术的运用与实践[J]. 民营科技 2016(05)

- [24].一种典型分解式网络管理技术的应用研究[J]. 科技风 2015(19)

- [25].网络管理技术支撑[J]. 电脑知识与技术 2011(15)

- [26].浅谈基于策略的网络管理技术[J]. 信息与电脑(理论版) 2011(24)

- [27].广电网络管理技术相关问题探讨[J]. 科技资讯 2010(24)

- [28].网络管理技术的研究与解决方案[J]. 微处理机 2009(01)

- [29].浅谈网络管理技术[J]. 网络安全技术与应用 2017(06)

- [30].《组网与网络管理技术》课程教学改革探讨[J]. 计算机光盘软件与应用 2015(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/56185aca7217f87f90a2097d.html