# 纳米半导体氧化亚铜的制备、表征及光电性能分析研究

### 论文摘要

纳米半导体氧化亚铜（Cu2O）由于良好的光催化性能,广泛应用于化学能源催化材料、环境污染有机物催化降解材料、高选择性传感器敏感材料等研究领域。属当前纳米科学和异相催化领域热门研究课题。本论文选择醋酸铜溶液体系,在氧化铟锡（ITO）导电玻璃电极上电沉积制备了Cu2O。应用循环伏安法（CV）电流-时间曲线（i-t）法、开路电位时间曲线（Ocp-t）法、扫描电子显微镜（SEM）、X-射线衍射（XRD）分析法、紫外-可见光谱（UV-vis）吸收光谱法等手段,对所制备的ITO/Cu2O材料进行成核机理、形貌特征和光电性能分析研究。主要研究内容如下：1.用CV法研究了在醋酸铜溶液中制备ITO/Cu2O材料的条件,发现选择较低的沉积电位,可以避免金属铜的沉积发生；由恒电位沉积所得电流-时间关系进行计算和理论比对,证明了在所选定的条件下Cu2O的电沉积过程具备“瞬间成核”特点;用SEM镜像验证了成核密度与沉积电位的关系。2.创新性的使用脉冲法沉积树状纳米Cu2O晶体,实现了以增加纳米Cu2O比表面积为目的的形貌控制；系统的研究了脉冲沉积中脉冲宽度、脉冲间隔、脉冲电位等电化学参数对结晶形貌的影响；通过本方法与前人的工作结果相比较,提出了电压脉冲沉积Cu2O的相关机理,有望用于构建更复杂结构的纳米晶体。3.研究了半导体纳米Cu2O的光电效应并对其进行了半导体性质的分型：证明加入表面活性剂聚乙二醇（PEG）可对纳米Cu2O半导体类型进行调控；实验证明具有较高比表面积的半导体纳米Cu2O,其半导体带隙宽度较小,在紫外-可见光区有更好的光学性能。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 综述

- 1.1 氧化亚铜的性质、制备及应用

- 1.1.1 氧化亚铜的基本物理性质[1-7]

- 1.1.2 氧化亚铜的应用前景

- 1.1.2.1 在船舶防污涂料方面的应用

- 1.1.2.2 在光催化方面的应用

- 1.1.2.3 在其它方面的应用

- 1.1.3 氧化亚铜的制备方法

- 1.2 纳米晶体材料的形状和尺寸控制与生长理论

- 1.2.1 纳米材料的形状和尺寸与性质

- 1.2.2 晶体生长理论

- 1.2.3 一些用于形貌控制的方法

- 1.3 ITO电极简介

- 1.4 本论文选题思路和主要研究内容

- 参考文献

- 第二章 电沉积氧化亚铜的成核与生长研究

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 仪器与试剂

- 2.2.2 电沉积氧化亚铜

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 循环伏安法分析

- 2.3.2 恒电位沉积及成核机理分析

- 2.3.3 扫描电子显微镜分析

- 2.4 本章小结

- 参考文献

- 第三章 电压脉冲法制备纳米氧化亚铜树枝状结构

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 原料与试剂

- 3.2.2 电沉积枝状纳米氧化亚铜结构

- 3.2.3 表征

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 恒电位沉积与电压脉冲沉积的比较

- 3.3.2 生长过程

- 3.3.3 生长机理

- 3.3.4 脉冲间隔和脉冲时间的影响

- 3.3.5 沉积电位的影响

- 3.4 本章小结

- 参考文献

- 第四章 氧化亚铜的光电效应研究

- 4.1 前言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 试剂与仪器

- 4.2.2 氧化亚铜的光电效应

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 加入表面活性剂PEG后循环伏安行为研究

- 4.3.2 加入表面活性剂PEG对光电效应的影响

- 4.3.3 树枝状氧化亚铜的光电效应及光学性质

- 4.4 本章小结

- 参考文献

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].界面调控的二维氧化亚铜结构[J]. 中国科学:化学 2019(03)

- [2].纳米氧化亚铜光催化降解4-氯酚[J]. 苏州科技大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [3].氧化亚铜的制备方法及其在光电转换与光催化方面的应用研究[J]. 化工管理 2017(21)

- [4].氮流量对掺氮氧化亚铜薄膜性能的影响[J]. 深圳大学学报(理工版) 2019(05)

- [5].纳米氧化亚铜的制备及其抑菌性研究[J]. 安徽化工 2018(01)

- [6].纳米晶氧化亚铜的可控合成[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [7].水解法制备超细氧化亚铜[J]. 兰州理工大学学报 2010(04)

- [8].86.2%氧化亚铜防治辣椒炭疽病试验[J]. 农家之友(理论版) 2009(11)

- [9].多元醇法形貌可控制备氧化亚铜微纳米颗粒[J]. 应用化学 2018(04)

- [10].低温液相法制备铜及氧化亚铜[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2015(05)

- [11].溶剂热法制备氧化亚铜纳米晶粒[J]. 电子元件与材料 2012(08)

- [12].超细氧化亚铜的制备及在污水处理中的光催化应用[J]. 化工技术与开发 2012(11)

- [13].不同形貌纳米结构的氧化亚铜薄膜的制备及光电性能研究[J]. 华中师范大学学报(自然科学版) 2012(06)

- [14].元素掺杂氧化亚铜光电材料的研究进展[J]. 功能材料 2019(10)

- [15].银负载纳米氧化亚铜沸石复合物的制备和抗菌性能[J]. 功能材料 2017(12)

- [16].不同形貌纳米氧化亚铜的制备及应用的研究进展[J]. 内蒙古民族大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [17].物理所氧化亚铜新能源材料研究获进展[J]. 人工晶体学报 2014(12)

- [18].以氢氧化铜为前躯体制备单分散球形氧化亚铜粉末[J]. 材料开发与应用 2010(03)

- [19].氧化亚铜制备方法的研究进展[J]. 广州化工 2009(08)

- [20].超声场下纳米氧化亚铜的绿色合成[J]. 上海第二工业大学学报 2008(04)

- [21].无公害杀菌剂氧化亚铜施用法[J]. 农家之友 2008(01)

- [22].超声法制备不同形貌氧化亚铜[J]. 吉林地质 2008(02)

- [23].用含铜废液制备氧化亚铜试验研究[J]. 湿法冶金 2019(04)

- [24].立方体纳米氧化亚铜反应动力学的理论及实验研究[J]. 物理化学学报 2016(12)

- [25].氧化亚铜微纳米晶体形貌控制合成的研究进展[J]. 材料导报 2013(07)

- [26].纳米氧化亚铜制备方法的研究进展[J]. 材料导报 2011(S1)

- [27].纳米氧化亚铜的制备及其在防污涂料中的应用[J]. 上海涂料 2008(12)

- [28].氧化亚铜的制备及其复合物光降解性能的研究进展[J]. 化工管理 2019(01)

- [29].不同形貌氧化亚铜的制备及表征[J]. 山东化工 2019(17)

- [30].江苏大学研制出改性纳米氧化亚铜涂料添加剂[J]. 墙材革新与建筑节能 2013(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/56251e496cf875f143bfdd47.html