# Ad Hoc网络MAC协议模型分析及路由协议问题研究

### 论文摘要

Ad Hoc网络是由一组带有无线射频的可移动终端组建的多跳自治系统。由于其具有易部署、自组织、无需借助基础设施等特点,可广泛用于军事、灾后救援、环境监测等领域,然而网络受带宽资源有限、分布式的竞争接入、动态拓扑特性等影响,使得信道接入协议与路由协议的设计受到极大挑战。论文分别从Ad Hoc网络MAC层DCF协议建模、信道接入协议设计、路由度量、备份路由协议以及适用于多射频多信道Ad Hoc网络路由算法等问题展开深入分析和探讨,主要研究贡献归纳如下:当前,对于802.11的DCF非饱和性能分析大多是采用二维马尔可夫链进行数学建模。根据协议补充版本提出的Post-backoff过程,同时考虑到DCF机制对竞争节点的具有公平服务特征,推导出节点相邻两个包服务的时间间隔,从而求出节点工作在非饱和态下的传输周期,并得到吞吐量的数学表达式,这就大大简化了模型的复杂性。仿真验证了该方法能够有效地预测网络性能。随着网络节点数目的增多,每次传输碰撞的概率随之增大,导致DCF机制的性能下降。在最佳窗口机制OCB（Optimal Constant Backoff）的基础上,为降低传输冲突概率,提出一个新的信道接入协议OCB-VCS。如果多个节点的退避计数器同时递减到0,它们应进入一个包含多个竞争周期的虚拟冲突解决阶段;在每个竞争周期内,各竞争节点通过发送突发分组来声明对信道的占有,如果节点在此期间发现信道繁忙,它将退出竞争;最后,通过对该过程的数学建模,表明OCB-VCS具有较高的接入成功效率,仿真也证实了与DCF和OCB相比,OCB-VCS能够有效降低冲突概率,并提高网络吞吐量。基于802.11协议MAC层重传策略,提出一个衡量节点接入能力的参数CAM,以体现节点周围信道的繁忙程度及其抢占信道能力。在此基础上,联合MAC层和网络层进行跨层设计,提出了一个拥塞感知路由CAOR（Congestion Aware On-demand Routing）协议。仿真表明,该协议能够在降低开销的前提下,显著增加网络吞吐量,并降低平均端到端的时延传统Ad Hoc网络路由协议中,路由回复RREP包的丢失或者已建立路由的失效,都会使源节点再次洪泛RREQ包以重建路由,这在加剧网络负载的同时增加了节点能量、带宽等资源的消耗。在综合采用路由侦听和MAC层缓存技术的基础上,联合网络层和媒介访问控制层进行跨层设计,提出了按需网状路由ODMR（On Demand Mesh Routing）协议。通过路由回复阶段BRREP包的传递,构建多条到达目的节点的旁路路由来增加协议的鲁棒性,从而降低了路由重建频率以提高网络性能。路由维护过程中,通过在节点的MAC层构建邻居节点表来实时监测与周围节点的连通性,能够避免广播HELLO包与有效数据传输的冲突。模拟实验表明,与AODV、AOMDV、AODV-BR相比,该协议能够在不增加网络开销的情况下显著降低网络端到端的时延、路由发现频率以及提高网络吞吐量。Ad Hoc网络的性能受限于节点之间的传输干扰,通过给不同节点分配相互正交的信道,这些节点能够同时在不同的信道上进行传输,这就有效消除了节点之间的干扰。首先提出信道利用率CUP（Channel Utilization Percentage）概念,它能有效地衡量当前节点所在区域各信道的竞争激烈程度,并推导出以判断信道是否过载的临界值。然后提出一个信道选择度量CSM（Channel Selection Metric）,该度量不仅能够反映信道状态,还能体现相应节点获取该信道的能力,在此基础上,提出一个适用于多射频多信道Ad Hoc网络的路由协议,它综合考虑了CSM值和路径上的信道多样性,仿真显示该协议的时延、包投递率、路由开销等性能指标优于WCETT。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 致谢

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 Ad Hoc网络概述

- 1.2.1 Ad Hoc网络概念

- 1.2.2 发展历程

- 1.2.3 特点

- 1.3 Ad Hoc网络协议体系结构

- 1.4 研究意义与方向

- 1.5 论文主要贡献

- 1.6 论文组织

- 第2章 相关技术与研究工作

- 2.1 引言

- 2.2 MAC协议概述

- 2.2.1 MAC协议分类

- 2.2.2 IEEE802.11的DCF

- 2.3 路由协议概述

- 2.4 多射频多信道Ad Hoc网络信道分配

- 2.4.1 信道分配目标及相关问题

- 2.4.2 MR-MC网络信道分配研究现状

- 2.4.3 典型算法分析

- 2.4.4 需要继续研究的问题

- 2.5 本章小结

- 第3章 802.11 DCF机制非饱和分析模型

- 3.1 引言

- 3.2 DCF性能分析

- 3.2.1 基于Markov链的模型

- 3.2.2 基于更新过程的模型

- 3.3 802.11 DCF机制非饱和分析模型

- 3.3.1 系统模型

- 3.3.2 分析模型

- 3.3.3 仿真验证

- 3.4 本章小结

- 第4章 基于最佳窗口的信道接入协议

- 4.1 引言

- 4.2 DCF机制改进

- 4.3 EY-NPMA协议

- 4.4 协议描述

- 4.5 VCS的数学描述与分析

- 4.5.1 单个竞争周期分析

- 4.5.2 多个竞争周期分析

- 4.5.3 吞吐量分析

- 4.6 仿真验证

- 4.7 本章小结

- 第5章 基于节点接入能力的路由度量研究

- 5.1 引言

- 5.2 路由度量研究现状

- 5.3 基于节点接入能力的路由度量

- 5.4 协议实现

- 5.5 协议仿真与分析

- 5.5.1 仿真场景设置

- 5.5.2 性能评价参数

- 5.5.3 α取值仿真分析

- 5.5.4 CAOR与AODV性能比较

- 5.6 本章小结

- 第6章 Ad Hoc网络的按需网状路由协议

- 6.1 引言

- 6.2 备份路由协议研究

- 6.2.1 基于中间节点的备份路由协议

- 6.2.2 基于源节点的备份路由协议

- 6.3 ODMR路由协议描述

- 6.3.1 干路路由发现

- 6.3.2 旁路路由发现

- 6.3.3 干路路由出错修复

- 6.3.4 路由替换规则

- 6.3.5 旁路路由维护

- 6.3.6 数据传输规则

- 6.4 ODMR协议无环路说明

- 6.5 协议仿真

- 6.6 本章小结

- 第7章 具有信道分配功能的MR-MC Ad Hoc网络路由协议

- 7.1 引言

- 7.2 信道利用率分析

- 7.3 信道分配策略中判定信道质量的参数

- 7.4 信道分配路由协议

- 7.4.1 路由度量

- 7.4.2 路由协议

- 7.4.3 信道切换

- 7.5 性能分析

- 7.6 本章小结

- 第5章 总结与展望

- 8.1 全文总结

- 8.2 研究展望

- 参考文献

- 攻读博士学位期间发表的论文

- 攻读博士学位期间参加的项目

### 相关论文文献

- [1].基于Ad hoc网络的煤矿应急井下救灾通信技术分析[J]. 信息通信 2020(04)

- [2].适用于Ad Hoc网络的环境自适应服务总线研究[J]. 移动通信 2016(20)

- [3].基于位置的Ad Hoc路由协议现状及发展[J]. 舰船电子对抗 2016(05)

- [4].Ad Hoc网络基于信誉机制的自私节点检测[J]. 青岛大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [5].Ad Hoc无线移动网络路由技术及其发展[J]. 电子技术与软件工程 2013(21)

- [6].采用分层蚁群算法的Ad Hoc网络优化部署[J]. 空军预警学院学报 2017(04)

- [7].基于多参数加权分簇的Ad Hoc网络移动数据库[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [8].一种分簇Ad Hoc网络场景下的路由发现方案[J]. 计算机技术与发展 2015(02)

- [9].Ad hoc网络中信任模型的研究[J]. 电子设计工程 2013(20)

- [10].Ad Hoc网络中的虫洞攻击与检测方法研究[J]. 计算机时代 2014(02)

- [11].移动Ad hoc网络信任模型研究[J]. 数字通信 2012(02)

- [12].Ad hoc网络中的选播技术[J]. 数据通信 2012(02)

- [13].Ad Hoc网络中虫洞攻击的监测问题探讨[J]. 科技风 2012(07)

- [14].退避算法在Ad hoc网络中的吞吐量性能评估[J]. 计算机应用研究 2011(02)

- [15].Ad Hoc无线网络虫洞攻击安全策略研究[J]. 网络安全技术与应用 2011(03)

- [16].一种用于移动Ad hoc网络的自适应分布式权值分簇算法[J]. 苏州科技学院学报(自然科学版) 2010(02)

- [17].移动Ad Hoc网络中的多路径路由技术研究[J]. 计算机安全 2009(04)

- [18].基于跨层设计的Ad hoc网络能量控制算法研究[J]. 计算机应用研究 2009(12)

- [19].移动Ad hoc网络中多径路由的研究[J]. 电信快报 2009(12)

- [20].移动Ad hoc网络多径路由协议[J]. 计算机应用研究 2008(02)

- [21].Ad Hoc网络下虫洞攻击的检测方法[J]. 电脑知识与技术 2008(15)

- [22].Ad Hoc网络安全路由协议形式化分析模型[J]. 解放军理工大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [23].Ad hoc中基于分簇的多路径路由协议[J]. 计算机工程与应用 2008(33)

- [24].基于Ad Hoc的微震监测数据传输系统设计[J]. 现代电子技术 2016(24)

- [25].Ad hoc网络中基于身份的组密钥管理方案[J]. 河南工程学院学报(自然科学版) 2013(02)

- [26].基于声誉机制和可变门限秘密共享的Ad hoc网络信任模型[J]. 福建电脑 2012(04)

- [27].高效率的小规模Ad Hoc组播路由协议[J]. 现代电子技术 2011(01)

- [28].定向天线在Ad Hoc网络中的设计与应用[J]. 计算机测量与控制 2011(06)

- [29].Ad hoc系统中基于中断概率边界的博弈功率控制算法[J]. 解放军理工大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [30].Ad Hoc网络带宽分配机制研究[J]. 计算机工程 2010(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/563588f8203bd55bef5b8453.html