# 半导体激光二极管光束质量评价

### 论文摘要

本论文介绍了半导体激光二极管的结构和原理,以及它的光场模式特性,综述了传统的一些半导体激光二极管光束质量评价标准。在此基础之上,提出了一种新的针对半导体激光二极管光束质量评价的方法。本论文主要完成的工作如下:1.综述了传统的一些激光二极管光束质量评价标准,主要有聚焦光板尺寸、远场发散角、衍射极限倍数因子、斯特列尔比、环围能量比,以及M2因子等。分析了它们各自适用的范围、优点和局限性。2.分析了影响激光二极管光束利用透镜进行准直的难易程度的主要因素,给出了一种新的光束质量评价方法,即用f参数:f衡量激光二极管的光束质量,(这里L是发光光源在平行于结平面方向的宽度,θ⊥是光束在垂直于结平面方向的发散角,θ//是平行于结平面方向的发散角,As是激光二极管的像散特性参量),较好地反映了在实际工程应用中光束准直的难易程度,此值越小越容易准直。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究的背景与意义

- 1.1.1 半导体激光器发展的历史回顾

- 1.1.2 半导体激光器的应用

- 1.1.3 半导体激光二极管的光束质量评价

- 1.2 本论文的主要内容

- 1.2.1 结构安排

- 1.2.2 论文工作

- 第二章 半导体激光器的基本原理和结构

- 2.1 半导体激光器的基本工作原理

- 2.1.1 概述

- 2.1.2 半导体激光器的粒子数反转条件

- 2.1.3 半导体激光器有源介质的增益系数

- 2.1.4 阈值增益

- 2.2 半导体激光器的基本结构

- 2.2.1 异质结半导体激光器

- 2.2.2 量子阱半导体激光器

- 2.3 本章小结

- 第三章 半导体二极管激光器光场模型

- 3.1 高斯光束

- 3.2 椭圆高斯光束

- 3.3 厄米余弦高斯光束

- 3.4 双峰高斯模型

- 3.5 本章小结

- 第四章 激光二极管的光束质量评估

- 4.1 概述

- 4.2 传统光束质量评价标准

- 4.2.1 聚焦光斑尺寸

- 4.2.2 远场发散角

- 4.2.3 衍射极限倍数因子

- 4.2.4 斯特列尔比

- 4.2.5 环围能量比

- 2 因子'>4.2.6 M2因子

- 4.3 束宽的定义

- 4.4 一种针对半导体激光二极管光束质量评价的新方法

- 4.5 本章小结

- 第五章 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].影响半导体激光器物理特性的影响因素分析与研究[J]. 激光杂志 2020(03)

- [2].高功率半导体激光器散热方法的研究[J]. 通讯世界 2020(06)

- [3].基于光束填充的多单管半导体激光器光纤耦合[J]. 强激光与粒子束 2020(07)

- [4].法国研究团队推出高效半导体激光器[J]. 传感器世界 2020(05)

- [5].“半导体激光器”专题前言[J]. 中国激光 2020(07)

- [6].半导体激光器的物理特性分析及研究[J]. 激光杂志 2018(12)

- [7].锥形半导体激光器研究进展[J]. 中国光学 2019(01)

- [8].半导体激光器的虚拟实验仿真系统[J]. 西南师范大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [9].915nm半导体激光器新型腔面钝化工艺[J]. 红外与激光工程 2019(01)

- [10].分布布拉格反射器半导体激光器的研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2019(06)

- [11].半导体激光器器件和材料研究进展[J]. 新材料产业 2019(04)

- [12].冲击电流驱动下半导体激光器的快速响应研究[J]. 激光与红外 2018(02)

- [13].蓝绿光半导体激光器将国产化[J]. 半导体信息 2018(01)

- [14].基于嵌入式技术的半导体激光器电路设计[J]. 激光杂志 2018(06)

- [15].高可靠性瓦级660nm半导体激光器研制[J]. 中国激光 2018(05)

- [16].热电冷却半导体激光器的温控策略研究[J]. 工程热物理学报 2018(07)

- [17].半导体激光器的实验特性分析及识别[J]. 激光杂志 2018(10)

- [18].具有反射波导结构的半导体激光器[J]. 激光杂志 2016(11)

- [19].用半导体激光器测普朗克常量[J]. 大学物理 2017(01)

- [20].低阈值852nm半导体激光器的温度特性[J]. 发光学报 2017(03)

- [21].连续可调恒流的半导体激光器恒温控制[J]. 数码世界 2020(05)

- [22].直接调制光反馈半导体激光器产生超宽带信号[J]. 知音励志 2016(18)

- [23].单片机控制的半导体激光驱动电源[J]. 明日风尚 2017(10)

- [24].半导体激光器在光纤通信中的应用[J]. 科学家 2017(10)

- [25].半导体激光器数字辅助锁定系统的设计[J]. 电子制作 2013(22)

- [26].管式炉中半导体激光器巴条封装[J]. 激光与光电子学进展 2019(09)

- [27].偏振、波长与输出功率高稳定半导体激光器的设计与制作[J]. 光学与光电技术 2019(05)

- [28].半导体激光器储备池计算系统的工作点选取方法[J]. 物理学报 2019(22)

- [29].半导体激光器的最新进展及应用现状[J]. 电子技术与软件工程 2018(10)

- [30].大功率低阈值半导体激光器研究[J]. 数字通信世界 2018(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/565865390b2444e1ec081b08.html