# SiO2负载含氮配体金属铜配合物的制备、表征及催化性能

### 论文摘要

均相催化剂虽然活性高但往往难以分离且有腐蚀性,而多相催化剂则易于分离、再生和回收使用。为使甲醇液相氧化羰基化催化剂兼具均相与多相催化剂的优点,首次采用微波固相法,进行了SiO2负载含氮配体金属铜配合物催化剂的制备、表征及催化性能的研究,并优化了反应条件。采用微波固相法制备了纳米SiO2负载咪唑、2-甲基咪唑、1,10-邻菲啰啉、2-氨基吡啶和3-氰基吡啶多种金属配合物催化剂。采用FT-IR、UV-vis、XPS等分析方法对产物进行了表征,结果表明,配体中氮原子与金属间形成了配位键,负载型配合物已成功制备出。考察了制备条件以及催化反应条件对甲醇液相氧化羰基化反应中催化剂性能的影响,在反应条件为120℃, Po2=0.8 MPa, Pco=1.6 MPa, 2 h, c（Cu）=0.10 mol/L, n（2-氨基吡啶）:n（CuCl2）=1:1,MI time=10 min时,DMC收率可达7.10 %,远高于纯氯化铜催化剂的2.89 %。并且随着反应压力和时间的增加,DMC收率呈递增的趋势。采用偶联剂γ-氯丙基三乙氧基硅烷对纳米SiO2进行表面改性制备载体“Si-Cl”,优化了改性条件。采用微波固相法制备了载体“Si-Cl”接枝咪唑、2-甲基咪唑、N-甲基咪唑、2-氨基吡啶和哌嗪多种金属配合物催化剂。采用XPS、FT-IR、UV-vis、BET等分析方法对产物进行了结构确定,结果表明,修饰的纳米SiO2其端基氯基与配体N-H中的氢原子发生了交换,配合物中氮原子与金属间形成了配位键。将制备的催化剂应用于甲醇液相氧化羰基化反应中,在反应条件为120℃, PCO:PO2=2:1, 2.4 MPa, 2 h, n（IM）:n（CuCl2）=2:1, c(Cu2+)=0.016 mol/L条件下,以咪唑为配体的催化剂Si-IM-CuCl2的DMC收率可达3.69 %,远高于纯CuCl2的0.79 %,取得了较好的催化效果。纳米SiO2负载咪唑-CuCl2配合物催化剂与“Si-Cl”接枝该配合物催化剂在120℃, PCO:PO2=2:1, 2.4 MPa, 2 h, n（IM）:n（CuCl2）=2:1, c(Cu2+)=0.016 mol/L反应条件下DMC收率分别为3.65 %和3.69 %,催化性能基本相同,然而接枝型咪唑-CuCl2配合物催化剂在该反应条件下选择性为97.62 %,远高于SiO2负载咪唑-CuCl2配合物催化剂的84.67 %,且接枝型配合物催化剂在反应过程中损失量较小,回收利用性较强。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- §1-1 配合物的研究现状

- 1-1-1 配位化合物的发展历史

- 1-1-2 配位化合物的制备方法

- 1-1-3 配位化合物的应用现状

- §1-2 甲醇氧化羰基化催化剂的研究进展

- 1-2-1 甲醇液相氧化羰基化反应催化剂

- 1-2-2 甲醇气相氧化羰基化反应催化剂

- §1-3 微波技术在催化剂制备中的应用

- 1-3-1 微波作用机理

- 1-3-2 微波技术用于催化剂的制备

- §1-4 开展本课题的意义及研究内容

- 第二章 实验方法

- §2-1 实验试剂及仪器

- 2-1-1 实验试剂

- 2-1-2 实验仪器及设备

- §2-2 催化剂的制备

- 2-2-1 载体“Si-Cl”的制备

- 2-2-2 负载型金属配合物的制备

- §2-3 催化剂的表征

- 2-3-1 红外吸收光谱（FT-IR）分析

- 2-3-2 紫外-可见光谱（UV-vis）分析

- 2-3-3 X 射线光电子能谱（XPS）分析

- 2-3-4 比表面﹑孔容和孔径分析

- 2-3-5 元素分析

- 2-3-6 热重（TG）分析

- 2-3-7 透射电镜（TEM）

- §2-4 催化剂性能测试

- 2-4-1 催化剂性能测试仪器及条件

- 2-4-2 产物分析

- 2负载含氮配体金属配合物的微波固相法制备表征及催化性能'>第三章 纳米SiO2负载含氮配体金属配合物的微波固相法制备表征及催化性能

- §3-1 前言

- §3-2 催化剂的制备

- §3-3 负载型金属配合物的表征结果分析

- 3-3-1 催化剂的FT-IR 结果分析

- 3-3-2 催化剂的UV-vis 结果分析

- 2/SiO2的XPS 结果分析'>3-3-3 2-AP-CuCl2/SiO2的XPS 结果分析

- §3-4 负载型金属配合物在甲醇液相氧化羰基化反应中的催化性能

- 3-4-1 制备条件对催化剂性能的影响

- 3-4-2 催化反应条件优化研究

- §3-5 小结

- 2接枝金属配合物的微波固相法制备、表征及催化性能'>第四章 改性纳米SiO2接枝金属配合物的微波固相法制备、表征及催化性能

- §4-1 前言

- 2的表面改性'>§4-2 纳米SiO2的表面改性

- 2改性效果检测方法'>4-2-1 纳米SiO2改性效果检测方法

- 2的筛选'>4-2-2 纳米SiO2的筛选

- 2预处理条件优化'>4-2-3 纳米SiO2预处理条件优化

- 4-2-4 “Si-Cl”载体的常规法制备条件优化

- 4-2-5 “Si-Cl”载体的微波辅助法制备条件优化

- §4-3 接枝型金属配合物的制备

- §4-4 接枝型金属配合物的表征结果分析

- 4-4-1 催化剂的XPS 结果分析

- 4-4-2 催化剂的FT-IR 结果分析

- 4-4-3 催化剂的UV-vis 结果分析

- 4-4-4 催化剂的BET 结果分析

- §4-5 接枝型金属配合物在甲醇液相氧化羰基化反应中的催化性能

- 4-5-1 催化剂在甲醇液相氧化羰基化反应中的催化性能

- 4-5-2 不同的铜钯离子摩尔比对甲醇液相氧化羰基化反应的影响

- 2/SiO2和Si-IM-CuCl2催化性能比较'>4-5-3 催化剂IM-CuCl2/SiO2和Si-IM-CuCl2催化性能比较

- §4-6 小结

- 第五章 结论

- §5-1 结论

- §5-2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间所取得的相关科研成果

### 相关论文文献

- [1].基于溶-凝胶制备工艺的SiO_2基复合相变材料研究综述[J]. 中国材料进展 2019(11)

- [2].SiO_2-乙醇纳米流体重力热管传热性能的试验研究[J]. 当代化工 2019(12)

- [3].巢状多层中空多孔SiO_2材料的模板法合成及其吸附活性的研究[J]. 广东化工 2019(24)

- [4].SiO_2/海泡石复合材料表征及其对天然橡胶的增强[J]. 非金属矿 2020(01)

- [5].超低密度SiO_2气凝胶的制备研究[J]. 强激光与粒子束 2020(03)

- [6].介孔SiO_2孔道结构对聚酰胺反渗透复合膜性能的影响[J]. 化工新型材料 2020(03)

- [7].石墨烯量子点/介孔SiO_2复合材料的研究进展[J]. 激光杂志 2020(01)

- [8].建筑用6063铝合金板表面静电喷涂改性SiO_2涂层的性能表征[J]. 材料保护 2020(04)

- [9].SiO_2气凝胶疏水改性的研究进展[J]. 有机硅材料 2020(03)

- [10].甲基橙在聚吡咯/纳米SiO_2复合材料上的氧化性能[J]. 浙江师范大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [11].油基SiO_2纳米流体的导热系数及黏度研究[J]. 郑州师范教育 2016(04)

- [12].X射线衍射K值法测定氧化铁皮中游离α-SiO_2的含量[J]. 岩矿测试 2015(05)

- [13].层层自组装SiO_2阻燃棉织物的制备及其性能[J]. 材料科学与工程学报 2020(05)

- [14].纳米SiO_2-砂浆受半浸泡硫酸盐侵蚀后的微观分析[J]. 非金属矿 2020(01)

- [15].SiO_2掺杂磷钨酸催化合成水杨酸酯的研究[J]. 现代化工 2020(04)

- [16].纳米SiO_2在水泥基材料中的应用研究进展[J]. 硅酸盐通报 2020(04)

- [17].超疏水聚丙烯纤维/SiO_2气凝胶复合材料的制备及吸油性能[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [18].SiO_2气凝胶/膨胀珍珠岩粉煤灰泡沫保温材料研究[J]. 新型建筑材料 2020(07)

- [19].SiO_2掺杂对四通道氧化铝中空纤维结构与性能的影响[J]. 膜科学与技术 2017(01)

- [20].改性纳米SiO_2/聚氨酯弹性体复合材料的合成及其性能表征[J]. 弹性体 2017(01)

- [21].膨胀珍珠岩/SiO_2气凝胶复合保温材料制备研究[J]. 新型建筑材料 2017(01)

- [22].铈基复合氧化物催化剂在SiO_2表面的失活机制[J]. 物理化学学报 2017(07)

- [23].石墨烯复合SiO_2材料的制备及其性能研究[J]. 陶瓷学报 2017(01)

- [24].纳米SiO_2改性再生混凝土试验研究[J]. 混凝土 2017(07)

- [25].基于纳米SiO_2颗粒的硅酸盐玻璃表面疏水改性的研究[J]. 化工新型材料 2017(10)

- [26].SiO_2固体酸微球制备及催化性能研究[J]. 化工新型材料 2017(10)

- [27].SiO_2-导热油纳米流体的黏度研究[J]. 工程热物理学报 2016(01)

- [28].SiO_2基复合相变材料的制备及性能研究[J]. 化工新型材料 2015(02)

- [29].竹纤维/SiO_2杂化材料的制备、结构与性能[J]. 应用化工 2015(11)

- [30].不同粒径SiO_2粒子对磁流变液性能的影响[J]. 功能材料 2014(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/568f980060fbe119ab67d460.html