# 中性体系中铂纳米修饰电极的鲁米诺电致化学发光研究及应用

### 论文摘要

电致化学发光（ECL）是近二十年来发展起来的一种新型检测方法,可方便地用作液相色谱和毛细管电泳检测器。由于它具有连续可测、高灵敏度、稳定、方法简单等特点,被广泛应用于分子生物学、药学、化学和环保等领域。鲁米诺作为一种经典的化学发光试剂被广泛地研究和应用,但是在中性条件下,其发光强度很低,限制了鲁米诺在生理条件下对生物活性物质的检测。因此,如何增强鲁米诺在中性条件下的ECL成为当前研究的一个热点。铂纳米是目前催化领域中研究得最为广泛的一种高效催化剂,本论文工作以ECL为研究目标,通过铂纳米修饰的氧化铟锡（ITO）电极（PtNPs/ITO）,研究其对中性条件下鲁米诺ECL的增强作用,并提出相应的发光机理:同时还考察了鲁米诺-敌敌畏体系的ECL行为,获得一种极灵敏检测水溶液中敌敌畏农药的新方法。本论文共三章,研究内容主要包括:第一章,文献综述,主要介绍了ECL的发展概况、基本原理及纳米修饰电极在ECL研究中的应用。第二章,利用湿法还原的方法将铂纳米粒子修饰在ITO电极表面,通过施加-1.2 V～1.0 V的电压扫描,发现中性鲁米诺体系在PtNPs/ITO电极上呈现五个ECL峰,这与铂片电极和氧化铂电极有很大的差别,文章考察了支持电解质、电位扫描方向、电位扫描区间、pH值以及氮气和氧气氛围对不同ECL行为的影响,进一步探讨了各个ECL峰的发光光谱,提出相应的反应机理,展现了依赖于电极电位和电极材料的ECL波谱现象。第三章,利用敌敌畏对鲁米诺ECL的增强作用建立了鲁米诺-敌敌畏体系,成功地测定了水溶液中敌敌畏的含量。实验结果表明,在负扫的-0.38 V处,水中溶解氧被还原成OOH-,再与碱液中敌敌畏水解出的磷酸基反应,生成的过磷酸基促进了鲁米诺阴离子的氧化,从而促进了ECL的产生。另外,实验优化了CTAB,鲁米诺,NaOH浓度以及电压扫描区间和扫描方向对敌敌畏测定的影响,得到测定敌敌畏的线性范围为5到8000 ng L-1,检测限（S/N=3）为0.42 ng L-1。将该方法用于蔬菜样品的敌敌畏回收率测定,得到较好的结果。最后,初步探讨了该测定的ECL机理。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 电致化学发光的发展概况及特点

- 1.1.1 电致化学发光的发展概况

- 1.1.2 电致化学发光的特点

- 1.2 电致化学发光的基本原理和实验装置

- 1.2.1 电致化学发光的基本原理

- 1.2.2 电致化学发光的实验装置

- 1.3 电致化学发光的发光体系

- 1.3.1 聚芳香族碳氢化合物的ECL

- 1.3.2 氧化物修饰的阴极发光

- 1.3.3 无机金属配合物或螯合物的ECL

- 1.3.4 酰肼类化合物的ECL

- 1.4 纳米材料修饰电极的特性及分析应用

- 1.4.1 纳米材料的特性

- 1.4.2 铂纳米材料的特性及制备

- 1.4.3 纳米材料修饰电极在分析化学中的应用

- 1.5 鲁米诺在有机磷农残检测中的应用

- 1.5.1 有机磷农药残留的研究现状

- 1.5.2 鲁米诺在有机磷农残检测中的应用

- 1.6 论文研究思路

- 参考文献

- 第二章 中性鲁米诺体系在铂纳米修饰氧化铟锡电极（ITO）上的电致化学发光研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 试剂

- 2.2.2 仪器

- 2.2.3 实验步骤

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 PtNPs/ITO表面状态的表征

- 2.3.2 鲁米诺在PtNPs/ITO电极上的ECL和CV行为

- 2.3.3 实验因素对鲁米诺ECL的影响

- 2.3.4 鲁米诺在PtNPs/ITO电极上的ECL机理研究

- 2.4 本章小结

- 参考文献

- 第三章 敌敌畏的鲁米诺电致化学发光测定

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 试剂

- 3.2.2 仪器

- 3.2.3 实验步骤

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 鲁米诺-敌敌畏体系的伏安特性及ECL行为

- 3.3.2 敌敌畏的ECL测定

- 3.3.3 工作曲线及方法检测限

- 3.3.4 干扰因素的研究

- 3.3.5 方法的回收率及精密度

- 3.3.6 鲁米诺-敌敌畏体系的ECL机理研究

- 3.4 本章小结

- 参考文献

- 在学期间发表论文及专利

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].电致化学发光适体传感器的研究进展[J]. 化学传感器 2015(04)

- [2].一步法构建高效固相电致化学发光传感[J]. 金陵科技学院学报 2014(03)

- [3].纳米晶的电致化学发光与免疫传感研究[J]. 化学传感器 2008(04)

- [4].温度对电致化学发光法测定苦参碱的影响[J]. 中国医药工业杂志 2016(06)

- [5].毛细管电泳间接电致化学发光灵敏检测去甲肾上腺素及其在尿样分析中的应用[J]. 高等学校化学学报 2008(01)

- [6].毛细管电泳-电致化学发光联用技术应用进展[J]. 理化检验(化学分册) 2011(05)

- [7].毛细管电泳-化学修饰电极电致化学发光法测定琥乙红霉素[J]. 药物分析杂志 2010(10)

- [8].离子交换聚合物固定三联吡啶钌电致化学发光传感器的研究进展[J]. 光谱实验室 2008(03)

- [9].毛细管电泳-电致化学发光检测法分离测定中药马尿泡中的托烷类生物碱成分[J]. 色谱 2008(02)

- [10].单细胞电致化学发光分析[J]. 分析化学 2016(06)

- [11].基于阴极电致化学发光法的小麦粉中过氧化苯甲酰的痕量分析检测[J]. 中国科学:化学 2016(03)

- [12].联吡啶钌修饰电极固相电致化学发光[J]. 化学进展 2008(Z1)

- [13].毛细管电泳-电致化学发光法测定盐酸林可霉素[J]. 郑州大学学报(工学版) 2011(04)

- [14].NEWS[J]. 分析化学 2012(08)

- [15].电致化学发光方法检测肉的新鲜度[J]. 食品与生物技术学报 2010(04)

- [16].毛细管电泳电致化学发光灵敏检测毒品类生物碱及在尿样分析中的应用[J]. 高等学校化学学报 2009(01)

- [17].基于量子点的电致化学发光免疫传感器研究进展[J]. 电化学 2013(02)

- [18].2-(甲硫基)苯并[d]噁唑-5-羧酸的合成及电致化学发光性能[J]. 南通大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [19].电致化学发光生物传感器中信号输出模式的研究进展[J]. 化学传感器 2018(03)

- [20].ZnO修饰铅笔芯电极电致化学发光以及对抗坏血酸的检测研究[J]. 分子科学学报 2019(04)

- [21].基于HRP催化过硫酸盐阴极电致化学发光的非标记型免疫传感器[J]. 化学传感器 2014(03)

- [22].氟代吡啶甲酸解离的环金属铱配合物及其电致化学发光性能[J]. 发光学报 2019(06)

- [23].高灵敏HS电致化学发光传感器的制备方法及其应用[J]. 传感器世界 2019(04)

- [24].Silica sol/Nano-Au/PVP修饰金电极电致化学发光测定槐定碱[J]. 分析测试学报 2015(02)

- [25].基于聚合物点的电致化学发光生物传感器用于葡萄糖检测[J]. 分析测试学报 2020(05)

- [26].Ru(bpy)_3~(2+)固相电致化学发光研究进展[J]. 分析科学学报 2015(05)

- [27].用于检测水产品中己烯雌酚含量的电致化学发光方法的建立[J]. 黑龙江畜牧兽医 2018(05)

- [28].乙醇脱氢酶共存固相电致化学发光生物传感器对p53基因的检测(英文)[J]. Journal of Southeast University(English Edition) 2013(02)

- [29].基于多壁碳纳米管/纳米银复合修饰剂电致化学发光传感器的制备及应用[J]. 分析测试学报 2019(01)

- [30].新型材料用于固定联吡啶钌电致化学发光的研究进展[J]. 材料导报 2011(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/56a076d86e39721c38925bf7.html