# 压电自适应微细电火花加工工艺研究

### 论文摘要

微细电火花加工技术作为一种重要的微细加工方法,因其具有设备简单、可控性好、无切削力、适用性强等一系列优点,在微小尺度零件的加工中获得大量应用,受到国内外学者的广泛关注。但由于其加工尺度微小引起的排屑困难、加工效率低、加工状态不稳定等问题已成为制约微细电火花加工技术发展的瓶颈。针对微细电火花加工中的上述问题,本文提出了一种新型的微细电火花加工方法——压电自适应微细电火花加工技术。该技术主要是利用压电陶瓷的逆压电效应,借鉴了传统RC电路电火花加工没有维持电压从而可以产生微能放电的优点,将压电陶瓷致动器集成到放电电路内部,使致动器本身作为电火花加工电路的一部分,用以驱动电极进给。每次脉冲放电,工具电极都在压电致动器的驱动下作伸缩运动,从而实现微进给。该加工技术可实现放电间隙与放电状态的自适应调整,能够有效减少稳态拉弧和短路现象的出现频率,并能实现短路自消除,从而可以大幅度提高电火花加工过程的稳定性及其加工效率。本文从压电自适应微细电火花小孔加工工艺实验出发,系统研究了各电参数对材料去除率、电极相对损耗率和加工表面粗糙度的影响规律,研究结果表明：开路电压和电容容值对材料去除率、电极相对损耗率和加工表面粗糙度均有较大影响,且随开路电压和电容的增加,材料去除率、电极相对损耗率和加工表面粗糙度均有所增大；限流电阻对材料去除率、电极相对损耗率和加工表面粗糙度的影响均不大。在分析电参数对各性能指标影响规律的基础上,选取适当的电参数,设计正交试验方案。采用信噪比分析法分析三水平四因素正交试验结果,得出了各电参数对工艺性能指标影响的主次关系。采用基于信噪比的灰关联度分析法,对各单项性能指标进行了工艺参数的优化,得出了针对单项工艺性能指标的最优化参数组合。随后将多项工艺指标的优化问题转化为单项灰关联度的最大化问题,实现了多目标工艺参数的优化。进行了实验验证,结果表明：该优化的参数组合情况下综合加工效果最优。采用人工神经网络的BP算法,以压电自适应微细电火花微小孔加工工艺实验的结果作为神经网络的学习样本,基于MATLAB软件平台建立了压电自适应微细电火花微小孔加工多目标工艺参数的预测模型。该模型能够较准确的预测出给定工艺参数条件下的加工时间、电极相对损耗率和表面粗糙度。本文的研究成果可用于压电自适应微细电火花加工的参数选择和工艺性能预测,对推动该技术的实际应用具有重要意义。

### 论文目录

- 目录

- CONTENTS

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 微细电火花加工的特点与实现条件

- 1.3 微细电火花加工技术的研究进展

- 1.3.1 微细电火花加工装置的研究进展

- 1.3.2 微细电火花加工工艺研究进展

- 1.3.3 微小孔电火花加工工艺参数优化及建模研究进展

- 1.4 课题的研究目的及意义

- 1.5 课题来源及主要研究内容

- 第2章 压电自适应微细电火花加工原理及特性

- 2.1 压电自适应微细电火花加工原理

- 2.1.1 压电致动器

- 2.1.2 加工原理

- 2.2 压电自适应微细电火花加工特性分析

- 2.2.1 实现短路自消除

- 2.2.2 提高加工过程稳定性

- 2.2.3 提高加工效率

- 2.2.4 可实现超低电压下的电火花加工

- 2.3 加工实例

- 2.4 本章小结

- 第3章 电参数对性能指标的影响规律分析

- 3.1 研究参数及电极和工件材料选取

- 3.1.1 研究参数的选取及实验条件

- 3.1.2 工件材料的选取

- 3.1.3 电极材料的选取

- 3.2 电参数对材料去除率的影响规律

- 3.2.1 开路电压对MRR的影响

- 2对MRR的影响'>3.2.2 电容C2对MRR的影响

- 1对MRR的影响'>3.2.3 限流电阻R1对MRR的影响

- 2对MRR的影响'>3.2.4 限流电阻R2对MRR的影响

- 3.3 电参数对电极相对损耗率的影响规律

- 3.3.1 开路电压对EWR的影响

- 2对EWR的影响'>3.3.2 电容C2对EWR的影响

- 1对EWR的影响'>3.3.3 限流电阻R1对EWR的影响

- 2对EWR的影响'>3.3.4 限流电阻R2对EWR的影响

- 3.4 电参数对表面粗糙度的影响规律

- 3.4.1 开路电压对Ra的影响

- 2对Ra的影响'>3.4.2 电容C2对Ra的影响

- 1对Ra的影响'>3.4.3 限流电阻R1对Ra的影响

- 2对Ra的影响'>3.4.4 限流电阻R2对Ra的影响

- 3.5 本章小结

- 第4章 正交试验及工艺参数优化研究

- 4.1 工艺参数的正交试验设计

- 4.1.1 正交试验设计方法

- 4.1.2 工艺参数的正交试验方案

- 4.2 基于信噪比的工艺参数主次分析

- 4.2.1 信噪比的概念

- 4.2.2 加工参数对工艺指标影响的主次分析

- 4.3 基于灰色关联度的工艺参数优化

- 4.3.1 灰色关联度分析方法

- 4.3.2 基于灰关联度的单目标工艺参数优化

- 4.3.3 基于灰关联度的多目标工艺参数优化

- 4.4 本章小结

- 第5章 压电自适应微细电火花加工工艺模型

- 5.1 BP神经网络概述

- 5.1.1 BP网络模型

- 5.1.2 BP网络的训练过程

- 5.1.3 BP网络的学习算法

- 5.1.4 BP网络的局限性

- 5.2 压电自适应微细电火花加工工艺的BP网络建模

- 5.2.1 样本数据的选择及预处理

- 5.2.2 BP网络模型的结构设计

- 5.2.3 网络训练参数的选择

- 5.2.4 BP网络模型训练过程及结果

- 5.3 BP网络模型预测效果验证

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].微细电火花加工中材料蚀除机理的仿真研究[J]. 系统仿真学报 2015(12)

- [2].微细电火花加工机床开放式数控系统开发及应用[J]. 哈尔滨工程大学学报 2015(09)

- [3].微细电火花加工用脉冲电源发展现状的分析[J]. 成都工业学院学报 2014(02)

- [4].喷油器流量控制阀板精密复杂微结构微细电火花加工技术[J]. 电加工与模具 2019(02)

- [5].压电自适应微细电火花加工控制方法[J]. 电加工与模具 2019(03)

- [6].微细电火花加工参数对加工孔径影响的试验研究[J]. 模具制造 2014(09)

- [7].浅析微细电火花加工机床加工误差及提高精度的措施[J]. 科技创新导报 2011(07)

- [8].微细电火花加工间隙控制方法[J]. 轻工机械 2010(01)

- [9].微细电火花加工过程分析及仿真[J]. 青海大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [10].基于多轴运动控制卡的微细电火花加工装置控制系统开发[J]. 山东工业技术 2019(10)

- [11].压电自适应微细电火花加工系统特性分析[J]. 机械工程学报 2011(09)

- [12].基于热学仿真的微细电火花加工表面形貌预测[J]. 制造技术与机床 2008(11)

- [13].微细电火花加工关键技术及工艺研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2011(02)

- [14].微细电火花加工控制系统的集成[J]. 机械设计与制造 2008(03)

- [15].微细电火花加工电源的研究[J]. 焊接技术 2013(08)

- [16].N型重掺杂硅微细电火花加工试验研究[J]. 航空精密制造技术 2013(03)

- [17].基于微细电火花加工的微冲切实验研究[J]. 电加工与模具 2017(01)

- [18].电火花加工对滑阀微细孔精度的影响分析[J]. 内燃机与配件 2020(21)

- [19].超声复合微细电火花加工机理与试验[J]. 新技术新工艺 2009(01)

- [20].基于液相电极的微细电火花加工方法研究[J]. 机械工程学报 2019(09)

- [21].微细电火花加工装置及加工工艺的研究[J]. 现代制造工程 2009(03)

- [22].技术[J]. 微纳电子技术 2008(02)

- [23].微细电火花加工过程的模糊控制[J]. 机械制造 2014(09)

- [24].基于开放式运动控制器的微细电火花加工控制技术研究[J]. 制造技术与机床 2008(01)

- [25].微细电火花加工工具电极夹持用音圈电机结构的优化设计[J]. 电加工与模具 2013(05)

- [26].超声辅助等离子体中微细电火花加工技术研究[J]. 航空制造技术 2019(11)

- [27].微细电火花小孔加工极间状态PID检测方法[J]. 电加工与模具 2019(03)

- [28].CCD传感器实时检测技术在微细电火花加工机床上应用的优势[J]. 电子设计工程 2012(05)

- [29].微细/微纳制造[J]. 航空制造技术 2017(14)

- [30].基于微细电火花加工的微冲裁技术研究[J]. 航空制造技术 2017(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/56a17de8fe62c5c339092f2c.html