# 基于数字图像处理技术的硅片结晶度检测

### 论文摘要

多晶硅是太阳能光伏产业中广泛使用的衬底，其结晶度对太阳能电池的成品率和性能有很大的影响。目前主要使用人工目测进行检测，利用机器自动检测替代传统的人工目测实现从抽检转变为普检是企业的急迫需求，有利于提高产品质量、降低生产成本。本文利用局部阈值分割的方法实现了晶畴边缘自动提取，统计出晶畴区域的个数和面积等信息，为硅片的结晶度判断提供重要依据。本文主要研究内容包括硅片图像的采集、图像预处理、阈值分割、晶畴区域轮廓提取和区域统计等。图像采集的目标是获得亮度均匀、晶畴轮廓明显的硅片图像；图像预处理主要为后期的图像处理做准备，包括图像灰度化、去噪以及背景扣除等；阈值分割和晶畴区域轮廓提取是本研究中最重要的部分，结合多晶硅图像特点，选择了对硅片图像局部阈值分割后提取轮廓，再合成整张图像轮廓的技术路线。在设计阈值分割算法时，通过结合双峰法和大津法（Otsu法）实现了自适应确定阈值个数和阈值取值，并且对一维和二维的Otsu法进行了改进；最后对提取出的轮廓进行统计以得到相关信息。试验结果表明，本文设计的方法在取得了良好检测效果的同时，阈值分割算法的执行效率有了明显提升。本文所做的工作为实现机器在线自动检测奠定了坚实的基础。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 研究现状分析

- 1.3 课题研究内容

- 1.4 本文的主要安排

- 第二章 多晶硅图像的采集和预处理

- 2.1 多晶硅图像采集

- 2.2 多晶硅图像预处理

- 2.2.1 灰度图像生成

- 2.2.2 图像噪声的去除

- 2.3 本章小结

- 第三章 基于 Otsu 法的多晶硅晶畴区域分割

- 3.1 Otsu 法简介

- 3.1.1 Otsu 法简介

- 3.1.2 Otsu 法的内容

- 3.2 Otsu 法的改进

- 3.2.1 Otsu 法分割效果改进

- 3.2.2 实验结果及分析

- 3.2.3 Otsu 法分割效率改进

- 3.2.4 实验结果及分析

- 3.3 自适应确定阈值的 Otsu 法

- 3.3.1 双峰法简介

- 3.3.2 结合双峰法的智能图像分割

- 3.3.3 实验结果及分析

- 3.4 二维 Otsu 法图像分割

- 3.4.1 传统的二维 Otsu 法

- 3.4.2 改进的二维 Otsu 法

- 3.4.3 改进的二维 Otsu 法快速实现

- 3.5 本章小结

- 第四章 基于轮廓提取的晶畴区域统计

- 4.1 边缘提取

- 4.2 轮廓优化

- 4.2.1 伪边缘点去除

- 4.2.2 闭运算处理

- 4.3 区域统计

- 4.4 本章总结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 本文的主要内容

- 5.2 不足与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表论文情况

### 相关论文文献

- [1].基于阈值分割的多晶硅晶畴检测方法[J]. 现代计算机(专业版) 2011(31)

- [2].石墨烯晶畴尺寸的可控生长及其对材料电学性能的影响[J]. 功能材料与器件学报 2012(04)

- [3].化学气相沉积法制备石墨烯晶畴的氧气刻蚀现象研究[J]. 人工晶体学报 2017(06)

- [4].化学气相沉积法制备的石墨烯晶畴的氢气刻蚀[J]. 物理学报 2016(09)

- [5].基于溶液法的规则排列连续晶畴的金属诱导多晶硅薄膜及薄膜晶体管(英文)[J]. 液晶与显示 2010(03)

- [6].基于溶液法的金属诱导碟型晶畴多晶硅薄膜和薄膜晶体管的研究(英文)[J]. 液晶与显示 2009(06)

- [7].中科院上海微系统所制备出六方氮化硼单晶畴[J]. 红外 2015(02)

- [8].化学气相沉积法制备的石墨烯晶畴的边缘刻蚀[J]. 人工晶体学报 2018(08)

- [9].基底处理抑制成核生长大晶畴石墨烯的研究[J]. 真空与低温 2014(04)

- [10].化学气相沉积法可控制备石墨烯薄膜和单晶畴[J]. 微纳电子技术 2018(01)

- [11].低温制备高质量六方氮化硼晶畴、薄膜及其在石墨烯基场效应晶体管中的应用（英文）[J]. Science China Materials 2019(08)

- [12].取向聚氨酯/液晶复合膜血液相容性材料的表面形态表征[J]. 膜科学与技术 2008(05)

- [13].SrAl_2O_4:Eu~(2+)发光材料微观及纳米结构探索[J]. 实验室研究与探索 2010(03)

- [14].复层籽晶制备单晶畴YBCO超导块材[J]. 低温物理学报 2009(04)

- [15].多晶硅衬底结晶度检测的自适应算法研究[J]. 现代计算机 2013(07)

- [16].用高分辨X射线衍射面扫描评估4H-SiC晶片结晶质量[J]. 半导体技术 2019(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/56a92abdb0f09f974c02660a.html