# 基于立体视觉的机器人遥操作监控系统的研究

### 论文摘要

机器人遥操作技术在航空航天、海洋探测、军事等人类自身不能到达的各种危险和特殊场所具有独特的作用。本文主要围绕基于立体视觉的机器人遥操作监控系统的关键问题,如立体视频合成的实时性和自适应性、立体视频传输的实时性和可靠性、空间物体定位的准确性、6自由度机器人手臂路径规划等方面进行了深入的研究。在此基础上搭建了一套基于立体视觉的机器人遥操作监控平台,并在此平台上对上述关键问题进行了相关测试。本文首先综述了机器人遥操作技术、遥操作监控技术、立体视觉技术等方面的国内外研究状况,并介绍了各研究阶段典型的遥操作监控手段。其次,在现有立体视频合成算法的基础上进行了改进。设计了一套新型立体视频合成算法,该算法能够自适应合成任意视差的两幅图像,并形成立体效果。解决了立体视频合成的实时性和自适应性的问题。再次,设计立体视频流传输模块。该模块采用客户机/服务器模型,利用MPEG-4对视频进行编解码,使用RTP/RTCP可靠协议,通过编制应用程序在Windows Server/XP平台上实现了立体视频流传输。解决了视频传输实时性和可靠性问题。最后,以立体视频为监控手段,搭建了一台基于立体视觉的机器人遥操作监控平台。选取了一套6自由度机器人手臂,利用视差原理对远程物体进行景深的计算,根据空间几何原理规划机械臂运动路径,计算出舵机的运动参数。通过网络和串口传输运动参数实现遥操作控制。总之,以立体视觉为背景,研究机器人遥操作监控技术,实现了以立体视频为监控手段的机器人遥操作系统,这将对今后的进一步研究具有重要的参考意义

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号说明

- 第一章 绪论

- 1.1 机器人遥操作系统的发展状况

- 1.1.1 机器人遥操作的历史与发展

- 1.1.2 机器人遥操作监控系统的历史与发展

- 1.1.3 立体视觉技术的历史与发展

- 1.1.4 小结

- 1.2 课题来源及其本文研究内容

- 1.2.1 课题来源

- 1.2.2 本文研究内容

- 1.3 本文章节安排

- 第二章 基于立体视觉遥操作监控系统的总体架构

- 2.1 引言

- 2.2 基于立体视觉遥操作系统模块

- 2.3 基于立体视觉遥操作系统的硬件结构

- 2.4 基于立体视觉遥操作系统的软件结构

- 2.5 基于立体视觉遥操作系统的网络基础

- 2.6 本章小结

- 第三章 光栅普适立体视频合成算法的研究

- 3.1 引言

- 3.2 人眼立体视觉原理

- 3.3 光栅立体显示原理

- 3.4 双路摄像头图像采集

- 3.5 原立体合成算法缺陷分析

- 3.5.1 Super-D光栅立体合成流程

- 3.5.2 Super-D立体合成效果

- 3.5.3 算法缺陷分析

- 3.6 改进算法的的理论分析

- 3.6.1 改进算法的方式

- 3.6.2 调整视差方式

- 3.6.3 双眼视差角范围分析

- 3.6.4 视差大小的平面分析

- 3.6.5 立体视差投影分析

- 3.7 引进视差裁剪因子

- 3.8 不同裁剪因子效果对比

- 3.9 裁剪因子优势所在

- 3.10 本章小结

- 第四章 立体视频实时传输的实现

- 4.1 引言

- 4.2 视频传输模块架构设计

- 4.3 视频编解码分析

- 4.3.1 视频编码的必要性

- 4.3.2 常见编解码标准

- 4.3.3 编解码标准的选择

- 4.4 通信协议分析

- 4.5 应用层分包组包策略设计

- 4.6 网络传输方案设计

- 4.6.1 网络传输流程设计

- 4.6.2 网络传输模型的选择

- 4.7 DIRECTSHOW开发平台

- 4.7.1 DirectShow介绍

- 4.7.2 DirectShow主要Filter介绍

- 4.7.3 立体视频传输Filters流水线

- 4.8 本章小结

- 第五章 基于立体视觉的遥操作监控系统的实现

- 5.1 引言

- 5.2 机械臂结构介绍

- 5.3 机器人遥操作控制流程

- 5.4 坐标系标定及转换

- 5.4.1 遥操作平台坐标系介绍

- 5.4.2 遥操作平台各坐标系的转换

- 5.5 基于视差的空间定位算法

- 5.6 6自由度机械手臂路径规划

- 5.7 运动参数的网络传输

- 5.7.1 传输层协议选择

- 5.7.2 应用层协议的制定

- 5.7.3 参数传输

- 5.8 基于立体视觉机器人遥操作软件控制平台

- 5.8.1 软件整体控制界面

- 5.8.2 立体视频显示窗口

- 5.8.3 机械臂控制面板

- 5.9 本章小结

- 第六章 测试结果及评价

- 6.1 引言

- 6.2 测试环境

- 6.3 测试结果与评估

- 6.3.1 立体视频合成效果测试

- 6.3.2 视频帧传输速率测试

- 6.3.3 操作精度测试

- 6.3.4 测试评估

- 6.4 本章小结

- 第七章 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.1.1 本文研究内容

- 7.1.2 本文创新之处

- 7.1.3 本文不足之处

- 7.2 展望

- 参考文献

- 附录

- 致谢

- 作者攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].空间机器人遥操作关键技术综述与展望[J]. 空间控制技术与应用 2014(06)

- [2].基于H_∞控制方法的机器人遥操作系统同步控制[J]. 浙江工业大学学报 2015(06)

- [3].挖掘机器人遥操作的实现[J]. 机械科学与技术 2016(03)

- [4].多机器人遥操作系统分布式虚拟环境平台[J]. 机电一体化 2009(02)

- [5].机器人遥操作预测控制新方法及实现[J]. 微计算机信息 2008(23)

- [6].网络机器人遥操作系统设计与实现[J]. 微计算机信息 2008(29)

- [7].基于人工势场的机器人遥操作安全预警域动态生成方法[J]. 机器人 2012(01)

- [8].基于虚拟现实的机器人遥操作系统设计[J]. 微计算机信息 2008(08)

- [9].空间机器人遥操作系统设计[J]. 机械与电子 2020(02)

- [10].基于虚拟现实的空间机器人遥操作在维护作业中的应用[J]. 航天器工程 2010(04)

- [11].空间机器人遥操作管理系统可靠性分析和建模[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [12].基于虚拟斥力的多机器人遥操作算法的研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [13].动物机器人遥操作导航控制方法[J]. 应用基础与工程科学学报 2010(02)

- [14].虚拟现实辅助除冰机器人遥操作系统[J]. 计算机系统应用 2011(05)

- [15].基于增强现实的机器人遥操作系统[J]. 福建电脑 2010(04)

- [16].使用补偿策略的机器人遥操作系统的控制研究[J]. 计算机工程与设计 2008(08)

- [17].煤矿救灾机器人遥操作系统的冗余设计[J]. 煤矿机械 2010(11)

- [18].机器人遥操作通信平台的设计[J]. 北京建筑工程学院学报 2009(01)

- [19].基于以太网的排爆机器人测控系统设计[J]. 测控技术 2018(07)

- [20].空间机器人遥操作地面验证技术研究[J]. 机器人 2009(01)

- [21].空间机器人遥操作系统设计及研制[J]. 哈尔滨工业大学学报 2010(03)

- [22].基于虚拟现实的空间机器人遥操作地面实验研究[J]. 机械与电子 2010(08)

- [23].面向机器人遥操作的预测图形仿真技术[J]. 航空制造技术 2011(07)

- [24].基于虚拟现实的机器人遥操作关键技术研究[J]. 仪器仪表学报 2017(10)

- [25].基于Internet的机器人遥操作研究[J]. 机械工程师 2008(08)

- [26].基于ROS的UR机器人遥操作系统设计[J]. 兵工自动化 2018(03)

- [27].基于VR技术的机器人遥操作系统设计与开发[J]. 工业控制计算机 2020(11)

- [28].机器人云操作平台的实现研究[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2012(S1)

- [29].基于Web的机器人遥操作及其运动仿真的研究[J]. 机电产品开发与创新 2009(03)

- [30].基于多传感器的机器人遥操作人机交互系统[J]. 测控技术 2018(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5728fb8d3be372521e52050c.html