# 温压弹爆炸冲击波传播的数值模拟与实验研究

### 论文摘要

本文从理论和实验两方面对小型温压弹的冲击波的传播规律以及杀伤效应进行了研究。利用C.L.Mader的爆炸冲击波理论编制了一维爆炸空气冲击波程序,通过该程序研究分析了一维空气冲击波的传播规律。运用LS-DYNA数值模拟软件,再现了空旷地与有限空间爆炸冲击波传播的全过程。计算结果显示,冲击波在密闭空间传播的波系是非常复杂的,包括波的绕流、拐角效应、马赫反射等物理现象。开阔空间与密闭空间的爆炸结果对比说明在密闭空间中波的叠加使杀伤性更大。通过与实验测试结果比较说明了LS-DYNA数值模拟的有效性。对实际爆炸TNT当量的计算与爆炸高度及测点之间的关系进行了理论分析,给出了计算结果。计算结果显示对爆炸高度及测点因素的考虑是不容忽视的。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 温压弹介绍

- 1.2 本文的研究目标及内容

- 2 爆炸空气冲击波特性研究

- 2.1 基本物理现象

- 2.2 冲击波参数

- 2.3 冲击波的反射

- 2.4 一维冲击波传播的计算

- 3 爆炸压力场数值计算理论基础

- 3.1 控制方程

- 3.2 空间有限元离散化

- 3.3 沙漏模式控制

- 3.4 高速碰撞中接触滑移面的处理

- 3.5 冲击波算法与人工体积粘性

- 4 爆炸场数值模拟研究

- 4.1 开阔空间爆炸冲击波数值模拟计算

- 4.2 密闭空间爆炸冲击波数值模拟研究

- 5 空旷地温压弹静爆压力场实验研究

- 5.1 超压场实验

- 5.2 讨论

- 6 密闭空间状态温压弹静爆压力场实验研究

- 6.1 固态温压药剂密闭空间静爆威力实验研究

- 6.2 讨论

- 7 结论

- 8 展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].爆炸冲击波导致的二次伤害一般应如何急救和自救[J]. 生命与灾害 2017(03)

- [2].温压弹爆炸冲击波作用下防护门破坏模式研究[J]. 振动与冲击 2016(16)

- [3].基于能量谱的爆炸冲击波毁伤特性研究[J]. 振动与冲击 2015(21)

- [4].爆炸冲击波与防弹衣相互作用的数值模拟[J]. 北京理工大学学报 2019(02)

- [5].球形装药动态爆炸冲击波超压场计算模型[J]. 爆炸与冲击 2017(05)

- [6].瓦斯爆炸冲击波在直管道中传播的衰减研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2016(12)

- [7].模拟不同爆炸冲击波的计算方法研究[J]. 兵工学报 2014(11)

- [8].内爆炸情况下通道中水雾对冲击波的衰减效应研究[J]. 防护工程 2011(01)

- [9].内爆炸冲击波信号的最佳小波基研究[J]. 弹箭与制导学报 2012(04)

- [10].爆炸冲击波损伤靶板问题中的流固耦合算法[J]. 科学技术与工程 2008(07)

- [11].水中爆炸冲击波对靶体结构的毁伤准则研究[J]. 火炸药学报 2020(03)

- [12].大当量战斗部爆炸冲击波测试系统设计及应用[J]. 弹箭与制导学报 2009(03)

- [13].氨合成工段主要设备爆炸冲击波危害后果估算[J]. 北京工业大学学报 2011(02)

- [14].爆炸冲击波致吸入性肺部损伤31例X线检查特点分析[J]. 山东医药 2009(43)

- [15].温压炸药爆炸冲击波在坑道内的传播规律研究[J]. 振动与冲击 2017(05)

- [16].爆炸冲击波荷载作用下悬索桥的竖弯振动[J]. 公路 2011(03)

- [17].空空导弹爆炸冲击波对导弹类目标毁伤数值模拟[J]. 弹箭与制导学报 2011(02)

- [18].爆炸冲击波作用下化工设备易损性研究评述[J]. 化工进展 2019(04)

- [19].水中爆炸冲击波切割冰盖过程的相似律研究[J]. 科技创新与应用 2017(08)

- [20].爆炸冲击波信号测试与小波分析[J]. 弹箭与制导学报 2014(05)

- [21].不同胞孔泡沫铝对爆炸冲击波的衰减研究[J]. 山西建筑 2014(31)

- [22].爆炸冲击波对隧道结构破坏效应数值模拟[J]. 山西建筑 2010(31)

- [23].地下空间爆炸冲击波传播规律研究[J]. 地下空间与工程学报 2016(02)

- [24].怎样预防民爆生产时爆炸冲击波的破坏作用[J]. 劳动保护 2013(09)

- [25].挡墙对爆炸冲击波传播影响的三维数值模拟[J]. 福建师大福清分校学报 2011(05)

- [26].爆炸冲击波对装甲车辆的毁伤效能[J]. 火力与指挥控制 2017(12)

- [27].爆炸冲击波作用对建筑物的损坏分析及检测鉴定[J]. 山西建筑 2015(05)

- [28].挡墙对爆炸冲击波传播影响的数值模拟[J]. 工程力学 2012(02)

- [29].爆炸冲击波在地铁车站内的传播规律研究[J]. 地下空间与工程学报 2011(05)

- [30].水底爆炸冲击波峰值压力数值仿真[J]. 爆破 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/573be15853204b021b134c1c.html