# 钢板夹心混凝土组合板试验研究与徐变分析

### 论文摘要

钢板夹心混凝土组合结构是一种在双层钢板之间浇注混凝土的结构型式,为了增加钢板和核心混凝土板之间的相互作用,通常在上、下钢板上焊接剪力连接件来保证钢板与核心混凝土板的相互作用。钢板夹心混凝土组合板是钢与混凝土组合结构的一种新型结构型式,它的优点是上、下钢板可以充当受力钢筋并可作为永久性模板,同时还可以作为防渗结构、承受冲击荷载和爆炸荷载结构的抵抗膜。钢板与核心混凝土板之间良好的粘结作用是保证钢板与混凝土板协调工作的基础,它将直接影响到组合楼板的破坏形态、刚度、承载能力、裂缝及变形。目前,国内外对钢板夹心混凝土组合板的研究尚处于初步阶段,缺乏系统而全面的试验研究与计算理论。因此,开展钢板夹心混凝土组合板的工作性能研究具有重要的意义。本文首先对国内外有关钢板夹心混凝土组合板所取得的研究成果进行综合分析,在此基础上确定了本文的研究内容:通过钢板夹心混凝土组合板的试验,研究了组合板的工作机理与破坏形态,分析了钢板与混凝土板应变的变化规律、荷载—变形关系,并探讨了含钢率与混凝土板厚度对钢板夹心混凝土组合板承载能力的影响。试验结果表明,组合板的承载力随含钢率、混凝土板厚度的增加而增大。从理论上建立了钢板夹心混凝土组合板在弹性受力各阶段的截面应力分析模型,以及弹性抗弯承载力计算公式、极限抗弯承载力计算公式和抗剪承载力计算公式。运用按龄期调整有效模量法与分时步徐变叠加法,建立了考虑钢与混凝土交界面滑移影响下的钢板夹心混凝土组合板徐变效应分析模型。编制出计算机程序RHSCSC,并进行了算例分析,计算结果表明,在徐变效应影响下,组合板的应力、变形、交界面滑移等基本变量随着时间的增长而增大,并且呈现出初始阶段迅速变化后趋于稳定的规律;组合板宽度、上钢板厚度和下钢板厚度越大,组合板跨中变形随时间变化的增量越小;连接件刚度越大,组合板板端界面滑移随时间变化的增量越小。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 钢板夹心混凝土组合板的特点

- 1.3 国内外的研究现状

- 1.3.1 国外研究现状

- 1.3.2 国内研究现状

- 1.4 本课题研究目的及意义

- 1.4.1 课题研究目的

- 1.4.2 课题研究意义

- 1.5 本课题研究内容

- 1.6 小结

- 第二章 钢板夹心混凝土组合板试验研究

- 2.1 试验概况

- 2.1.1 试件设计

- 2.1.2 材料性能

- 2.1.3 试件制作

- 2.1.4 测量内容与方法

- 2.1.5 加载方案

- 2.2 试验结果与分析

- 2.2.1 试件破坏形态

- 2.2.2 荷载与变形关系

- 2.2.3 荷载与应变关系

- 2.2.4 影响承载力的参数分析

- 2.3 小结

- 第三章 钢板夹心混凝土组合板受力分析

- 3.1 截面几何特征

- 3.2 组合板截面应力计算

- 3.2.1 施工阶段组合板截面应力计算

- 3.2.2 使用阶段组合板截面应力计算

- 3.3 组合板承载力计算

- 3.3.1 弹性抗弯承载力计算

- 3.3.2 极限抗弯承载力计算

- 3.3.3 抗剪承载力计算

- 3.4 小结

- 第四章 钢板夹心混凝土组合板徐变效应理论研究

- 4.1 混凝土结构徐变理论

- 4.1.1 徐变系数的确定

- 4.1.2 徐变函数的确定

- 4.2 徐变效应分析方法

- 4.2.1 按龄期调整有效模量法

- 4.2.2 分时步徐变叠加法

- 4.3 组合板徐变效应的分析模型

- 4.3.1 短期荷载作用下的弹性解

- 4.3.2 长期荷载作用下的粘弹性解

- 4.4 小结

- 第五章 钢板夹心混凝土组合板徐变效应计算分析

- 5.1 程序编制

- 5.1.1 程序明细说明

- 5.1.2 流程图

- 5.2 算例分析

- 5.2.1 基本输入参数的确定

- 5.2.2 计算结果分析

- 5.3 小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 作者简介

- 作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/575b5c10b3ea7fb5a9a6ed29.html