# 10kV配电设计中的节能措施邱慧灵

（浙江聚能电力工程有限公司浙江省宁波市315000）

摘要：10kV配电线路在整个电力系统中所占能耗比例极大，它的运行情况影响着电力系统的整体安全性和可靠性。所以，实现10kV配电设计的节能化可以在电力系统的节能减排上有很大突破，为绿色环保做一份贡献。现如今电力使用量大，电能供应又紧张，需求与供应呈现矛盾的状态。加强10kV配电节能设计，可以有效缓解电能供应紧张的情况，同时促进我国电力行业的发展。本文对10kV配电设计中的节能措施进行分析。

关键词：10kV；配电设计；节能措施

节能是电企目前进行的重要工作内容，实现节能涉及到的社会层面很多，10kV配电线路在整个电力系统中所占能耗比例极大，它的运行情况影响着电力系统的整体安全性和可靠性。因此，设计人员进行10kV配电设计时，正确掌握不同负荷的供电要求，才能确定合理的供配电系统方案，在确保用电设备和装置的安全可靠性的基础上，尽可能的选用节能环保型配电装置，减少10kV配电系统中电能损耗。

110kV配电节能设计的重要意义

现阶段，在我国电力行业运行过程中，10kV以上的电力系统占据了很大的比重，然而，10kV配电系统运行情况却不是很理想。供电系统的运行是以10kV配电系统与用户的有效连接为核心。并且10kV配电运行实践中，由于其覆盖广泛，电气线路较长，受限于落后的设备运行水平，在技术层面上存在一定的缺陷，且管理水平也一直没有提升，如此一来就使得电力资源的损耗较大，难以得到充分利用。显而易见，这种10kV配电形式不符合我国电力行业倡导的“节能降耗”理念。因此，在我国节约型社会不断发展的背景下，10kV配电设计必须高度重视“节能”的运用，采取有效的措施，提高节能水平，使10kV配电设计节能形式得以实现，避免能源浪费情况的出现。此外，10kV配电节能设计中，还要关注电力供给问题，使电力紧张问题得到缓解，为我国节约型社会的发展提供积极的推动作用。由此可见，在电力行业不断发展的过程中，有效利用节能措施，须不断优化10kV配电设计方案，充分体现出节能理念的特点与优势，最大限度的控制电力设备对环境的影响。

2电力工程建设中的10kV配电设计节能问题分析

近年来，我国对电能的需求量越来越大，但是我国的电能建设却存在很多缺陷，由于电能的利用率偏低，导致我国部分地区出现了电荒现象。针对电能资源浪费较为严重的情况，电力工程建设单位需要制定出加强资源的利用率的有效措施才能提升我国的国民经济，除此之外还应该设计制定出能够节约电能的方法解决电荒问题。产业结构以及能源结构能够拉动我国经济的增长、提升GDP，构建合理的产业结构，促进能源结构的平衡，才能保证经济、高效、稳定以及安全能源。所以，对国民经济的发展状况以及能源消耗做出合理安排，对配电网的节能设计是十分重要的。

310kV配电设计节能措施的应用

为了使10kV配电节能设计工作得到充分落实，使10kV配电设计的节能效果得到提升，我们就必须针对自身的技能意识与责任意识予以强化，并与实际工作中设计经验相结合，对配电系统存在的问题进行合理定位，基于此对先进、高效的节能理念与技术手段加以运用，使其在10kV配电设计中的融入得以实现，进而使节能降耗潜力的挖掘得以深入，为电力系统运行效益的提升提供强有力的支持，最终为系统运转与社会发展提供更加优质的电力服务。关于10kV配电设计的节能措施的应用，具体阐述如下。

3.1线路设计的节能措施

在10kV配电节能设计中，首先在设计之前进行充分考察与分析，准确预测供电区域的负荷情况，对当地用电发展现状有一个深入的了解。应结合相应区域的地理环境以及用电需求，对线路设计进行综合考虑。在整个电力系统中，10kV配电线路具有十分庞大的规模，线路也比较长，节点较陡，整个过程会产生巨大的能源损耗。在10kV配电线路节能设计中，首先要注意的就是将施工、检修以及事故影响的停电范围尽可能的缩小，使由于线路缩短造成的连锁反应得到有效控制，最大限度的减小影响范围。因此，配电网设计中应进行区段划分，进行开关设置，将较长的线路进行多个小节的划分，避免彼此之间的故障相互产生影响，使停电范围得以缩小。此外，还要对供电区域的负荷发展情况进行调查与分析，对供电半径与导线截面进行合理选择，使线路电阻值得以降低，实现线路损耗的有效控制。

3.2无功补偿方式的节能措施

进行无功补偿主要是对中低压配电系统进行无功补偿，控制电网运输中产生的谐波污染，给电网用户在用户一端提供无功功率。进行无功补偿可以有效减少对有功功率的损耗，提高配电网的运行速度。无功补偿主要包括变电站补偿、就地平衡补偿、单独就地补偿。变电站补偿是指在变电站进行集中补偿，就地平衡补偿是指对后期电网运行过程中进行补偿，提高线路末端的电压。单独就地补偿是在用电设备周围安装就地补偿，就近最快地进行补偿。单独就地补偿针对的是电容量较大、负荷也相对稳定的大型机械设备，比如电动感应机。

3.3合理选用配电变压器

变压器与线路一样都是输变电系统中的重要组成部分，同样也是消耗能量很大的部分，尤其是在10kV输变电系统中的小、中型的变压器耗能更大。这是因为它们运行的时间长、使用数量又大，所以在对10kV配电进行设计时如果能够合理选择变压器，也会取得明显的节能效果，使企业获得长期的发展。合理选择变压器主要遵循以下几种原则：首先，容量要合理。在选择变压器时要根据当地的具体情况选择合适容量的变压器，以免造成变压器空载或负载的损耗，这样不仅能够做到节能，还能够延长变压器的使用寿命；其次，数量要合理。要根据当地的负荷等级来选择合适的数量，如果有特殊的情况，就尽量选择多个容量小的变压器；最后，类型要合理，即尽量选用节能效果好的变压器。

3.4积极使用节能型产品

在10kV配电设计的过程中，设计人员要积极选用新的节能型产品，对电力能耗、功率、密度值等方面，可以进行有效的控制[5]。同时，在10kV配电设计的过程中，设计人员应当对电路的材料、元部件等形式，进行全面的分析和考虑。设计人员在选择的过程中，应当对选用一些节能性能相对较好的材料，这样不仅仅可以有效的避免电力能源的大量损耗，增加电力系统的使用性能。另外，在10kV配电设计的过程中，节能型产品也可以对其成本进行有效的控制，提升了电力企业的经济效益。

结束语：

电力做为一种应用面广、使用方便的清洁能源，与人们的生产生活密不可分。随着电力能源的日趋供应紧张，合理有效地用电在整个节能工作中占据着十分重要的位置。在电力系统的整体运行过程中，10kV配电网又扮演着较为关键的角色，其运行状况与供电企业的供电质量以及供电能力有着直接的影响。由于10kV配电网本身具有复杂化的网络结构，对配电网的影响因素相对较多，所以应制定出合理有效的节能措施，从而有利于缓解电力供与求的矛盾，促进我国经济稳定、持续的发展。

参考文献：

[1]林振练.10kV配电设计中的节能措施研究[J].科技与企业，2014，04：145.

[2]田筝.浅析10kV配电设计中的节能措施[J].科技创新与应用，2016，30：190.

[3]吴渝峰.探析10kV配电设计中的节能措施[J].黑龙江科技信息，2016，24：85.

[4]唐顺强.探析10kV配电设计中的节能措施[J].山东工业技术，2014，22：238.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/57702f76fe5cc098dec83528.html