# 镁合金表面微弧氧化膜层的制备及其耐腐蚀性能研究

### 论文摘要

镁及镁合金因机械性能与其他常用医用金属材料相比更接近天然骨,作为骨折固定材料能有效地缓解应力遮挡效应,在骨折愈合的初期提供稳定的力学环境,使骨折部位承受生理水平的应力刺激,加速愈合,而骨折愈合后期可以自行降解,通过腐蚀逐步被机体吸收代谢,适合制备短期或暂时植人器件,但由于镁化学活泼性极高,腐蚀速率过快,在骨折愈合期失去力学支撑引起应力遮挡效应影响骨生长。因此对其进行控制降解的必要途径是采用表面改性方法。本课题通过微弧氧化技术在AZ31镁合金表面制备了含Mg、O、P的氧化膜层。并优化了影响膜层结构和性能的工艺参数;利用SEM、EDS、XRD、XPS、FTIR、接触角测定仪等手段分析膜层微观组织结构、表面性能和相结构;通过不同的腐蚀环境不同的腐蚀测试方法研究膜层的耐蚀性。结果表明,改变处理条件可以改变膜层的生长速度、表面结构和缺陷。电解液浓度、电压是影响膜层生长的主要因素,且影响晶相的结晶程度及数量;膜层生长速度随着氧化时间的增加先快后慢,但氧化物衍射峰逐渐增强;频率对膜层的生长影响不大,但可以改变膜层表面致密度、孔径及平整性,频率过高,氧化物衍射峰会出现宽化。优化参数下制备的氧化膜层表面孔洞直径15μm均匀分布,膜厚可达23μm,外层多孔内层致密,膜层主要由MgO、Mg3（PO4）2、Mg（OH）2、Na3PO4和MgAl2O4等相组成;膜层改性后表面能明显增加。相结构分析证明,同一微弧氧化膜层中由内而外Mg3（PO4）2峰强度增高,而具有耐腐蚀性能的MgO、Mg（OH）2和MgAl2O4峰强度数量都逐渐降低;三种主要相结晶度随氧化时间推移而降低,但300s时更有利于各相结晶。随电压的增加三种主要相的结晶度都逐渐提高,且350V时MgO相结晶度超过其它两相;Mg3（PO4）2 （200）峰的晶粒尺寸和晶面间距随电压增加分别变粗和变宽,同一膜层它们由内向外都减小。膜层中MgO （200）相的晶粒尺寸和晶面间距随电压增加分别呈变小和变窄,同一膜层晶面间距由内而外先减后增,晶粒尺寸则由内而外先增后减。不同电压形成的膜层残余应力呈压应力且其值随电压增加而减小,不同氧化时间制备的膜层残余应力从压应力变为拉应力,时间临界点为110s左右。这些膜层的残余应力均少于镁基体的残余拉应力。无论是在模拟体液中的失重法实验、交流阻抗实验还是在3.5%NaCl的电化学实验中,微弧氧化膜层与镁基体相比耐蚀性都大大改善,这与膜层相结构和微观结构有重要的联系。工艺条件显示电压为300350V、电解液浓度为30g/LNa3PO4、氧化时间35min、电源频率100HZ的膜层耐蚀性最好。然后通过对工艺参数的调节可以很好的控制镁合金的腐蚀速率,为医学应用提供一定的价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 医用镁合金的表面改性

- 1.3 微弧氧化技术

- 1.3.1 微弧氧化技术的发展历史及研究现状

- 1.3.2 微弧氧化的基本原理

- 1.3.3 微弧氧化的主要影响因素

- 1.4 本课题研究的意义和内容

- 1.4.1 本文研究的意义

- 1.4.2 本文研究的内容

- 第二章 实验设备与研究方法

- 2.1 实验设备

- 2.2 实验材料

- 2.3 微弧氧化工艺流程

- 2.3.1 实验预处理

- 2.3.2 微弧氧化实验路线

- 2.3.3 微弧氧化工艺参数

- 2.4 氧化膜层的表征方法

- 2.4.1 扫描电镜（SEM）观察

- 2.4.2 X-射线衍射仪（XRD）检测

- 2.4.3 X-射线光电子能谱（XPS）分析

- 2.4.4 静态接触角的测量

- 2.4.5 傅立叶红外光谱仪（FT-IR）分析

- 2.5 微弧氧化膜层耐蚀性能测试

- 2.5.1 失重法试验

- 2.5.2 电化学方法试验

- 2.5.3 交流阻抗试验

- 第三章 微弧氧化膜层的制备和工艺参数的优化

- 3.1 前言

- 3.2 电解液浓度的优化

- 3.2.1 不同电解液浓度对膜层形貌的影响

- 3.2.2 不同电解液浓度对膜层相组成的影响

- 3.3 工作电压的优化

- 3.3.1 不同电压对膜层形貌的影响

- 3.3.2 不同电压对膜层相组成的影响

- 3.4 氧化时间的优化

- 3.4.1 不同氧化时间对膜层形貌的影响

- 3.4.2 不同氧化时间对膜层相组成的影响

- 3.5 电源频率的优化

- 3.5.1 不同频率对膜层形貌的影响

- 3.5.2 不同频率对膜层相组成的影响

- 3.6 本章小结

- 第四章 镁合金微弧氧化膜层的性能表征

- 4.1 前言

- 4.2 微弧氧化膜层表面（截面）形貌及元素分布

- 4.3 微弧氧化膜层的X 射线光电子谱分析

- 4.4 微弧氧化膜层的红外光谱分析

- 4.5 微弧氧化改性前后膜层接触角及表面能的测定

- 4.5.1 改性前后表面接触角的测定

- 4.5.2 改性前后材料表面表面能的测定

- 4.6 微弧氧化膜层的形成机理探讨

- 4.7 本章小结

- 第五章 镁合金微弧氧化膜层的相结构研究

- 5.1 前言

- 5.2 利用XRD 仪器相结构的研究方法

- 5.3 不同穿透厚度微弧氧化膜层的相组成

- 5.4 不同工艺下膜层中Mg3（P04）2、MgO 和MgA1204 相结晶度的计算

- 3（P04）2 相晶粒尺寸和晶格常数的影响'>5.5 电压对MgO 和Mg3（P04）2相晶粒尺寸和晶格常数的影响

- 3（P04）2（200）峰晶粒尺寸和晶格常数的影响'>5.5.1 电压对膜层中Mg3（P04）2（200）峰晶粒尺寸和晶格常数的影响

- 5.5.2 电压对膜层中MgO （200）峰晶粒尺寸和晶格常数的影响

- 5.6 不同工艺下膜层中MgO 相的残余应力变化规律

- 5.6.1 不同电压对膜层中MgO 相的残余应力变化规律

- 5.6.2 不同氧化时间对膜层中MgO 相的残余应力变化规律

- 5.6.3 Mg 基体的残余应力

- 5.7 本章小结

- 第六章 微弧氧化膜层耐腐蚀性能研究

- 6.1 前言

- 6.2 失重法微弧氧化膜层在SBF 溶液中耐蚀性能

- 6.2.1 不同电解液浓度下制备的膜层腐蚀行为

- 6.2.2 不同电压下制备的膜层腐蚀行为

- 6.2.3 不同氧化时间下制备的膜层腐蚀行为

- 6.2.4 不同电源频率下制备的膜层腐蚀行为

- 6.2.5 未涂层试样与涂层试样腐蚀后扫描形貌对比

- 6.3 微弧氧化膜在电化学极化试验中的腐蚀性能

- 6.3.1 不同参数下制备的MAO 膜层的动电位极化曲线

- 6.3.2 未涂层试样与涂层试样的电化学极化试验后扫描形貌对比

- 6.4 电化学阻抗分析

- 6.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

- 附件

### 相关论文文献

- [1].基于越野车采用镁合金车轮的工程应用研究[J]. 小型内燃机与车辆技术 2019(06)

- [2].高强镁合金及其制备工艺的研究进展[J]. 热加工工艺 2019(24)

- [3].镁合金车轮装配工艺分析[J]. 汽车实用技术 2020(01)

- [4].华北轻合金在锻造镁合金开发上取得突破[J]. 铸造工程 2020(02)

- [5].新能源汽车含钒钛镁合金的挤压温度优化[J]. 热加工工艺 2020(11)

- [6].镁合金座椅骨架设计及性能研究[J]. 汽车工艺与材料 2020(06)

- [7].全球镁和镁合金最新研发情况梗概[J]. 铸造工程 2020(04)

- [8].一种镁合金座椅骨架的强度性能研究[J]. 汽车工艺与材料 2020(09)

- [9].血管支架用镁合金微细管的制备与性能[J]. 稀有金属材料与工程 2020(10)

- [10].镁合金的焊接及其在汽车上的应用[J]. 汽车文摘 2019(06)

- [11].组织细化对AZ91D镁合金腐蚀性能的影响[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2019(09)

- [12].先进镁合金助力装备轻量化发展[J]. 科技导报 2019(21)

- [13].激光增材制造镁合金的研究现状及展望[J]. 激光与光电子学进展 2019(19)

- [14].高强镁合金的制备研究进展[J]. 轻合金加工技术 2019(11)

- [15].AZ80-0.2Sr-0.15In镁合金锻造组织和性能的研究[J]. 热加工工艺 2017(01)

- [16].镁合金腐蚀机理及高性能镁合金设计战略研讨会举办[J]. 表面工程与再制造 2016(06)

- [17].中北大学攻克镁合金构件成形技术[J]. 特种铸造及有色合金 2017(04)

- [18].一种快速测定镓镁合金中镓含量的方法[J]. 现代冶金 2017(02)

- [19].汽车轻量化新型镁合金的搅拌摩擦加工改性研究[J]. 热加工工艺 2017(06)

- [20].工艺参数对上引连铸铜镁合金杆微观组织的影响[J]. 有色金属工程 2017(05)

- [21].镁及镁合金浇注采用保护气体的研究[J]. 化工管理 2016(14)

- [22].日本研发出不燃镁合金部件[J]. 铝加工 2016(04)

- [23].一种典型薄壁铸镁合金框架的加工[J]. 航空精密制造技术 2015(04)

- [24].浅谈镁合金医用材料的腐蚀行为与表面改性[J]. 山东化工 2015(16)

- [25].钕与旋锻对AZ71镁合金力学性能的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(10)

- [26].镁合金的应用及前景[J]. 智富时代 2017(11)

- [27].深闺待嫁镁合金(下)[J]. 科学中国人 2013(06)

- [28].高强镁合金的制备及研究进展综述[J]. 四川冶金 2020(05)

- [29].简述镁合金常见强化机理及应用[J]. 中国科技信息 2020(24)

- [30].磁场对船用镁合金在模拟海水中的研究[J]. 内燃机与配件 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/57767a1fae55779b161fde78.html