# 地源热泵系统模拟与优化

### 论文摘要

全球面临能源短缺和环境恶化危机,地埋管地源热泵这种节能、环保可再生能源技术受到了人们重视,在国内外已有广泛应用。但地源热泵系统初投资高,而且国内部分运行的地源热泵系统节能并不明显,为提高系统节能效果,降低初投资和运行费用,优化地源热泵系统设计和运行就很关键。本文应用Energyplus软件建立复合式地埋管地源热泵系统模型,详细介绍复合式地源热泵系统各设备模型,并在建立的动态系统仿真模型中模拟研究地埋管钻孔深度、埋管流速两个因素对地源热泵系统运行效果影响。提出地源热泵系统优化目标函数——动态费用年值,动态费用年值包括系统年运行费用与初投资折合等额年值。地埋管总长度是影响地源热泵系统初投资和运行效果重要因素,选取钻孔深度L或钻孔数量为优化变量,分别采用虎克杰夫-粒子群混合优化算法或粒子群算法对目标函数进行最小化求解,得到最佳钻孔深度或钻孔数量设计值。对某办公建筑复合式地源热泵系统进行智能优化模拟设计,得到最佳优化变量值。整个优化过程利用Java语言编程设置优化变量、目标函数及优化算法,耦合调用Energyplus不断模拟地源热泵系统。最后对地源热泵系统优化结果影响因素进行敏感性分析,得到影响因素与最优化变量和目标函数最值之间关系,指导地源热泵系统优化和经济性分析。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题的研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文主要研究内容

- 2 地源热泵系统模型

- 2.1 建筑能耗模拟

- 2.2 复合式地源热泵系统模型

- 2.3 本章小结

- 3 地源热泵系统运行效果模拟分析

- 3.1 埋管总长度对热泵机组进水温度影响分析

- 3.2 埋管换热器流速对流体进出口温度影响

- 3.3 本章小结

- 4 地源热泵系统优化

- 4.1 优化算法及实施

- 4.2 地埋管地源热泵系统优化目标函数

- 4.3 应用分析

- 4.4 影响因素敏感性分析

- 4.5 本章小结

- 5 总结与展望

- 5.1 全文总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 Initialization file 编程构架

- 附录2 Command file 编程构架

### 相关论文文献

- [1].地源热泵系统地埋管施工工艺方案[J]. 居舍 2020(03)

- [2].太阳能-地源热泵系统双地埋管群利用方式研究[J]. 热科学与技术 2020(02)

- [3].基于试验前提对U形竖直地埋管的数值模拟研究[J]. 建筑技术 2020(05)

- [4].考虑土壤分层的竖直埋管换热器传热特性研究[J]. 土壤通报 2020(02)

- [5].静力触探法精细化探测深埋管线的研究与应用[J]. 天津建设科技 2020(04)

- [6].浅层地热能开发桩间地埋管施工技术[J]. 建筑机械化 2020(09)

- [7].地源热泵地埋管换热量影响因素研究[J]. 吉林建筑大学学报 2020(05)

- [8].冷却塔辅助地埋管散热运行模式对土壤温度的影响[J]. 扬州大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [9].热渗耦合作用对温室埋管加热土壤的传热影响[J]. 天津城建大学学报 2016(06)

- [10].浅谈重庆市某地埋管地源热泵项目的工程设计[J]. 绿色环保建材 2016(11)

- [11].合肥市地埋管地源热泵适宜性分区评价[J]. 城市地质 2017(02)

- [12].水平埋管热作用下周围土壤热湿特性实验研究[J]. 暖通空调 2017(06)

- [13].机场软基承压水环境下地源热泵埋管施工技术[J]. 山西建筑 2017(24)

- [14].地下水流速影响地埋管换热能力的现场试验[J]. 工程勘察 2017(09)

- [15].桩基地埋管对土壤温度的影响及换热性能研究[J]. 煤气与热力 2015(11)

- [16].地埋管地源热泵系统夏季冷却塔补热研究与实践[J]. 科技传播 2016(15)

- [17].试论与桩基结合的地源热泵地埋管施工技术的应用[J]. 中国新技术新产品 2015(04)

- [18].地埋管地源热泵系统的热失衡及解决措施[J]. 区域供热 2015(02)

- [19].浅析地埋管地源热泵技术[J]. 洁净与空调技术 2013(04)

- [20].水平地埋管系统在防护工程中的应用[J]. 防护工程 2017(01)

- [21].基于负荷特性的防护工程核心区域地埋管保障分析[J]. 防护工程 2017(02)

- [22].地下滴灌埋管深度和水分控制对番茄产量和水分利用的影响[J]. 灌溉排水学报 2015(S1)

- [23].水平地埋管在地铁空调中的应用研究[J]. 建筑热能通风空调 2019(11)

- [24].同轴深井地埋管在合肥某大型住宅小区中的应用[J]. 工程技术研究 2019(24)

- [25].综合管廊地埋管换热器的全年运行特性分析[J]. 制冷与空调(四川) 2020(01)

- [26].地埋管换热器温差及运行份额对换热量的影响实验研究[J]. 资源信息与工程 2020(02)

- [27].基于负荷自适应分配的地埋管换热器传热分析[J]. 工程热物理学报 2020(08)

- [28].杭州某地埋管地源热泵系统地温场监测与分析[J]. 暖通空调 2020(08)

- [29].并联双U型桩基埋管经济流速数值模拟[J]. 建筑科学 2016(12)

- [30].桩基地埋管换热性能影响因素数值模拟与分析[J]. 煤气与热力 2016(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/577af086d7814e4e81bfddfc.html