# 高速铁路尼尔森体系系杆拱桥设计参数分析及调索研究

### 论文摘要

以京沪高速铁路上一座尼尔森体系系杆拱桥为研究对象,对结构体系设计参数与后期徐变变形进行了详细分析,并编制了拱桥成桥调索程序。主要工作如下:(1)详细研究了吊杆布置形式,拱肋内倾角等设计参数对结构受力特性的影响,得出了合理的吊杆布置形式与拱肋内倾角度。(2)探讨了拱肋内倾角度、吊杆布置形式等参数对结构自振频率的影响,给出了动力性能相对较优的结构方案。(3)对比现行中国公路与铁路规范有关徐变计算的不同,分析了不同影响参数对结构后期徐变变形的影响,得出在成桥后30天加载二期恒载加载以及延长洒水养生时间,可以有效减小后期徐变变形;在成桥后30天加载二期恒载加载以及延长洒水养生时间,对主梁应变、吊杆索力以及系杆索力影响很小,大部分影响值在2%以下。(3)通过研究拱桥吊杆索力调整的理论,推导了基于影响矩阵法的索力优化方程,并将优化方程转化为求一个线性约束的最小二乘问题。利用VB.NET与Matlab混合编程,并结合EXCEL表格实现数据的输入输出,编制出下承式系杆拱桥的调索程序。通过算例计算,验证了程序的可靠性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 国内外高速铁路发展概况

- 1.1.1 国外高速铁路的发展

- 1.1.2 我国高速铁路的发展

- 1.2 高速铁路桥梁技术特点

- 1.3 拱梁组合体系的特点及现状

- 1.4 系杆拱桥的特点以及现状

- 1.5 论文研究目的和意义

- 1.6 论文主要研究内容

- 第二章 尼尔森体系系杆拱桥施工过程中的计算分析

- 2.1 工程背景

- 2.2 系杆拱桥施工过程要点

- 2.2 考虑施工过程的有限元分析

- 2.2.1 数值模型的建立

- 2.2.2 计算数据与实测数据的对比

- 2.3 挂篮计算分析

- 2.4 本章小结

- 第三章 结构的静力行为影响参数分析

- 3.1 不同吊杆形式对结构的静力行为影响的分析

- 3.1.1 引言

- 3.1.2 不同吊杆布置下拱肋内力与位移影响线分析

- 3.1.3 不同吊杆布置下系梁内力与位移影响线分析

- 3.1.4 不同吊杆布置下吊杆应力影响线分析

- 3.2 不同拱肋内倾角对结构的静力行为影响的分析

- 3.2.1 不同拱肋内倾角下拱肋内力与位移影响线分析

- 3.2.2 不同拱肋内倾角下系梁内力与位移影响线分析

- 3.3 本章小结

- 第四章 结构的动力行为影响参数分析

- 4.1 动力分析的有限元理论

- 4.1.1 动力方程

- 4.1.2 质量矩阵

- 4.1.3 阻尼矩阵

- 4.1.4 动力特性的求解方法

- 4.2 动力分析有限元模型的建立

- 4.3 吊杆布置形式对结构动力特性的影响

- 4.4 拱肋内倾角对结构动力特性的影响

- 4.5 横撑布置形式对结构动力特性的影响

- 4.6 拱肋偏差对结构动力特性的影响

- 4.7 本章小结

- 第五章 尼尔森体系拱桥徐变变形影响因素分析

- 5.1 引言

- 5.2 徐变的机理与计算理论

- 5.2.1 徐变的机理

- 5.2.2 徐变的计算理论

- 5.3 现行铁路规范与公路规范的计算方法

- 5.3.1 现行铁路规范徐变系数的计算方法

- 5.3.2 现行公路规范徐变系数的计算方法

- 5.4 徐变系数的影响分析

- 5.4.1 不同规范的徐变系数终极值

- 5.4.2 加载龄期对徐变系数的影响

- 5.4.3 环境相对湿度对徐变系数的影响

- 5.4.4 构件理论厚度对徐变系数的影响

- 5.5 尼尔森体系系杆拱桥的徐变变形应用研究

- 5.5.1 二期恒载加载时间对主梁的影响

- 5.5.2 相对湿度对主梁的影响

- 5.6 本章小结

- 第六章 尼尔森体系系杆拱桥调索研究

- 6.1 引言

- 6.2 索力调整计算方法

- 6.2.1 计算方法简介

- 6.2.2 影响矩阵法

- 6.3 调索模型的建立

- 6.3.1 影响矩阵的建立

- 6.3.2 其他向量的建立

- 6.3.3 方程约束条件的建立

- 6.4 调索数学模型的建立

- 6.5 开发工具及设计语言介绍

- 6.5.1 VB.NET 的简介

- 6.5.2 Matlab 介绍

- 6.5.3 使用 Matlab 求解约束最小二乘问题

- 6.6 调索程序的编制

- 6.7 算例

- 6.8 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].高速铁路系杆拱桥的检查与维修[J]. 郑铁科技 2016(03)

- [2].下承式系杆拱桥成桥索力的确定[J]. 中国水运(下半月) 2018(12)

- [3].系杆拱桥连接与约束的优化[J]. 北方交通 2019(02)

- [4].系杆拱桥施工技术研究[J]. 科技资讯 2019(08)

- [5].斜靠式系杆拱桥设计与施工要点[J]. 北方交通 2017(03)

- [6].大跨度、大重量斜靠式系杆拱桥浮拖法施工技术研究[J]. 铁道建筑技术 2016(02)

- [7].浅谈钢管混凝土刚构式柔性系杆拱桥的施工控制[J]. 建材与装饰 2016(23)

- [8].天津南港铁路96m系杆拱桥钢拱肋制造工艺及关键技术研析[J]. 环球市场信息导报 2017(10)

- [9].刚架系杆拱桥拱墩梁结合部结构受力分析及优化[J]. 交通科技 2020(05)

- [10].普兰店海湾钢箱系杆拱桥钢结构防腐蚀设计[J]. 四川建筑 2016(06)

- [11].跨径100m刚架系杆拱桥设计[J]. 江苏科技信息 2017(02)

- [12].大跨度单面索系杆拱桥荷载试验研究[J]. 北方交通 2017(07)

- [13].下承式系杆拱桥的设计与分析[J]. 智能城市 2017(07)

- [14].火灾对施工中系杆拱桥混凝土箱梁性能的影响分析[J]. 硅酸盐通报 2017(10)

- [15].对大娄庄北跨渠系杆拱桥实施监控的监理体会[J]. 甘肃水利水电技术 2015(11)

- [16].1-96m系杆拱桥施工过程控制[J]. 价值工程 2015(06)

- [17].系杆拱桥吊杆评价方法研究[J]. 交通标准化 2013(07)

- [18].系杆拱桥吊杆评价方法应用研究[J]. 交通标准化 2013(15)

- [19].改进的单肋系杆拱桥设计构思与关键技术[J]. 北方交通 2019(05)

- [20].铁路钢筋混凝土系杆拱桥设计研究[J]. 高速铁路技术 2017(03)

- [21].浅谈斜靠式系杆拱桥的施工工艺及质量控制[J]. 中国新技术新产品 2015(04)

- [22].位于缓和曲线上的双线铁路系杆拱桥设计[J]. 四川建筑 2014(01)

- [23].系杆拱桥吊杆更换中索力置换方法探讨[J]. 四川建筑 2013(01)

- [24].永修特大刚架系杆拱桥刚架拱稳定性和极限承载力分析[J]. 广东建材 2011(02)

- [25].拱肋截面变化对刚性系杆拱桥受力性能影响分析[J]. 河北工业大学学报 2011(03)

- [26].系杆拱桥静力断杆性能演变研究[J]. 山西建筑 2010(03)

- [27].客运专线刚架系杆拱桥受力状态研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2010(07)

- [28].刚架与拱组合系杆拱桥抗震分析[J]. 山西建筑 2009(13)

- [29].某中小跨径下承式系杆拱桥稳定性影响因素分析[J]. 铁道勘测与设计 2018(04)

- [30].斜交斜靠式系杆拱桥试验与分析[J]. 低温建筑技术 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/57a5b946927b52790f96aeb3.html