# 光纤预警系统在管道泄漏监测上的应用

### 论文摘要

随着我国经济的迅速发展,对能源的需求量越来越大,管道运输业正飞速发展,它在国民经济和社会发展中起着十分重要的作用。由于管道传输距离长,沿途多为荒漠、沼泽等区域,人工巡检困难；同时管道长时间运输的老化、腐蚀等自然原因或者偷油盗油的人为破坏,管道泄漏时有发生,不仅仅会造成大量经济损失,甚至会对环境造成污染。因此解决管道泄漏问题是管道运输行业发展的一大难题。我国是一个能源消耗大国,十二五规划中将进一步加强管道运输行业的建设。同时,管道运输安全也一并受到了重视,只有安全的运输,杜绝偷油盗油的破坏,才能将管道运输业的发展推向一个新的高度。本课题从管道运输安全系统的要求出发,设计并实现了分布式光纤预警系统。该系统通过对管道沿线进行实时监控,一旦发生偷油盗油的事件,系统第一时间对其进行报警定位,从根本上杜绝偷油盗油的行为发生,是对传统的泄漏报警系统的彻底革新。本论文根据系统的功能需求,完成了该系统的软硬件设计,其中包括：利用马赫曾德干涉仪原理实现了光路系统的设计与搭建；激光器驱动电路与光电接收调理电路的设计与调试；基于研华PCI1714UL数据采集卡功能实现和定位识别仿真。系统经测试,各项功能均符合设计要求。本系统在500米长0.5米深的现场条件下进行了试验验证。通过波长为1550nm的DFB激光器在2mW输出功率的工作状况下,实现了模拟泄漏的报警与定位功能,定位精度小于25米。对信号采集后运用HMM方法进行了识别仿真,仿真结果证明采用HMM方法能够降低误报率,提高系统性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 管道运输发展状况

- 1.3 油气管道运输存在的问题

- 1.4 油气管道现有的监测方法与意义

- 1.5 现有技术性能对比

- 1.6 本课题研究的意义与主要内容

- 1.7 论文研究中的难点与创新点

- 1.8 论文的组织结构

- 第二章 分布式光纤预警系统预警机理

- 2.1 马赫曾德干涉仪原理

- 2.2 相位调制原理

- 2.3 定位原理

- 2.4 信号识别原理

- 2.4.1 DTW

- 2.4.2 HMM

- 第三章 分布式光纤预警系统整体设计

- 3.1 系统简介

- 3.2 系统组成

- 3.3 系统对威胁信号的分类

- 3.4 开发环境与工具

- 第四章 分布式光纤预警系统的硬件设计

- 4.1 光路设计与调试

- 4.1.1 器件选型

- 4.1.2 光路设计

- 4.1.3 光路调试注意事项

- 4.2 硬件电路设计与调试

- 4.2.1 硬件电路整体结构模块

- 4.2.2 器件选型

- 4.2.3 硬件模块介绍

- 4.2.4 硬件电路调试注意事项

- 第五章 分布式光纤预警系统的软件设计

- 5.1 数据采集程序模块

- 5.2 泄漏定位模块

- 5.3 信号识别仿真模块

- 5.3.1 DTW仿真

- 5.3.2 HMM仿真

- 第六章 系统验证与实验数据采集

- 6.1 实验场地的搭建

- 6.2 实验数据的采集

- 6.3 定位精度的验证与校准

- 6.4 识别仿真

- 6.4.1 DTW仿真

- 6.4.2 HMM仿真

- 第七章 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 下一步的研究工作

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者与导师简介

### 相关论文文献

- [1].长洲水利枢纽建成“船舶吃水智能化检测与预警系统”[J]. 珠江水运 2019(24)

- [2].智能预警系统在公路弯道中的应用研究[J]. 内蒙古公路与运输 2019(06)

- [3].一种基于云平台的水电厂智能信息预警系统[J]. 水电站机电技术 2019(12)

- [4].智能化预警系统对护理输液效能的影响研究[J]. 实用临床护理学电子杂志 2020(04)

- [5].邻车切入工况下前撞预警系统的驾驶人依赖特性[J]. 汽车安全与节能学报 2020(01)

- [6].舰船异常状态的自动检测和预警系统[J]. 舰船科学技术 2020(10)

- [7].浅谈雷电预警系统在石油化工企业的应用[J]. 安全、健康和环境 2020(06)

- [8].疫情期间高校学生不在校预警系统的设计与实现[J]. 电子测试 2020(12)

- [9].农用水源水质监测及预警系统研发[J]. 电子世界 2020(14)

- [10].车道偏离预警系统开放道路测试评价方法研究[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2020(08)

- [11].关于学业预警系统的设计与构建[J]. 无线互联科技 2020(12)

- [12].车载智能预警系统中的人机交互[J]. 包装工程 2020(18)

- [13].基于大数据的火灾智能预警系统[J]. 计算机系统应用 2020(10)

- [14].基于图像处理的光纤预警系统模式识别[J]. 无线互联科技 2017(19)

- [15].海河流域蓄滞洪区通信预警系统现状与建设思路探讨[J]. 海河水利 2015(06)

- [16].“互联网+”视角下应用型本科高校学业预警系统推广探索[J]. 河南科技 2015(22)

- [17].基于驾驶人主观因素的追尾碰撞预警系统设计[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2015(05)

- [18].关于构建交通运输经济预警系统的探讨[J]. 经贸实践 2015(06)

- [19].本田或将引进摩托车安全预警系统 紧急情况自动刹车[J]. 摩托车信息 2017(03)

- [20].高精度倒车防撞预警系统的设计探索[J]. 广西教育 2017(11)

- [21].实时行人检测预警系统的设计及应用[J]. 科学家 2017(02)

- [22].大学生体质健康预警系统的构建[J]. 魅力中国 2017(05)

- [23].三级地质预警系统保障矿井精准安全高效开采的应用[J]. 山东煤炭科技 2020(11)

- [24].反导预警系统大数据概述[J]. 飞航导弹 2019(07)

- [25].行政区域服务网络舆情监测与预警系统的构建研究——以广西突发事件的网络舆情监测与引导为例[J]. 沿海企业与科技 2015(05)

- [26].白灵菇养殖监控预警系统[J]. 安徽农业科学 2015(34)

- [27].地铁列车辅助追踪预警系统设计方案[J]. 现代城市轨道交通 2016(04)

- [28].高速列车追踪接近预警系统[J]. 铁道学报 2014(12)

- [29].经济转型期商业银行信贷风险预警系统构建策略研究[J]. 企业技术开发 2015(09)

- [30].集装箱进出门预警系统相关问题探讨[J]. 科技促进发展 2010(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/57aba3c8efb6f1f454d659a9.html