# 静电刚度谐振式微加速度计相关技术研究

### 论文摘要

谐振式微加速度计是基于MEMS制作技术的、具有稳定性好和准数字的频率信号输出等优点的新型微加速度计。论文系统地研究了静电刚度谐振式微加速度计原理、制作、信号处理、测试方法等相关理论和技术,并对制作的样机进行了测试。论文的主要研究工作可概括如下:介绍了微机械加速度计的需求概况,总结对比了各种类型微加速度计的特点,分析了微机械谐振式加速度计国内外研制现状,归纳了研制中存在的问题。提出了静电刚度谐振式微加速度计的研究思路、内容和方法。介绍了平板电容存在静电负刚度的原理,并分析了如何将静电负刚度应用于谐振式微加速度计的设计中,根据静电刚度谐振式微加速度计的动力学原理,确定了结构参数和加载电压对灵敏度的影响,得到了量程、灵敏度和结构稳定性相互制约的关系。分析了频率差分双端固支音叉梁的动力学原理,提出通过减小音叉梁固定连接端刚度的方法来抑制面内低阶模态的干扰,并进行了有限元仿真验证,为合理设计音叉梁结构提供了依据。分析了静电驱动力对加速度计分辨率和输出频率稳定度的影响,确定了闭环驱动控制的要求。介绍了键合后深刻蚀体硅工艺过程,对设计的静电刚度谐振式微加速度计表芯进行了流片。对制造的微结构进行了几何尺寸的光学静态测量,确定了微结构谐振频率的范围。利用激光频闪干涉测量技术和计算机视觉技术相结合方法,对挑选好的裸片进行了开环特性动态测试,发现了同频干扰现象。针对微机械谐振式电容传感器中普遍存在的同频干扰问题,分析了干扰来源,提出从微结构版图布局及结构差分设计、频率调制解调等几个方面的干扰抑制方法,为了验证方法的有效性和普适性,针对相同工艺制造的具有相同测控要求的微机械谐振陀螺进行了实验研究,成功利用高频方波调制、模拟开关解调方法实现了微机械陀螺开环特性的测量,真空圆形储能焊封装下驱动模态对应的谐振频率为13.552kHz,品质因数Q约为1800。根据静电驱动的微机械谐振传感器闭环恒幅驱动的共性要求,确定了振动幅度的自动增益控制方案,鉴于真空封装下微机械谐振传感器系统的高阶弱非线性,提出采用近似平均法求解系统的平衡点及线性化后分析系统的稳定条件。建立了多种条件下以静电刚度谐振式微加速度计为例的微机械谐振传感器的闭环线性反馈的自激驱动分析模型,理论分析和实验测试表明,只有直流参考电压大于起振临界条件,系统才能从不稳定平衡点过渡到稳定平衡点;系统相位偏离相位平衡条件将导致驱动力频率发生变化,太大的偏差系统将不能起振;调节滤波器的时间常数可以改变动态起振时间;当谐振频率和品质因数变化时,自动增益控制环在没有PI控制器下无法实现恒幅驱动。在PI控制器作用下,稳态振幅只与直流参考电压大小有关,但PI控制器的参数需要满足约束条件,不同的参数对应不同的动态性能,稳态值不受影响。鉴于加速度计表芯制造进度的滞后,前期采用微机械谐振陀螺对上述理论分析结论进行了实验验证,利用自激原理成功实现了陀螺的稳定起振,10分钟内频率最大偏离稳态值为0.04Hz,输出信噪比达到80dB,实验结果与理论分析结论相吻合。在微机械谐振传感器的结构封装品质因数较小时,分析了在幅度开环控制下,单一的锁相环控制下的系统行为,理论分析和仿真表明,要实现稳定的闭环频率跟踪,积分控制器需要满足约束条件;在谐振频率变化条件下,不能实现恒幅驱动。在加入幅度自动增益控制环后,幅度控制环和频率跟踪环相互耦合;有PI控制器可以实现恒幅驱动和稳定的频率跟踪,但PI控制器参数的选择需要满足稳定条件,参数还影响系统的动态性能。对制造的静电刚度谐振式微加速度计利用前述频率调制解调方法进行了开环测试,测得在直流驱动电压为15V,交流电压峰-峰值5V条件下,检测端固定电容大约为0.4pF,测试结果与有限元分析相一致,变化电容大约为3.1fF。谐振频率约为35.746kHz,品质因数约为1400,再次验证了该干扰抑制方法的有效性。利用前述自激驱动方法成功实现了静电刚度谐振式微加速度计的稳定谐振,在闭环翻转测试中,在检测端加载1V直流电压时,灵敏度为18Hz/g;加载5V直流电压时,灵敏度为58Hz/g,闭环谐振频率10分钟内最大偏差0.2Hz,分辨率约为3.5mg。最后,总结了研究内容和得出的一些有益结论,提出了进一步研究的设想。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 问题的提出及研究意义

- 1.1.1 问题的提出

- 1.1.2 研究的意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 研究的内容

- 2 静电刚度谐振式微加速度计结构理论分析

- 2.1 静电负刚度的形成及加速度计动力学原理

- 2.1.1 静电负刚度原理

- 2.1.2 静电刚度谐振式微加速度计原理

- 2.1.3 结构尺寸的确定及行为级仿真模型建立

- 2.2 检测电压和振动幅度对加速度计性能影响

- 2.2.1 检测电压对加速度计性能影响

- 2.2.2 振动幅度对加速度计性能影响

- 2.3 差分结构模态分析

- 2.4 小结

- 3 谐振式微加速度计的制造与同频干扰的抑制

- 3.1 工艺制造、几何参数测试及封装

- 3.1.1 工艺制造流程及版图设计

- 3.1.2 几何参数测量及封装

- 3.2 开环特性测试方法

- 3.3 同频干扰及抑制方法

- 3.3.1 同频干扰的发现

- 3.3.2 同频干扰的抑制方法

- 3.4 小结

- 4 微机械谐振传感器的自激驱动控制

- 4.1 微机械谐振传感器的自激控制原理及分析方法

- 4.1.1 微谐振机械传感器的自激控制原理

- 4.1.2 微机械谐振传感器闭环控制的分析方法

- 4.2 微机械谐振传感器的自激控制及仿真验证

- 4.2.1 无PI 控制器的自激驱动

- 4.2.2 有PI 控制器的自激驱动

- 4.2.3 自激驱动控制实验验证及频率稳定性分析

- 4.3 自激驱动控制的非线性反馈环设计及仿真验证

- 4.3.1 函数描述法应用条件

- 4.3.2 极限环设计思想及仿真

- 4.4 小结

- 5 基于锁相技术的微机械谐振传感器驱动控制

- 5.1 单一锁相环控制

- 5.1.1 鉴相器为模拟乘法器的频率跟踪控制

- 5.1.2 鉴相器为异或门的频率跟踪控制

- 5.2 幅度和频率的混合控制

- 5.2.1 无PI 控制器的幅度频率混合控制

- 5.2.2 有PI 控制器的幅度频率混合控制

- 5.3 小结

- 6 静电刚度谐振微加速度计的实验测试

- 6.1 谐振式微加速度计的开环测试

- 6.1.1 谐振式微加速度计的静态电容测试

- 6.1.2 谐振式微加速度计的开环特性扫频测试

- 6.2 谐振式微加速度计的闭环测试

- 6.2.1 加速度计的灵敏度测试

- 6.2.2 加速度计的闭环频率稳定性测试

- 6.3 小结

- 7 总结与展望

- 7.1 论文总结及主要创新点

- 7.2 后续研究工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- A. 作者在攻读学位期间发表录用论文目录

- B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录

### 相关论文文献

- [1].基于电容式微加速度计的信号调理电路的设计与标定[J]. 电子器件 2020(02)

- [2].工艺误差对电容式微加速度计温度漂移的影响（英文）[J]. 强激光与粒子束 2016(06)

- [3].三明治型微加速度计温度漂移封装胶关系研究[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2015(01)

- [4].硅微加速度计温度特性分析与误差补偿[J]. 传感器与微系统 2016(01)

- [5].一种电容式微加速度计偏置电压和标度因数自动标定方法[J]. 传感器与微系统 2013(07)

- [6].体硅加工的压电式微加速度计的设计[J]. 传感技术学报 2008(02)

- [7].电容式微加速度计的噪声分析[J]. 传感技术学报 2008(04)

- [8].静电力反馈微加速度计的模拟控制器优化[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2009(11)

- [9].静电悬浮六轴微加速度计单边支承起支控制[J]. 微纳电子技术 2019(04)

- [10].高量程微加速度计的可靠性强化实验及分析[J]. 现代电子技术 2018(08)

- [11].批量化微加速度计综合测试平台设计[J]. 电子器件 2016(06)

- [12].微加速度计多失效模式可靠性分析[J]. 科学技术与工程 2016(35)

- [13].时分复用数字闭环电容式微加速度计接口电路[J]. 光学精密工程 2015(12)

- [14].基于微加速度计的无线教鞭的设计[J]. 电子设计工程 2014(10)

- [15].电容式微加速度计的研制[J]. 传感技术学报 2008(04)

- [16].高速旋转弹载加速度计失效分析[J]. 现代电子技术 2018(15)

- [17].一种新型压阻式微加速度计的研究与设计[J]. 压电与声光 2015(01)

- [18].三轴电容式微加速度计接口ASIC设计[J]. 电子测量与仪器学报 2015(07)

- [19].改进的电容式微加速度计中电路噪声模型[J]. 哈尔滨工程大学学报 2012(04)

- [20].基于单片机的数字微加速度计静态测试平台设计[J]. 传感器与微系统 2009(02)

- [21].电容式微加速度计模拟前端接口电路设计[J]. 中国集成电路 2013(07)

- [22].粘胶材料参数对微加速度计零位温度漂移的影响研究[J]. 仪表技术与传感器 2018(09)

- [23].闭环电容式微加速度计全差分CMOS接口电路[J]. 光学精密工程 2011(03)

- [24].用零相位的方法检测微加速度计的谐振频率[J]. 机械制造 2009(09)

- [25].冲击载荷作用下压阻式微加速度计的动态力学响应研究[J]. 兵工自动化 2015(03)

- [26].减小交叉耦合的三维微加速度计的设计[J]. 微纳电子技术 2013(02)

- [27].微加速度计在冲击环境下的力学分析与仿真[J]. 压电与声光 2015(02)

- [28].静电刚度式谐振微加速度计设计[J]. 传感器与微系统 2009(06)

- [29].电容式微加速度计的刻度温漂的半解析模型[J]. 传感技术学报 2016(01)

- [30].静电刚度式谐振微加速度计闭环驱动控制[J]. 控制理论与应用 2011(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/57aff8fc08fe45ebde274099.html