# 电力系统配电线路节能降耗技术分析

（国网山东省电力公司成武县供电公司山东省菏泽市274200）

摘要：随着国家经济发展脚步加快，各行业用电需求显著提高，为保有效电力供应，电力保障也成为了供电部门的首要任务。但是在我国电力系统中配电还存在一定的损耗，如何通过有效的技术降低损耗，提高电力使用效率，已经引起了大家的普遍关注。本文对电力配电系统的能量损耗和电力系统中配电线路的节能降耗技术方面进行探讨，目的是通过节能技术的应用，减少电力资源浪费，使我国电力能够更有效的应用，为社会经济发展，提供高效服务。

关键词：电力系统；配电线路；节能降耗技术

当前社会经济呈现日新月异的变化，随着绿色环保理念的普及，有越来越多的“绿色电力技术”出现在人们日常生活中。当前，节能降耗技术的研究和应用越来越受到广泛重视，如何在电力输配电线路建设运营过程中减低损耗，做到“保质量、保安全、节能、环保”，降低电力输配电线路中的电能损耗，实现电力资源优化配置是一个值得深入研究的问题。

1电力配电线路节能降耗技术存在的问题

1.1能源消耗较大

电力输配电线路能源消耗较大是制约电力企业发展的一项棘手的问题。据某省电力管理部门统计，电力线路损耗占电量总损耗的97.05%，在全部电力系统能源消耗中占比最大，而用电过程中的损耗占总损耗量的1.43%。由此可以看出，节能降耗技术重点应该放在减少输配电路线损中去，降低线损电量。

1.2设备选型不合理

电力输配电设备的构建具有一定的复杂性，其由多种部件构成，而它每个部件存在的电阻也不尽相同，并会导致电力输送过程中存在很大程度的耗损，电力领域将这种电力损耗称之为线损。同时，电网在输送和分配过程中，其损耗大多产生在各个元件中，比如变压器设备的损耗等，而其还具有可变损耗的特点，能够直接影响到最终的节能降耗。所以，在对新型设备进行选择时，一定要参考多方面因素，包括使用的范围和设备的结构等，以实现节能降耗的目的。

1.3电网规划缺乏完善

在实际情况中，各种因素都会对电网规划造成影响，第一是人员技术或者素质不足；第二是未能有效的落实规划；第三是规划制定不合理等。同时，电网规划的缺陷会对实际路线的使用造成重要影响，不仅不能实现节能降耗，还可能造成不必要的损耗。

1.4节能降耗管理水平较低

节能降耗组织管理不到位，导致节能降耗组织目标难以实现，没有对节能降耗相关知识进行及时更新与宣传。在电力输配电工程设计、施工准备、原材料购置、现场施工管理等环节监督不到位。缺乏对节能降耗的有效评估，误认为“文明施工”就是“节能降耗”，管理水平相对较低。

2电力系统中输配电线路的节能降耗技术措施

2.1优化电网结构技术

在城市用电要求加大，电力系统输配线路较多的情况下，城市电网的合理规划，可以降低传输过程中的电能损耗。优化电网的分配结构，减少线路长度，及不必要的传输线、传输网，可有效地使电能在传输过程中降低消耗，起到很好的节能效果。

2.2优化电网的无功配置技术

无功技术补偿在配电线路运行过程中占有重要位置，对配电网络节能降耗工作的开展具有重要意义。通过使用并联的电容器，可以有效减少输配电系统中的谐波阻抗，降低特定频率中谐波的放大作用，提高其使用寿命。在电容器系统中的谐波干扰现象比较频繁时，应当其使用无功补偿技术，综合符合电的特性等因素，通过滤波器等装置来减轻谐波干扰。在输电线路相对较长时，需要考虑线路电抗补偿问题，一般选择在线路的恰当位置安装电容器来进行串联补偿。同时，也要注意电气的距离问题，通过串联补偿综合提高线路系统的稳定性，促进更大范围内资源优化配置工作的开展。面对环境资源发展日益严峻的现状，可以选择在同一线路的铁塔上架设出回相对较多的线路，以提高走廊空间的利用率，提高电能的输配能力。

2.3谐波抑制技术

随着电力技术的发展，谐波抑制技术在供电系统中，已经取得了显著效果，并得到广泛应用，虽然应用谐波电流会对输配电线路装置产生一定的损害，但是，可以通过在变压器低压的情况下加设安装滤波器，抑制连接设备的谐波电压，提高输配电线路中电能的传输率，不仅可以起到谐波过滤的特点，同时还为系统提供了无功补偿的作用。通过使用谐波抑制技术，应用谐波电流抑制电力输配过程中的电流的产生。能够有效降低电力输配电系统，对电力的损耗。

2.4使用低损耗的新型变压器

作为电网能耗的主要组成部分，变压器在电网整体运行中所占的能耗比例特别大，在这种条件下，倘若变压器自身的功率低且能耗大，将会严重影响系统的运行效率，因而相关部门需要注重更换与维护变压器设备。就当前而言，作为一种新型变压器，在使用非晶合金铁芯的变压器过程中能耗低、杂音小的优势明显，是现阶段我国变电站变压器的首选设备，相较于传统的变压器，此设备不但可以减少负载环节中的铜损，还可以实现以往五分之一空载损耗的运行。

2.5配电线路的科学设计

在配电线路方面，可以采取以下措施进行节能降耗。

2.5.1减少导线长度。在施工设计时，为了减少整条电力输配电线的电阻，一般会缩短变配电室到电气竖井的距离，进而降低电力损耗。在实际生产时，配电箱及低压柜出线回路设计过程中，一般会减少弯曲折回设计，尽量使线路延直线向前延伸。

2.5.2采用大截面的导线。从长远的角度来看，采用大截面导线可以节省电力资源。比如，把最小界面线路增加2级，将线路损耗节省下来的资金投入到其他电力设备中，这样可以促进电力企业的经济快速运转。另外，通常情况下线路的使用寿命可以达到十年甚至更久，和截面小的线路相比，在如此长的使用期限内大截面线路的使用具有明显的优势。

2.5.3采用架空绝缘导线。架空绝缘导线，是指在电力系统建设时，在高空线路中架设绝缘导线。

2.6提高功率因数

一个供电企业的电能利用程度和电气设备使用情况，往往取决于功率因数，功率因数也是了供电部门的重要技术参数，功率因数在供电及使用电的过程中，电感性负电荷，多多少少会导致滞后电流的产生，阻碍了电力的有效传输，造成输电线路的损耗。为减少损耗，可以在电力输配系统，加装静电容器设备装置，通过对设备进行无功补偿，滞后的电流，就会在无功补偿下进行抵消，消减无功电流的目的，对提高功率因数有很大程度的帮助。功率因数就相关数据分析得到，功率数在0.7提高到0.9的数值时，可使电力输配降低40%左右的损耗，所以0.9的功率数，在保障输配电线路方面，有助于提升利用率，所以提高功率数，是降低电力输配、用电系统损的有效保证。

3结语

随着经济的发展和对于电力能源需求的不断增加，电力系统节能降耗工作的推广已经迫在眉睫。但是综上所述，电力系统的节能降耗是一项非常复杂的工作，需要相关的工人人员协同努力。也需要根据现有的状况对输配电线路的一些设备进行创新，为了促进我国电力行业更好的发展，所以说节能降耗技术在电力输配电线路中的运用是非常有意义的。

参考文献

[1]程晶.电力输配电线路的节能降耗技术分析[J].商品与质量，2016（52）.

[2]刘涛.电力输配电线路的节能降耗技术分析[J].山东工业技术，2015（13）：148.

[3]杨敏,蒋桂强,肠志伟.浅谈电力输配电线路中的节能降耗技术[J].科技信息,2011,(12).

[4]孙凯.浅谈节能降耗技术在电力输配电线路中的运用[J].黑龙江科技信息,2011,(5).

[5]王瑞，陈亚莉.电力系统输配电线路节能降耗技术探讨[J].中国高新技术企业，2013（29）：69~70.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/57bd3bedbb43ebbde19f9aaa.html