# 电极生物膜法降解有机污染物的机理研究

### 论文摘要

含苯胺类、甲醛等有机废水的大量排放给废水治理带来了很大的困难,传统的有机废水处理方法已经不能满足目前的发展需求。电极生物膜法因其高效、经济和管理方便等优点,具有广泛的应用前景。本文设计了以活性炭纤维为阴极的电极生物反应装置。在活性炭纤维上驯化挂膜得到了与污染物相配套的生物膜。对电极生物膜法处理苯胺废水的工艺条件进行了研究。结果表明:100mg/L的苯胺废水在温度为30℃,电流强度为5mA,水力停留时间为6h时,苯胺去除率可达99%。对电极生物膜法处理甲醛废水、对硝基苯胺废水进行了尝试。结果表明:200mg/L的甲醛废水经过6h的处理,去除率可达99.8%;50mg/L的对硝基苯胺废水经过12h,去除率可达98.2%。研究了有机污染物的降解机理。结果表明:在相同条件下,电化学法对苯胺去除率为10%;活性炭纤维吸附对苯胺去除率为22%;电场与活性炭纤维共同作用对苯胺去除率为43%;生物降解作用对苯胺去除率为76%;电极生物膜法对苯胺去除率为99%。通过光学显微镜研究生物膜中原生动物种类变化及生长状态;通过分光光度法对进出水有机污染物的浓度进行测定。以上研究结果表明:电场提高了活性炭纤维的吸附速度和吸附量;在一定的电流强度下,电场对微生物的新陈代谢有促进作用,有利于污染物的去除。电极生物膜法对有机废水有较好的处理效果。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 电极生物膜法废水处理技术的研究进展

- 1.1.1 电极生物膜法在反硝化脱氮中的应用

- 1.1.2 电极生物膜法在处理其他污染物中的应用

- 1.2 电场对微生物的影响在水处理中的应用

- 1.2.1 水的电解杀菌消毒的研究概况

- 1.2.2 电场对微生物的促进作用

- 1.3 有机废水处理方法

- 1.3.1 化学法

- 1.3.2 物化法

- 1.3.3 生物法

- 1.4 苯胺类废水的研究状况

- 1.4.1 苯胺类废水的来源与危害

- 1.4.2 苯胺类废水处理技术概况

- 1.5 甲醛废水的研究状况

- 1.5.1 甲醛废水的来源及危害

- 1.5.2 甲醛废水处理技术概况

- 1.6 本文提出背景及研究内容

- 第二章 实验仪器、试剂及分析方法

- 2.1 实验仪器与试剂

- 2.1.1 实验仪器

- 2.1.2 实验试剂

- 2.2 实验分析方法

- 2.2.1 苯胺类化合物的测定

- 2.2.2 甲醛的测定

- 第三章 电极生物膜法处理苯胺废水的研究

- 3.1 材料与方法

- 3.1.1 实验装置及分析方法

- 3.1.2 微生物的来源及培养方式

- 3.1.3 苯胺工艺废水的配制

- 3.2 活性污泥的驯化与挂膜方法

- 3.3 苯胺废水处理工艺条件的研究

- 3.4 电极生物膜法处理苯胺废水机理的探讨

- 3.5 结果与讨论

- 3.5.1 活性污泥的驯化与挂膜

- 3.5.2 工艺条件的研究结果

- 3.5.2.1 温度对苯胺去除率的影响

- 3.5.2.2 水力停留时间（HRT）对苯胺去除率的影响

- 3.5.2.3 电流强度对苯胺去除率的影响

- 3.5.2.4 初始浓度对苯胺去除率的影响

- 3.5.3 电场对活性炭纤维吸附苯胺的影响

- 3.5.4 生物法和电极生物法对苯胺废水的处理结果

- 3.5.5 直流电场对微生物生长代谢的影响

- 第四章 电极生物膜法处理其他有机废水的研究

- 4.1 电极生物膜法处理甲醛废水

- 4.1.1 实验方法

- 4.1.2 生物法与电极生物膜法处理甲醛废水

- 4.2 电极生物膜法处理对硝基苯胺废水

- 4.2.1 实验方法

- 4.2.2 生物法与电极生物膜法处理对硝基苯胺废水

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 甲醛废水处理结果

- 4.3.2 对硝基苯胺废水处理结果

- 第五章 结论

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/57bdef713055e80f8841f217.html