# 高性能混凝土性能研究及工程应用

### 论文摘要

混凝土是现代工程结构的主要材料,高性能混凝土(High Performance Concrete)是近年来混凝土材料发展的一个重要方向。本文通过回顾混凝土技术的发展历程及现状,讨论了目前水泥混凝土技术的发展趋势。当前一个时期混凝土技术发展的主要趋势为高强化、高性能化、绿色化、高技术化和复合化。阐述了目前高性能混凝土(HPC)的定义、组成、组织结构、性能、配合比设计及养护还有其对混凝土性能的影响。在工程中要配制高性能混凝土离不开外加剂,不同的外加剂可以影响新拌混凝土各个方面性能,可以提高和改善新拌混凝土的流动性、粘聚性和保水性。外加剂对混凝土的力学性能及耐久性能也起着至关重要的作用,可有效降低混凝土的收缩,降低水化放热速度,提高混凝土抵抗外界介质侵蚀的能力,外加剂种类和性能直接决定了混凝土性能的优劣。在现代混凝土中,矿物掺合料已经与水泥、集料、水、外加剂同样重要,成为混凝土中的一个组分。粉煤灰和矿渣均能明显降低水化,降低温升,延缓水泥的水化放热,明显降低混凝土的绝热温升。因为粉煤灰和矿渣微粉在水泥混凝土中部具有三个基本效应,即形态效应、火山灰效应和微集料效应,有利于改善混凝土和易性和坍落度保持能力。混凝土中掺入一定量的粉煤灰还可以减少收缩,明显抑值混凝土徐变性能,从而提高混凝土结构的质量和耐久性。高性能混凝土在配制上的特点是低水胶比,选用优质原材料,并除水泥、集料外,必须掺加足够数量的矿物细掺料和高效外加剂。要实现混凝土的高性能化,应以耐久性和抗裂性为目标进行原材料优选和配合比设计。本文提出了配制高性能混凝土的原材料性能指标和技术要求,并提出了保证高性能混凝上的原材料技术要求,关键配合比参数,提出了以耐久性为主、同时考虑抗裂性、工作性和强度的高性能混凝土配合比设计新方法。养护是获得高性能混凝土的重要环节,但目前对于养护效率评价的手段十分有限,很难确定现场养护的状况,使得养护在施工过程中常常被忽视,从而影响混凝土的性能,尤其是耐久性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 高性能混凝土产生的背景

- 1.2.1 混凝土的发展简况

- 1.2.2 高性能混凝土产生的背景

- 1.3 高性能混凝土的定义

- 1.4 高性能混凝土的研究现状

- 1.4.1 高性能混凝土国外研究现状

- 1.4.2 高性能混凝土国内研究现状

- 1.5 论文研究的目的和意义

- 1.6 论文研究的内容

- 第二章 高性能混凝土组成、结构及其与性能的关系

- 2.1 高性能混凝土的组成

- 2.1.1 水泥

- 2.1.2 集料

- 2.1.3 水

- 2.1.4 外加剂

- 2.1.5 矿物掺合料

- 2.2 高性能混凝土的结构

- 2.2.1 高性能混凝土的微观结构

- 2.2.2 高性能混凝土的界面结构和性质

- 2.3 高性能混凝土的特征

- 2.3.1 普通混凝土与高性能混凝土特征指标的差异

- 2.3.2 普通混凝土与高性能混凝土组成材料的差异

- 2.3.3 普通混凝土与高性能混凝土水胶比的差异

- 2.3.4 普通混凝土与高性能混凝土微观结构的差异

- 2.3.5 普通混凝土与高性能混凝土宏观性能的差异

- 2.4 高性能混凝土的性能分析

- 第三章 高性能混凝土的配合比试验

- 3.1 高性能混凝土的设计方法

- 3.2 高性能混凝土配合比设计步骤

- 3.3 高性能混凝土配合比试验

- 3.3.1 配合比的正交设计

- 3.3.2 混凝土的制备与试验

- 3.3.3 正交试验的分析及最佳配合比的确定

- 3.4 高性能混凝土的受压破坏过程

- 第四章 高性能混凝土试验结果的机理分析

- 4.1 受压混凝土破坏的演化过程及内在机理

- 4.2 混凝土的强度理论

- 4.3 粉煤灰掺量对混凝土强度的影响及机理分析

- 4.4 硅灰掺量对混凝土强度的影响及机理分析

- 4.5 矿物掺合料（粉煤灰和硅灰）双掺对混凝土强度影响及机理分析

- 第五章 高性能混凝土的养护及养护对其性能的影响

- 5.1 高性能混凝土的养护

- 5.1.1 养护的概念

- 5.1.2 高性能混凝土养护的特殊性

- 5.1.3 高性能混凝土养护的研究进展

- 5.2 高性能混凝土养护效率评价方法的研究

- 5.2.1 表面渗透性能评价

- 5.2.2 电性能评价

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].高性能混凝土的质量控制[J]. 陕西建筑 2008(03)

- [2].对高性能混凝土质量的分析[J]. 门窗 2019(10)

- [3].公路桥梁施工中高性能混凝土的应用[J]. 现代物业(中旬刊) 2019(09)

- [4].高性能混凝土在桥梁工程施工中的应用分析[J]. 居舍 2020(04)

- [5].超高层建筑超深桩基水下高性能混凝土的研究与应用[J]. 建筑施工 2020(02)

- [6].高性能混凝土在路桥建设中的应用[J]. 四川建材 2020(03)

- [7].长寿命海工高性能混凝土的设计与性能[J]. 混凝土 2020(03)

- [8].桥梁承台大体积高性能混凝土试验研究[J]. 四川水泥 2020(06)

- [9].机制砂在高性能混凝土轨枕中的应用研究[J]. 工程建设与设计 2020(10)

- [10].高性能混凝土技术在道路桥梁工程施工中的实践研究[J]. 西部交通科技 2020(05)

- [11].公路桥梁施工中高性能混凝土的应用[J]. 黑龙江交通科技 2020(09)

- [12].试论高性能混凝土质量的控制[J]. 现代物业(中旬刊) 2018(07)

- [13].高性能混凝土在桥梁工程中的应用[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2018(12)

- [14].高性能混凝土的性能特点与发展应用概述[J]. 四川建材 2019(02)

- [15].甘肃武九高速公路高性能混凝土施工的探讨[J]. 中国公路 2019(04)

- [16].高性能混凝土技术开发与应用研究[J]. 河南建材 2018(06)

- [17].高性能混凝土施工质量的控制[J]. 河南建材 2018(06)

- [18].关于高性能混凝土在公路工程中的应用分析[J]. 黑龙江交通科技 2019(04)

- [19].高性能混凝土在桥梁工程中的应用[J]. 中国公路 2019(08)

- [20].高性能混凝土高温爆裂研究进展[J]. 建筑科学与工程学报 2019(03)

- [21].高性能混凝土在公路工程中的应用[J]. 交通世界 2019(13)

- [22].高性能混凝土在公路工程施工中的应用探析[J]. 绿色环保建材 2019(08)

- [23].高速公路高性能混凝土试验检测研究[J]. 工程建设与设计 2019(18)

- [24].高性能混凝土技术的发展研究[J]. 现代经济信息 2017(21)

- [25].桥梁高性能混凝土裂缝的产生和控制[J]. 工程技术研究 2017(11)

- [26].高性能混凝土在公路工程施工中的应用[J]. 甘肃科技纵横 2018(01)

- [27].浅谈高性能混凝土的技术应用及推广[J]. 中国住宅设施 2017(10)

- [28].特超强高性能混凝土研制现状分析[J]. 建筑技术开发 2018(04)

- [29].高性能混凝土在建筑和桥梁中的应用效果分析[J]. 中国住宅设施 2017(11)

- [30].高性能混凝土技术应用探讨[J]. 新疆有色金属 2018(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/57bf3b7a1a259bae3876941f.html