# 混凝土侵蚀损伤演化的实验方法研究

### 论文摘要

提高工程结构的寿命是最有效的节能减排手段。因此,沿海混凝土建筑物的设计首先需要考虑的问题是:如何提高海洋环境下结构物的耐久性,从而保证混凝土结构的使用寿命。探寻科学、可靠的检测手段,检测海水侵蚀环境中混凝土结构强度与刚度的衰减规律已成为了众多学者及工程技术人员热点研究的问题。对于素混凝土硫酸盐侵蚀是导致混凝土耐久性降低的主要原因。本文研究了硫酸盐侵蚀条件下混凝土损伤演化规律及其检测方法。首先,本文通过文献调研总结了国内外关于海水侵蚀对混凝土结构的危害以及侵蚀机理的研究进展情况,分析了已有的关于无损检测技术用于硫酸盐侵蚀混凝土的优点与不足,为本文探索新的实验技术检测混凝土中的侵蚀损伤演化建立了基础。其次,通过加速对比实验研究了混凝土材料在硫酸盐侵蚀下损伤演化规律。分别测试了混凝土试件在不同浓度的溶液中侵蚀,且考虑了干湿循环条件下,混凝土材料的膨胀率变化、超声波波幅沿试件长度波幅衰减演化、以及试件电导率随侵蚀时间的变化规律。通过对实验检测数据的数值模拟,建立了衰减系数、电导率与侵蚀损伤之间的定量数值关系,为混凝土损伤的定量化分析提供了新的实验方法。第三,本文采用超声波技术,通过对混凝土试样沿长度方向的各测点进行超声测量,得到膨胀波首波波幅随接收端到发射端距离增大而衰减的规律。从而拟合出膨胀波波幅衰减系数。在假定混凝土本构关系分别近似服从Maxwell、Voigt和标准线性固体模型的基础上,从理论上推导了膨胀波在粘弹性材料中传播的控制方程。从而得到混凝土松弛时间。对于膨胀波和畸变波的传播规律,本文研究了损伤与Poisson比有关以及损伤与Poisson比无关两种情况,通过对比发现材料的Poisson比是粘弹性波衰减的非敏感参数,对于本文混凝土材料损伤对Poisson比的影响可以忽略不计。最后,在总结全文研究的工作基础上提出了需要进一步研究的问题。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 选题背景与依据

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本章小结

- 2 实验方案确定及混凝土试件制备

- 2.1 实验方案及试样数量的确定

- 2.1.1 目的和主要仪器设备

- 2.1.2 实验方案

- 2.1.3 试件数量确定

- 2.2 混凝土杆件和方块试件制作

- 2.2.1 试验材料

- 2.2.2 混凝土配合比的确定

- 2.2.3 混凝土试件的制作

- 3 混凝土松弛时间的超声波方法测定

- 3.1 引言

- 3.2 超声波测试混凝土衰减系数

- 3.2.1 混凝土的衰减系数及松弛时间测试方法

- 3.2.2 测试试样衰减系数

- 3.2.3 衰减系数的拟合

- 3.3 松弛时间计算

- 3.3.1 膨胀波在粘弹性体中传播的衰减规律

- 3.4 本章小结论

- 4含缺陷粘弹性材料中膨胀波和畸变波传播的衰减规律

- 4.1 引言

- 4.2 膨胀波和畸变波在含损伤粘弹性材料中传播的衰减规律

- 4.2.1 材料泊松比是常数时波的衰减规律

- 4.2.2 材料泊松比随损伤变化时波的衰减规律

- 4.3 结论

- 5 实验数据处理及分析

- 5.1 引言

- 5.2 实验用混凝土试件及仪器设备

- 5.2.1 实验用溶液制备

- 5.2.2 实验用仪器设备

- 5.2.3 实验用试件

- 5.3 混凝土膨胀率研究

- 5.4 超声波实验

- 5.5 电导率实验

- 5.6 试件裂纹发展情况

- 5.7 本章小结

- 6全文总结

- 6.1 全文总结

- 6.2 主要创新点

- 6.3 展望

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的论文

- 致谢

- 附录I 膨胀率测试数据

- 附录II 波幅衰减系数

- 附录III 电导率值

### 相关论文文献

- [1].混凝土再碱化碱性修复效果研究[J]. 居舍 2019(35)

- [2].浅谈水利工程钢筋混凝土设计对混凝土质量的影响[J]. 中国住宅设施 2019(11)

- [3].混凝土裂缝成因和防控措施探究[J]. 门窗 2019(12)

- [4].房屋施工混凝土裂缝的原因及防治策略探究[J]. 城市建筑 2019(27)

- [5].试论如何在施工过程中保证混凝土的质量[J]. 科技创新与应用 2019(36)

- [6].混凝土裂缝的预防与处理[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(15)

- [7].低速冲击作用下混凝土板破坏效应试验研究[J]. 振动与冲击 2019(24)

- [8].浅议原材料对混凝土裂缝所产生的影响[J]. 门窗 2019(14)

- [9].混凝土裂缝的产生与防治措施[J]. 门窗 2019(17)

- [10].浅析水利工程中混凝土裂缝产生的原因和处理方法[J]. 四川水利 2019(06)

- [11].轨道交通高架桥墩冬季施工混凝土泛碱机理分析[J]. 中外公路 2019(06)

- [12].道路桥梁施工中混凝土裂缝成因与防治措施[J]. 华东公路 2019(06)

- [13].基于温度应力影响混凝土面板裂开的数理模拟分析探究[J]. 华东公路 2019(06)

- [14].海砂制备混凝土合规资源化关键问题[J]. 科学技术与工程 2020(01)

- [15].浅谈普通混凝土配合比设计中原材料对混凝土质量的影响因素[J]. 四川水泥 2020(01)

- [16].浅谈影响超声回弹综合法检测混凝土的因素[J]. 四川水泥 2019(12)

- [17].浅析混凝土裂缝的产生与防治措施[J]. 四川水泥 2019(12)

- [18].防腐蚀涂装技术在混凝土桥梁中的应用分析[J]. 全面腐蚀控制 2020(01)

- [19].民用建筑透光混凝土应用分析[J]. 绿色环保建材 2020(01)

- [20].建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与对策分析[J]. 门窗 2019(23)

- [21].建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与治理[J]. 门窗 2019(23)

- [22].混凝土装配式住宅的施工方法探讨[J]. 居舍 2020(03)

- [23].建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与对策[J]. 居业 2020(01)

- [24].建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与治理[J]. 居业 2020(01)

- [25].水利工程混凝土裂缝渗透成因及有效预防措施研究[J]. 低碳世界 2019(12)

- [26].混凝土裂缝的产生与防治方法解析[J]. 绿色环保建材 2020(01)

- [27].农业水利工程施工中混凝土裂缝的防治技术研究[J]. 科学技术创新 2020(03)

- [28].机制砂在混凝土中的应用技术研究[J]. 中国住宅设施 2020(02)

- [29].使用镍渣砂与高石粉机制砂制备混凝土的试验研究[J]. 福建建材 2020(03)

- [30].科学家创造出能更好抵抗地震的可弯曲混凝土[J]. 江西建材 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/57c9d07e3f73b024a9917d25.html