# 室温硫化硅橡胶与酚醛树脂基复合材料的制备及其结构与性能的研究

### 论文摘要

耐烧蚀材料主要用于固体火箭发动机内绝热层的热保护。当火箭发动机工作时,燃烧室中推进剂产生高温燃气温度可达3000-3900K,绝热层的作用是防止高温燃气烧坏燃烧室壳体,防止壳体过热所引起的发动机壳体强度下降和危及其结构完整性。同时,内绝热层还可以缓冲壳体与推进剂药柱间的应力传递。本论文介绍耐烧蚀理论以及国内外耐烧蚀材料发展现状。在此基础上,分别制备了室温硫化硅（RTV）硅橡胶和酚醛树脂基复合材料,并讨论了复合材料结构与性能之间的关系。首先讨论了气相白炭黑、TiO2、高硅氧玻璃纤维网格布以及硅烷偶联剂KH-550对RTV硅橡胶力学性能、热性能和烧蚀性能的影响。结果表明：气相白炭黑、TiO2、高硅氧玻璃纤维网格布可以显著提高RTV硅橡胶的力学性能、热性能和烧蚀性能。通过两组正交试验,分析了RTV硅橡胶常用填料SiC、Cr2O3、ZrO2、TiO2、纳米TiO2、A12O3和Fe2O3对其烧蚀性能的影响。成功地获得了具有优异耐烧蚀性能的RTV硅橡胶基复合材料。其次对端羧基丁腈橡胶（CTBN）改性酚醛树脂进行了初步研究,研究了CTBN用量对改性酚醛树脂力学性能、热性能和烧蚀性能的影响。结果表明,酚醛树脂的最大抗拉强度、断裂伸长率随CTBN用量的增大而呈上升趋势,当CTBN用量为10%时,最大抗拉强度、断裂伸长率达到最大值；CTBN的使用降低了酚醛树脂的热性能,并使得酚醛树脂的烧蚀率变大。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 耐烧蚀复合材料的基体

- 1.2.1 硅橡胶基体

- 1.2.2 酚醛树脂基体

- 1.3 耐烧蚀复合材料的填料

- 1.4 耐烧蚀复合材料烧蚀理论

- 1.5 硅橡胶基耐烧蚀复合材料

- 1.5.1 硅橡胶的热氧老化机理

- 1.5.2 影响硅橡胶耐烧蚀性的因素

- 1.5.3 提高硅橡胶耐烧蚀性能的主要途径

- 1.5.4 硅橡胶基耐烧蚀材料烧蚀机理的研究

- 1.6 复合材料的成型方法

- 1.6.1 室温硫化硅橡胶基复合材料的成型方法

- 1.6.2 酚醛树脂基复合材料的成型方法

- 1.7 耐烧蚀材料的现状

- 1.8 研究的目的及意义

- 第二章 实验部分

- 2.1 主要原材料

- 2.2 主要实验仪器

- 2.3 实验方法

- 2.3.1 填料的表面处理

- 2.3.2 高硅氧玻璃纤维布的表面处理

- 2.3.3 RTV硅橡胶与填料的复合

- 2.3.4 RTV硅橡胶与高硅氧玻璃纤维布的复合

- 2.3.5 CTBN改型酚醛树脂

- 2.4 表征和测试方法

- 2.4.1 试样红外分析

- 2.4.2 试样力学性能测试

- 2.4.3 耐温性能测试

- 2.4.4 烧蚀性能测试

- 2.4.5 试样断面形貌分析

- 第三章 室温硫化硅橡胶基复合材料的制备及其结构与性能的研究

- 3.1 引言

- 3.2 气相白炭黑对RTV硅橡胶性能的影响

- 3.2.1 气相白炭黑的选择

- 3.2.2 气相白炭黑加入量对RTV硅橡胶力学性能的影响

- 3.2.3 气相白炭黑对RTV硅橡胶热稳定性的影响

- 3.2.4 气相白炭黑对RTV硅橡胶烧蚀性能的影响

- 3.2.5 本节小结

- 2对RTV硅橡胶性能的影响'>3.4 TiO2对RTV硅橡胶性能的影响

- 2对RTV硅橡胶力学性能的影响'>3.4.1 TiO2对RTV硅橡胶力学性能的影响

- 2对RTV硅橡胶热稳定性的影响'>3.4.2 TiO2对RTV硅橡胶热稳定性的影响

- 2对RTV硅橡胶烧蚀性能的影响'>3.4.3 TiO2对RTV硅橡胶烧蚀性能的影响

- 3.4.4 本节小结

- 3.5 高硅氧玻璃纤维网格布对RTV硅橡胶性能的影响

- 3.5.1 耐烧蚀材料用多维织物的发展

- 3.5.2 高硅氧玻璃纤维网格布对RTV硅橡胶力学性能的影响

- 3.5.3 高硅氧玻璃纤维网格布对RTV硅橡胶烧蚀性能的影响

- 3.5.4 本节小结

- 3.6 硅烷偶联剂对RTV硅橡胶性能的影响

- 3.6.1 硅烷偶联剂

- 3.6.2 硅烷偶联剂对RTV硅橡胶力学性能的影响

- 3.6.3 硅烷偶联剂对RTV硅橡胶烧蚀性能的影响

- 3.6.4 本节小结

- 3.7 其他耐烧蚀填料对RTV硅橡胶烧蚀性能的影响

- 3.7.1 硅树脂对RTV硅橡胶烧蚀性能的影响

- 2O3对RTV硅橡胶烧蚀性能的影响'>3.7.2 Al2O3对RTV硅橡胶烧蚀性能的影响

- 2O3对RTV硅橡胶烧蚀性能的影响'>3.7.3 Cr2O3对RTV硅橡胶烧蚀性能的影响

- 3.7.4 本节小结

- 3.8 RTV硅橡胶基耐烧蚀复合材料配方的优化

- 3.8.1 填料的选择

- 3.8.2 第一组正交实验

- 3.8.3 第二组正交实验

- 3.8.4 配方的优化

- 3.9 结论

- 第四章 酚醛树脂基复合材料的制备及其结构与性能的研究

- 4.1 引言

- 4.2 CTBN对酚醛树脂性能的影响

- 4.2.1 CTBN对酚醛树脂力学性能的影响

- 4.2.2 CTBN对酚醛树脂热性能的影响

- 4.2.3 CTBN对酚醛树脂烧蚀性能的影响

- 4.3 本章小结

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文发表及已接受的论文

- 导师简介

- 作者简介

- 附件

### 相关论文文献

- [1].固体火箭发动机黏接壳体超声C扫描检测系统研制与应用[J]. 无损检测 2020(01)

- [2].自由装填固体火箭发动机的快烤响应特性试验[J]. 固体火箭技术 2020(01)

- [3].固体火箭发动机结构意外爆炸的数值模拟与风险评估[J]. 爆破器材 2020(04)

- [4].某型固体火箭发动机未点火故障分析[J]. 航空维修与工程 2018(10)

- [5].固体火箭发动机全寿命环境载荷分析[J]. 装备环境工程 2019(03)

- [6].美国多举措确保固体火箭发动机工业能力[J]. 国防科技工业 2019(03)

- [7].固体火箭发动机零部件制造及装配、试验过程的多余物控制探讨[J]. 质量与可靠性 2017(01)

- [8].我国突破大推力固体火箭发动机技术瓶颈[J]. 交通与运输 2017(02)

- [9].固体火箭发动机振动试验过试验分析与控制[J]. 计算机测量与控制 2017(04)

- [10].固体火箭发动机燃烧、热结构与内流场国防科技重点实验室[J]. 固体火箭技术 2017(03)

- [11].国外固体火箭发动机技术新动向[J]. 中国航天 2017(05)

- [12].固体火箭发动机缺陷及其无损检测技术研究[J]. 价值工程 2015(09)

- [13].小型固体火箭发动机一维非定常内弹道数值模拟[J]. 莆田学院学报 2015(05)

- [14].怀念崔国良院士[J]. 太空探索 2017(03)

- [15].固体火箭发动机专家崔国良院士逝世[J]. 军工文化 2017(02)

- [16].足迹深嵌星球间——记中科院院士邢球痕[J]. 金秋 2017(13)

- [17].固体火箭发动机摆动喷管两相流场与性能分析[J]. 弹箭与制导学报 2020(02)

- [18].国外固体火箭发动机铝熔渣机理研究[J]. 飞航导弹 2019(02)

- [19].典型固体火箭发动机流热固耦合数值模拟[J]. 弹箭与制导学报 2019(02)

- [20].推力可调节固体火箭发动机气动仿真[J]. 机械工程与自动化 2019(05)

- [21].燃气凝相颗粒对固体火箭发动机尾流场影响的数值分析[J]. 战术导弹技术 2018(02)

- [22].高速旋转固体火箭发动机压力测量方法研究[J]. 国外电子测量技术 2018(08)

- [23].水下点火固体火箭发动机两相流流场数值分析[J]. 航空动力学报 2018(10)

- [24].刍议固体火箭发动机多分力测量方法简介[J]. 科技展望 2016(04)

- [25].固体火箭发动机喷管堵盖打开数据采集系统研发与优化[J]. 凿岩机械气动工具 2016(03)

- [26].小型旋转固体火箭发动机工作性能研究[J]. 高压物理学报 2013(03)

- [27].外聘副主编简介[J]. 固体火箭技术 2020(05)

- [28].某小型固体火箭发动机内弹道数值仿真探究[J]. 电子测试 2014(03)

- [29].固体火箭发动机部件的损伤探测[J]. 无损检测 2014(03)

- [30].旋转固体火箭发动机飞行器章动不稳定机理述评[J]. 固体火箭技术 2011(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/57cdf1e76bf6eb62eb4bfa24.html