# 再生骨料混凝土受力性能试验研究

### 论文摘要

建筑物拆除、建筑施工、道路开挖以及建材生产等产生大量的建筑垃圾,其数量约占城市垃圾的30～40%,其中50～60%为废弃混凝土。废弃混凝土的再生利用,不仅可以减少因开采砂石骨料而造成的资源破坏,还可以缓解骨料的供需矛盾,同时也能减轻废弃混凝土对环境的污染,其经济效益、社会效益和环境效益是非常显著的。因此,废弃混凝土的再生利用已经引起各国政府的重视,成为工程界和学术界关注的热点之一。本文主要研究了再生骨料与再生混凝土的基本力学性能。首先,通过再生骨料的堆积密度、吸水率、压碎值、坚固性等基本性能试验,并与天然骨料相对比,分析了再生骨料的基本性能,并分析了其对再生混凝土基本力学性能试验的影响。其次,进行了再生混凝土的基本力学性能试验,设计了270块标准的150mm×150mm×150mm立方体试块和180块标准的150mm×150mm×300mm棱柱体试块,系统地研究了在相同的配合比条件下,再生骨料的取代率(0%、20%、30%、50%、70%和100%)和龄期(7天、28天和56天)对再生混凝土抗压强度(即立方体和棱柱体抗压强度)的影响。再生混凝土基本力学性能试验结果表明：随着再生骨料取代率的增加,再生混凝土的抗压强度的变化规律总体呈下降趋势；随着龄期的增加,再生混凝土的抗压强度有所增加,但其增长幅度总体呈下降趋势；其中,当再生骨料取代率为50%时配制的再生混凝土的抗压强度较高。最后,总结了我国近年来再生混凝土基本力学性能的试验研究成果,并与本试验结论相比较,得出一些关于再生混凝土基本力学性能的变化规律。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 研究课题的提出

- 1.3 国内外再生混凝土研究的现状

- 1.3.1 国外再生混凝土研究现状

- 1.3.2 国内再生混凝土研究现状

- 1.4 本文研究的主要内容

- 第二章 再生粗骨料基本性能试验

- 2.1 引言

- 2.2 试验用废弃混凝土的来源和强度检测

- 2.2.1 试验用废弃混凝土的来源

- 2.2.2 试验用废弃混凝土的强度检测

- 2.3 再生骨料的破碎方式

- 2.3.1 国外再生粗骨料的破碎方式

- 2.3.2 国内再生粗骨料的破碎方式

- 2.3.3 本试验再生粗骨料的破碎方式

- 2.4 再生骨料的基本性能试验

- 2.4.1 试验目的

- 2.4.2 粒状与级配

- 2.4.3 表观密度、堆积密度和空隙率

- 2.4.4 吸水率

- 2.4.5 含泥量和针片状含量

- 2.4.6 压碎指标

- 2.4.7 坚固性

- 2.4.8 再生骨料性能的改善措施

- 2.5 小结

- 第三章 再生混凝土基本力学性能试验

- 3.1 引言

- 3.2 再生混凝土的配合比设计

- 3.2.1 再生混凝土配合比设计的常用方法

- 3.2.2 本试验再生混凝土的配合比设计

- 3.3 再生混凝土的抗压强度试验研究

- 3.3.1 再生混凝土抗压强度试验

- 3.3.2 再生混凝土立方体抗压强度试验结果与分析

- 3.3.3 再生混凝土棱柱体强度试验结果与分析

- 3.4 小结

- 第四章 再生混凝土基本力学性能试验分析

- 4.1 引言

- 4.2 水灰比对再生混凝土抗压强度的影响

- 4.2.1 本试验水灰比对再生混凝土抗压强度影响

- 4.2.2 国内相关试验分析

- 4.3 再生骨料取代率对再生混凝土抗压强度的影响

- 4.3.1 本试验再生骨料取代率对再生混凝土抗压强度的影响

- 4.3.2 国内相关试验分析

- 4.4 养护龄期对再生混凝土抗压强度的影响

- 4.4.1 本试验养护龄期对再生混凝土抗压强度的影响

- 4.4.2 国内相关试验分析

- 4.5 立方体与棱柱体抗压强度的关系

- 4.6 小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 今后尚待研究的问题

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间参与科研情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].再生骨料混凝土力学性能研究[J]. 陕西建筑 2019(02)

- [2].基于微生物矿化沉积的再生骨料强化试验研究[J]. 浙江理工大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [3].再生骨料砼变形性试验研究[J]. 信息记录材料 2020(01)

- [4].强化处理再生骨料沥青混合料性能研究[J]. 山东交通科技 2020(03)

- [5].建筑再生骨料改良湿陷性黄土抗剪强度试验[J]. 土工基础 2020(04)

- [6].砖混建筑垃圾再生骨料应用技术指标系统化研究[J]. 硅酸盐通报 2020(09)

- [7].再生骨料的分类及应用[J]. 江西建材 2020(09)

- [8].搅拌对再生骨料的破碎影响[J]. 装备制造技术 2018(10)

- [9].混凝土再生骨料应用的经济性分析[J]. 混凝土 2019(06)

- [10].压力对再生骨料固碳能力的影响研究[J]. 四川建材 2019(08)

- [11].再生骨料在护坡用植生混凝土的应用及优化研究[J]. 硅酸盐通报 2019(10)

- [12].废弃砖再生骨料的强化及其应用研究[J]. 混凝土 2018(02)

- [13].再生骨料在混凝土的应用[J]. 四川水泥 2018(02)

- [14].废弃砼再生骨料性能及再生骨料砼力学强度分析[J]. 公路与汽运 2018(02)

- [15].再生骨料在混凝土中的应用[J]. 居舍 2018(25)

- [16].再生骨料应用问题探讨[J]. 商品混凝土 2018(09)

- [17].再生骨料碳化及其对再生混凝土性能影响的研究进展[J]. 功能材料 2018(11)

- [18].特别策划预告[J]. 商品混凝土 2016(08)

- [19].特别策划:再生骨料在混凝土中的应用[J]. 商品混凝土 2016(09)

- [20].再生骨料的分布对再生混凝土抗拉性能的影响[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [21].中国砂石协会再生骨料分会成立[J]. 中国建材 2015(08)

- [22].再生骨料微粉对3D打印水泥基材料强度的影响[J]. 贵州师范大学学报(自然科学版) 2020(06)

- [23].微波加热改性再生骨料试验研究[J]. 硅酸盐通报 2019(11)

- [24].国外再生混凝土现状及相关对策[J]. 装备制造技术 2020(05)

- [25].钢渣协同建筑再生骨料制备透水材料[J]. 中国建材科技 2020(05)

- [26].再生骨料掺量对混凝土性能的影响[J]. 商品混凝土 2019(04)

- [27].再生骨料高强混凝土材料的制备及性能研究[J]. 功能材料 2019(06)

- [28].再生骨料碳化强化的微观机理分析[J]. 山西建筑 2019(16)

- [29].再生骨料在道路工程中的应用研究进展[J]. 中国科技信息 2019(16)

- [30].再生骨料强化作用的机理试验研究与分析[J]. 混凝土 2017(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/57d8af8bb8f62b558d651111.html