# 碱吸收—微生物还原再生烟气脱硫实验研究

### 论文摘要

采用微生物法脱除二氧化硫工艺,自行设计并搭建了模拟烟气脱硫装置,以硫酸盐还原菌（SRB）和无色硫细菌（CSB）作为实验菌种,对微生物法烟气脱硫工艺进行研究。实验对菌种进行了驯化培养,研究了SRB的生长条件及其所需的碳源和硫源,探讨了温度、pH和亚硫酸盐浓度等因素对SRB还原亚硫酸盐效果的影响。结果表明:SRB的最佳生长条件为pH=7.0、温度为30℃～35℃,该菌能利用乳酸钠、葡萄糖、柠檬酸水作为碳源,能以硫酸盐和亚硫酸盐作为电子受体进行生长代谢活动,实验选取了柠檬酸水作为SRB的外加碳源;SRB还原亚硫酸盐的最佳工艺条件为pH=7.0、温度为35℃,反应器内亚硫酸盐浓度应在500mg/L以内。实验分析了CSB氧化硫酸盐还原相出水中硫化物的影响因素。结果表明:在pH=7.5～8.0范围内处理效果最好;处理的硫化物浓度应控制在300mg/L以内:随着溶解氧（DO）的升高,硫化物的去除率上升,生成的S042-浓度也会随着DO的升高而增大。对SO2碱吸收—亚硫酸盐还原—生物脱硫串联工艺进行实验研究,整套装置连续运行20d,研究了厌氧反应器和好氧反应器内各因子连续变化情况。实验结果表明:SO2的日平均吸收率达到了97%以上:第5d以后,厌氧反应器内亚硫酸盐的转化率达到96%以上,其中大部分被转化为硫化物,同时有少量H2S生成;好氧反应器内硫化物的日平均去除率在95%以上,系统单质硫的日平均生成率为24%左右,出水中SO42-没有明显升高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 前言

- 1.1 课题研究的背景与意义

- 2产生及危害'>1.1.1 SO2产生及危害

- 2污染的控制措施'>1.1.2 SO2污染的控制措施

- 1.2 燃煤烟气脱硫工艺简介

- 1.2.1 湿法烟气脱硫工艺

- 1.2.2 半干法脱硫工艺

- 1.2.3 干法烟气脱硫工艺

- 1.3 微生物烟气脱硫的研究进展

- 1.3.1 国外研究应用进展

- 1.3.2 国内研究进展

- 1.4 课题研究的内容及意义

- 2 微生物烟气脱硫基础理论

- 2.1 微生物烟气脱硫理论

- 2.1.1 微生物氧化和过渡金属离子的催化氧化机理

- 2.1.2 硫酸盐还原菌和无色硫细菌协同作用机理

- 2.2 烟气脱硫微生物

- 2.2.1 硫酸盐还原菌

- 2.2.2 无色硫细菌

- 3 实验

- 3.1 实验药品与仪器

- 3.1.1 实验药品

- 3.1.2 主要实验仪器

- 3.2 实验分析方法

- 2的分析方法'>3.2.1 SO2的分析方法

- 3.2.2 硫化物的分析方法

- 3.3 菌种的驯化培养

- 3.3.1 菌种来源

- 3.3.2 硫酸盐还原菌（SRB）的驯化培养

- 3.3.3 无色硫细菌（CSB）的驯化培养

- 3.4 SRB生长条件及所需碳源、硫源的选择试验

- 3.4.1 生长条件的选择

- 3.4.2 碳源的选择

- 3.4.3 硫源的选择

- 2的实验'>3.5 碱液吸收SO2的实验

- 3.5.1 实验流程

- 3.5.2 实验步骤

- 3.6 SRB还原亚硫酸盐为硫化物的实验

- 3.6.1 实验流程

- 3.6.2 实验方法

- 3.7 CSB氧化硫化物的实验

- 3.7.1 含硫化物废水的来源

- 3.7.2 实验方法

- 3.8 碱吸收微生物还原再生烟气脱硫工艺实验

- 3.8.1 实验原理

- 3.8.2 实验材料和方法

- 4 菌种的驯化培养

- 4.1 硫酸盐还原菌（SRB）的驯化培养

- 4.2 无色硫细菌（CSB）的驯化培养

- 4.3 SRB生长条件及所需碳源、硫源的选择

- 4.3.1 SRB生长条件的选择

- 4.3.2 SRB所需碳源的选择

- 4.3.3 SRB所需硫源的选择

- 5 脱硫工艺研究

- 2的实验'>5.1 碱液吸收SO2的实验

- 2吸收率的影响'>5.1.1 碱液浓度对SO2吸收率的影响

- 2进气浓度对SO2吸收率的影响'>5.1.2 SO2进气浓度对SO2吸收率的影响

- 5.2 SRB还原亚硫酸盐为硫化物的实验

- 5.2.1 pH对SRB处理效果的影响

- 5.2.2 温度的影响

- 5.2.3 亚硫酸盐浓度的影响

- 5.2.4 最佳条件下亚硫酸盐的转化情况

- 5.3 CSB氧化硫化物的实验

- 5.3.1 pH影响

- 5.3.2 硫化物浓度的影响

- 5.3.3 溶解氧的影响

- 5.4 碱吸收微生物还原再生烟气脱硫工艺实验

- 5.4.1 厌氧反应器中各因子浓度每日的变化情况

- 5.4.2 好氧反应器中各因子浓度每日的变化情况

- 5.4.3 反应器中pH的变化情况

- 2的日平均去除率'>5.4.4 SO2的日平均去除率

- 5.4.5 系统中硫的回收率

- 6 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 存在的问题及建议

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].600WM机组烟气脱硫废水的处理研究[J]. 化学工程与装备 2019(12)

- [2].有色金属冶炼烟气脱硫渣的水泥窑处置探讨[J]. 建材发展导向 2020(04)

- [3].浅析烟气脱硫净化技术[J]. 广东化工 2020(08)

- [4].浅析我国烟气脱硫技术发展现状与趋势[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(12)

- [5].烟气脱硫设备脱硫效率测定的不确定度评估[J]. 质量技术监督研究 2017(02)

- [6].关于火力发电厂的烟气脱硫废水处理技术探究[J]. 科技创新与应用 2015(25)

- [7].硫磺烟气脱硫废水管线腐蚀问题的分析[J]. 化学工程与装备 2020(09)

- [8].再生铜行业烟气脱硫基础上脱硝改造技术探讨[J]. 世界有色金属 2020(15)

- [9].冶金烧结过程中烟气脱硫及含铊废水的处理[J]. 山东工业技术 2019(06)

- [10].环境废弃物在烟气脱硫中的应用探讨[J]. 环境与发展 2017(09)

- [11].催化裂化烟气脱硫废水COD控制[J]. 当代化工研究 2017(11)

- [12].石灰石-石膏湿法烟气脱硫废水处理研究[J]. 化工设计通讯 2020(11)

- [13].烟气脱硫溶液中硫酸根的去除[J]. 化工环保 2014(02)

- [14].烟气脱硫新技术跻身国际前列[J]. 化学与生物工程 2009(10)

- [15].茶叶对烟气脱硫废水的处理研究[J]. 安徽农业科学 2008(29)

- [16].烟气脱硫塔裂纹产生的原因分析及对策[J]. 大氮肥 2018(06)

- [17].再制造技术在烟气脱硫设备维护中的应用[J]. 通讯世界 2017(17)

- [18].国内第一套氢氧化镁做脱硫剂烟气脱硫塔腐蚀原因分析及采取对策之我见[J]. 全面腐蚀控制 2014(11)

- [19].石灰石-石膏湿法烟气脱硫的生命周期和可持续性分析[J]. 环境工程技术学报 2015(03)

- [20].高碱性烟气脱硫灰中亚硫酸钙含量分析方法[J]. 环境科学与技术 2013(03)

- [21].烟气脱硫塔计算分析[J]. 广东化工 2013(11)

- [22].我国非火电烟气脱硫行业发展综述[J]. 中国环保产业 2012(02)

- [23].烟气脱硫塔计算分析[J]. 化工设备与管道 2011(06)

- [24].湿式镁法烟气脱硫技术发展综述[J]. 中国环保产业 2009(08)

- [25].河北省平板玻璃行业熔窑烟气脱硫技术应用现状及前景[J]. 节能与环保 2019(12)

- [26].600WM机组烟气脱硫废水处理设计探讨[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2018(12)

- [27].烟气脱硫智能控制系统研究[J]. 电力科学与工程 2019(04)

- [28].烟气脱硫的仪表与控制系统设计[J]. 资源节约与环保 2019(10)

- [29].冶金企业烟气脱硫工程项目评价研究[J]. 信息记录材料 2018(05)

- [30].湿式镁法烟气脱硫应用分析[J]. 电站系统工程 2018(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/57debebc2579849928c8420a.html