# Plug-In混合动力汽车能量管理策略研究

### 论文摘要

交通能源短缺与环境污染问题是21世纪全球面临的重大挑战和制约汽车工业可持续发展的症结所在。传统燃油汽车的节能减排技术已不能满足社会可持续发展的需求,开发低油耗、低排放的新型汽车成为当今汽车工业发展的首要任务。Plug-In混合动力汽车（Plug-In Hybrid Electric Vehicle,简称PHEV）是在传统混合动力汽车（Hybrid Electric Vehicle,简称HEV）的基础上派生出的一种新型混合动力汽车,其最大特点是可以使用电力网（可以是晚间低谷电力）给车载动力电池充电。PHEV具有巨大的经济效益和社会效益,是一种最有发展前景的混合动力汽车,受到汽车企业、研究机构和各国政府越来越多的关注,逐渐成为新能源汽车研究领域的热点。能量管理策略（Energy Management Strategy, EMS）是混合动力汽车具有优良性能的基础。其核心问题是控制电机、发动机、动力电池等部件之间的能量流的大小和流向,实现能量的合理分配,在满足汽车动力性能的条件下,提高混合动力汽车的燃油经济性和排放性能。能量管理策略作为Plug-In并联式混合动力汽车的核心技术之一,其品质直接影响车辆的动力性、经济性和排放性能。本文对Plug-In并联式混合动力汽车的能量管理策略进行了研究,主要内容如下：基于电池能量观测的Plug-In并联式混合动力汽车能量管理策略的制定。结合Plug-In并联式混合动力汽车的特点,设计了电池能量观测单元,并利用电池能量观测单元把等效燃油消耗最小策略应用于PHEV的能量管理。等效燃油消耗最小策略是一种实时优化能量管理策略,能够实现实时最优控制。基于模糊规则的Plug-In并联式混合动力汽车能量管理策略的设计。针对不同的循环工况,分别制定了模糊规则,能量管理模糊控制器的输入变量为车辆请求转矩和电池的荷电状态（SOC）,输出变量为请求发动机输出转矩。基于模糊规则的能量管理策略鲁棒性强、实时性好,具有很强的实用性。对基于模糊规则的Plug-In并联式混合动力汽车能量管理策略进行的研究为本文下一步研究工况识别在能量管理策略中的应用奠定了基础。工况识别在能量管理策略中的应用。分别研究了基于BP神经网络（Neural Network, NN）的工况识别、基于概率神经网络的工况识别和基于支持向量机（Support Vector Machine,SVM）的工况识别在能量管理策略中的应用。在ADVISOR平台上的仿真研究表明,与基于确定性规则的能量管理策略相比,本文制定的基于电池能量观测的能量管理策略和基于模糊规则的能量管理策略都能够在电机和发动机之间更加合理地分配转矩,有效地提高燃油经济性；工况识别在能量管理策略中的应用效果良好,根据工况识别器识别的循环工况类型选择相应的能量管理策略,有效地提高了燃油经济性,其中,基于支持向量机的工况识别在能量管理策略中的应用效果最好。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 混合动力汽车的研究意义

- 1.2 混合动力汽车发展现状及前景

- 1.3 Plug-In混合动力汽车能量管理策略研究现状

- 1.4 本文主要研究内容

- 第二章 Plug-In并联式混合动力汽车能量管理策略基础

- 2.1 传统并联式混合动力汽车能量管理策略原理

- 2.2 Plug-In并联式混合动力汽车结构特点

- 2.3 电动汽车仿真平台-ADVISOR软件

- 2.4 小结

- 第三章 基于电池能量观测的Plug-In并联式混合动力汽车能量管理策略

- 3.1 PHEV的工作模式

- 3.1.1 电量消耗模式

- 3.1.2 电量保持模式

- 3.2 基于确定性规则的PHEV能量管理策略

- 3.3 等效燃油消耗最小原理

- 3.4 电池能量观测单元及其作用

- 3.5 基于电池能量观测的PHEV能量管理策略

- 3.6 仿真实验及结果分析

- 3.7 小结

- 第四章 基于模糊规则的Plug-In并联式混合动力汽车能量管理策略

- 4.1 模糊控制基础知识

- 4.1.1 模糊化接口

- 4.1.2 知识库

- 4.1.3 模糊推理

- 4.1.4 解模糊接口

- 4.2 基于模糊规则的能量管理策略设计

- 4.3 仿真实验及结果分析

- 4.4 小结

- 第五章 工况识别在能量管理策略中的应用

- 5.1 基于神经网络的工况识别在能量管理策略中的应用

- 5.1.1 神经网络基础知识

- 5.1.2 BP神经网络

- 5.1.3 概率神经网络

- 5.1.4 基于神经网络的工况识别

- 5.1.5 结合工况识别的能管理策略的制定

- 5.1.6 仿真实验及结果分析

- 5.2 基于支持向量机的工况识别在能量管理策略中的应用

- 5.2.1 支持向量机基础知识

- 5.2.2 基于支持向量机的工况识别

- 5.2.3 结合工况识别的能量管理策略的制定

- 5.2.4 仿真实验及结果分析

- 5.3 小结

- 第六章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 硕士期间发表的学术论文及参加的科研项目

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].Plug-in混合动力电动汽车能量消耗研究[J]. 上海汽车 2011(12)

- [2].Plug-in混合动力汽车能量管理策略全局优化研究[J]. 中国机械工程 2010(06)

- [3].基于量子遗传算法的Plug-in混合动力汽车的匹配优化研究[J]. 内燃机 2014(06)

- [4].Plug-in混合动力电动汽车能耗综合评价方法研究[J]. 汽车工程 2014(08)

- [5].Plug-in混合动力汽车能量管理策略优化设计[J]. 农业机械学报 2009(09)

- [6].Plug-In并联式混合动力汽车实时优化能量管理策略[J]. 电工技术学报 2011(11)

- [7].Plug-in混合动力电动汽车的研究分析[J]. 汽车工程师 2009(10)

- [8].Plug-in混合动力汽车高压系统安全设计[J]. 时代汽车 2020(18)

- [9].基于plug-in的网络安全扫描系统NSS[J]. 广东职业技术教育与研究 2013(04)

- [10].Plug-in混合动力汽车辅助功率单元控制研究[J]. 电力电子技术 2011(12)

- [11].新型混合动力汽车(PHEV)技术简介[J]. 城市车辆 2008(08)

- [12].PLUG-IN盐田海滨栈道服务系统[J]. 城市环境设计 2017(01)

- [13].Plug-in燃料电池车用燃料电池系统开发[J]. 上海汽车 2011(01)

- [14].Plug-in混合动力汽车动力系统参数匹配[J]. 应用基础与工程科学学报 2011(03)

- [15].基于PMP的Plug-in柴电混合动力汽车油耗与排放最优控制策略[J]. 汽车工程学报 2017(04)

- [16].基于Cruise的Plug-in并联混合动力客车动力参数匹配与仿真[J]. 农业装备与车辆工程 2012(07)

- [17].Plug-in混合动力城市公交车参数匹配与仿真[J]. 机械科学与技术 2011(08)

- [18].基于粒子群算法的Plug-in混合动力汽车能量管理策略优化研究[J]. 上海汽车 2011(05)

- [19].驶向未来 接地气的上汽荣威550 Plug-in插电式混合动力车[J]. 中国汽车市场 2013(34)

- [20].Plug-in并联式单电机混合动力汽车能量管理优化控制策略[J]. 中国公路学报 2013(05)

- [21].基于plug-in的数据库查询系统[J]. 成都信息工程学院学报 2008(02)

- [22].2015版荣威550 Plug-in新能源新选择[J]. 电源技术 2015(08)

- [23].Plug-in串联式混合动力电动汽车控制策略研究[J]. 北京汽车 2009(02)

- [24].Plug-in单轴并联式混合动力城市公交控制策略研究[J]. 汽车零部件 2011(04)

- [25].Plug-in混合动力汽车能量管理策略研究[J]. 自动化与仪表 2016(10)

- [26].Plug-in混合动力城市公交车方案设计与仿真[J]. 三明学院学报 2013(06)

- [27].Plug-in混合动力汽车动力系统参数设计成本效益分析[J]. 机械科学与技术 2013(03)

- [28].Plug-in燃料电池轿车车身改制与工装设计[J]. 上海汽车 2012(10)

- [29].插电式混合动力四轮驱动SUV控制策略研究[J]. 汽车电器 2014(05)

- [30].Plug-in混合动力汽车动力总成优化设计研究[J]. 汽车工程 2009(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/57e1b590226602e9a7142900.html