# TiO2纳米管阵列的表面改性及其光电催化降解亚甲基蓝的研究

### 论文摘要

高比表面积和特殊结构所衍生的突出物理化学特性使TiO2纳米管薄膜在光催化、气敏、光解水和光伏等应用领域具备极大的应用潜力，因此制备性能优异的TiO2纳米管薄膜并发掘其应用潜力正成为一个研究热点。本论文采用原位阳极氧化法在Ti基底上制备了高度有序的TiO2纳米管阵列，并采用反相微乳液电沉积法在TiO2纳米管阵列上沉积金属得到了Au/TiO2、Pd/TiO2、Cu/TiO2和Sn/TiO2复合纳米管。研究了TiO2纳米管的微观结构及其光电化学性能，评价了TiO2纳米管在光电协同作用下的催化性能。SEM图像表明，TiO2纳米管顶部开口，定向排列整齐，分布均匀，其管径范围在70～100nm。XRD结果证明，阳极氧化法制备的TiO2纳米管为无定形，经退火后TiO2纳米管为具有良好光催化活性的锐钛矿型。研究了原位阳极氧化法制备TiO2纳米管阵列分别在O2、空气、Ar和H2气氛热处理气氛中的光电催化性能。结果表明，分别在O2、空气、Ar和H2中热处理后得到的锐钛矿晶型的纳米管阵列对MB的降解反应满足一级反应，其速率常数分别为4.967，3.127，1.989和1.625h1（0.5V）。电化学阻抗分析表明，TiO2纳米管光电催化性能受控于光生电荷的传递特性。在O2中热处理后，TiO2纳米管的光吸收及激发性能得到改善，且电荷传递阻抗降低，因而其光电催化性能最好。采用反相微乳液电沉积法成功地将金属Au、Pd、Cu和Sn以纳米级原子簇的形式沉积到TiO2纳米管阵列薄膜上。复合薄膜漫反射能谱测试结果显示，沉积金属Au、Pd和Cu的TiO2纳米管阵列薄膜与空白的TiO2纳米管阵列薄膜相比，它们的起始吸收边发生了明显的红移，金属Pd的加入更是将激发波长拓展到可见光的范围，大大提高太阳光的利用率。研究了外加偏压、电解质、溶液初始pH值、光照强度和纳米管光电极表面积等因素对TiO2纳米管阵列薄膜降解亚甲基蓝的光电催化性能的影响。实验结果表明，光电协同催化作用和纳米管结构产生的吸附作用极大促进了TiO2纳米管阵列对有机物的降解效率。以NaCl为电解质，在O2热处理气氛下，外加偏压为0.5V，pH=3.00，光照强度为1000μW/cm2，纳米管薄膜表面积为2cm×2cm，且MB初始浓度为10mg/L的条件下，TiO2纳米管阵列薄膜光电催化降解MB的降解效率可达99.56%。电化学阻抗谱分析显示，光电催化降解过程速控步骤均为表面反应步骤，外加偏压减小了界面电荷转移阻抗，提高了光生载流子的分离效率。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 印染废水特点及危害

- 1.1.1 印染废水的特点

- 1.1.2 印染废水的危害

- 1.1.2.1 印染废水中染料的危害

- 1.1.2.2 印染废水中重金属的危害

- 1.1.2.3 其它物质的危害

- 1.2 印染废水治理研究现状

- 1.2.1 常用印染废水处理的方法和技术

- 1.2.1.1 物化法处理印染废水

- 1.2.1.2 生物法处理印染废水

- 1.3 二氧化钛光电催化技术的研究背景及进展

- 1.3.1 二氧化钛光电催化技术的研究背景

- 1.3.2 二氧化钛光电催化作用机理

- 1.3.3 二氧化钛光电催化反应动力学的研究

- 1.3.4 二氧化钛光电催化反应的影响因素

- 1.3.4.1 催化剂的性能

- 1.3.4.2 催化剂的悬浮与固定及光反应器

- 1.3.4.3 光电催化反应体系

- 1.4 纳米二氧化钛催化剂的制备及应用

- 1.4.1 二氧化钛纳米管的制备方法

- 1.4.1.1 模板合成法

- 1.4.1.2 水热合成法

- 1.4.1.3 阳极氧化法

- 1.4.2 二氧化钛纳米管在环境领域中的应用

- 1.4.2.1 大气污染治理的应用

- 1.4.2.2 水污染治理的应用

- 1.4.2.3 固体废物治理的应用

- 1.5 半导体二氧化钛改性的研究进展

- 1.5.1 贵金属沉积

- 1.5.2 复合半导体

- 1.5.3 离子掺杂

- 1.6 选题背景、课题来源、目的及研究内容

- 1.6.1 选题背景

- 1.6.2 课题来源

- 1.6.3 研究目的及意义

- 1.6.4 目标降解物的选择

- 1.6.5 研究内容

- 2纳米管阵列及结构性能表征研究'>第2章 阳极氧化法制备TiO2纳米管阵列及结构性能表征研究

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 实验材料与试剂

- 2.1.2 实验仪器

- 2.1.3 表征分析

- 2.1.3.1 X射线衍射（XRD）

- 2.1.3.2 扫描电子显微镜（SEM）

- 2.1.3.3 透射电子显微镜（TEM）

- 2.1.3.4 紫外可见分光光度计（UV-Vis）

- 2纳米管阵列的制备'>2.1.4 TiO2纳米管阵列的制备

- 2纳米管阵列薄膜光电化学性能测试'>2.1.5 TiO2纳米管阵列薄膜光电化学性能测试

- 2.1.6 光电极的制备

- 2纳米管阵列形成机理及表征分析'>2.2 TiO2纳米管阵列形成机理及表征分析

- 2纳米管阵列的结构形成机理分析'>2.2.1 TiO2纳米管阵列的结构形成机理分析

- 2纳米管阵列的SEM分析'>2.2.2 TiO2纳米管阵列的SEM分析

- 2纳米管阵列的XRD分析'>2.2.3 TiO2纳米管阵列的XRD分析

- 2纳米管阵列的DRS分析'>2.2.4 TiO2纳米管阵列的DRS分析

- 2纳米管阵列薄膜光电催化性能的影响'>2.3 不同热处理气氛对TiO2纳米管阵列薄膜光电催化性能的影响

- 2纳米管的表征'>2.3.1 不同热处理气氛TiO2纳米管的表征

- 2纳米管的开路电位及光电流测试'>2.3.2 不同热处理气氛TiO2纳米管的开路电位及光电流测试

- 2纳米管的电化学阻抗测试'>2.3.3 不同热处理气氛TiO2纳米管的电化学阻抗测试

- 2.4 本章小结

- 2纳米管表面电沉积贵金属的研究'>第3章 TiO2纳米管表面电沉积贵金属的研究

- 3.1 试验部分

- 3.1.1 试验材料和试剂

- 3.1.2 试验仪器与设备

- 2纳米管电极的金属离子掺杂方法'>3.2 TiO2纳米管电极的金属离子掺杂方法

- 3.2.1 微乳液的制备

- 3.2.2 反相微乳液电沉积实验条件

- 2纳米管电极的金属离子掺杂的表征分析'>3.3 TiO2纳米管电极的金属离子掺杂的表征分析

- 2纳米管电极的SEM表征'>3.3.1 金属离子掺杂的TiO2纳米管电极的SEM表征

- 2纳米管电极的XRD表征'>3.3.2 金属离子掺杂的TiO2纳米管电极的XRD表征

- 2纳米管电极的DRS表征'>3.3.3 金属离子掺杂的TiO2纳米管电极的DRS表征

- 3.4 本章小结

- 2纳米管光电催化降解亚甲基蓝（MB）的研究'>第4章 TiO2纳米管光电催化降解亚甲基蓝（MB）的研究

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 实验材料与试剂

- 4.1.2 实验仪器

- 4.1.3 光电催化反应系统

- 4.2 预实验

- 4.2.1 储备液配置

- 4.2.2 分析方法

- 4.3 对照试验

- 4.3.1 空白试验

- 4.3.2 电化学过程、直接光解、光催化、光电催化对MB降解的比较

- 2纳米管电极光电催化降解MB的影响因素探讨'>4.4 对TiO2纳米管电极光电催化降解MB的影响因素探讨

- 4.4.1 外加偏压对降解MB的影响

- 4.4.2 溶液初始pH值对MB降解的影响

- 4.4.3 电解质浓度对MB降解的影响

- 4.4.4 光强对MB降解的影响

- 2纳米管电极面积对MB降解的影响'>4.4.5 TiO2纳米管电极面积对MB降解的影响

- 4.5 产物分析

- 4.5.1 紫外-可见吸收光谱

- 4.5.2 总有机碳（TOC）测定

- 4.6 本章小结

- 第5章 结论和建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 致谢

- 参考文献

- 个人简历、申请学位期间的研究成果及发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].TiO_2纳米管阵列粗糙度调控及其与蛋白相互作用[J]. 化工学报 2020(02)

- [2].分子印迹TiO_2纳米管阵列的制备与选择性光电催化降解邻苯二甲酸二乙酯[J]. 无机化学学报 2020(05)

- [3].TiO_2纳米管阵列电合成的扩散-反应耦合强化机制研究[J]. 化工学报 2020(10)

- [4].多孔钛板表面TiO_2纳米管阵列膜的制备及表征[J]. 钛工业进展 2017(01)

- [5].基底及电解液对TiO_2纳米管阵列形貌的影响[J]. 电源技术 2017(03)

- [6].TiO_2纳米管阵列的制备与改性研究进展[J]. 表面技术 2017(04)

- [7].TiO_2纳米管阵列电极的制备及电输运性能[J]. 上海应用技术学院学报(自然科学版) 2016(04)

- [8].TiO_2纳米管阵列的多重改性及其在超级电容器中应用的最新进展[J]. 物理化学学报 2017(10)

- [9].基于两步法阳极氧化的TiO_2纳米管阵列制备研究[J]. 稀有金属材料与工程 2015(12)

- [10].氧化钛纳米管阵列改性及其性能研究进展[J]. 材料导报 2015(S2)

- [11].TiO_2纳米管阵列的制备改性及应用研究进展[J]. 化工进展 2016(S1)

- [12].双通TiO_2纳米管阵列膜制备及应用研究[J]. 材料导报 2016(13)

- [13].CeO_2纳米颗粒修饰TiO_2纳米管阵列及其光催化性能[J]. 常州大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [14].TiO_2纳米管阵列的制备方法及应用研究[J]. 广东化工 2014(24)

- [15].阳极氧化钛基合金表面TiO_2纳米管阵列的研究进展[J]. 材料导报 2015(S1)

- [16].不同形貌TiO_2纳米管阵列的光电性能[J]. 功能材料与器件学报 2013(05)

- [17].含氟电解液对TiO_2纳米管阵列生长的影响[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [18].LaCoO_3-TiO_2纳米管阵列的构筑及可见光光催化性能[J]. 物理化学学报 2019(06)

- [19].高度有序非晶TiO_2纳米管阵列的制备及其锂电性能研究[J]. 硅酸盐通报 2016(01)

- [20].银掺杂TiO_2纳米管阵列的制备及其锂电性能[J]. 人工晶体学报 2015(08)

- [21].不同氧空位浓度的TiO_2纳米管阵列膜表面润湿特性研究[J]. 真空与低温 2015(05)

- [22].TiO_2纳米管阵列及其应用基础[J]. 中国材料进展 2015(09)

- [23].铁基阳极氧化制备赤铁矿纳米管阵列薄膜的研究进展[J]. 表面技术 2014(04)

- [24].高性能TiO_2纳米管阵列光催化剂研究进展[J]. 工业催化 2014(08)

- [25].ZnFe_2O_4/TiO_2纳米管阵列电极的制备及光电催化降解苯酚的研究[J]. 化学学报 2013(02)

- [26].电压对TiO_2纳米管阵列形貌及光电性能的影响[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2013(05)

- [27].TiO_2纳米管阵列的制备及光电性能研究[J]. 价值工程 2013(23)

- [28].V掺杂TiO_2纳米管阵列的制备及光催化研究[J]. 功能材料 2012(11)

- [29].有机电解液中TiO_2纳米管阵列的制备及其光电性能[J]. 中国有色金属学报 2012(08)

- [30].TiO_2纳米管阵列在环境领域的研究进展[J]. 化学学报 2012(17)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/57e1e5d9d4c355a00b2806e9.html