# 10kV高压开关柜故障原因分析及措施李忠辉

亚洲硅业（青海）有限公司青海西宁810000

摘要：电力系统的稳定运行对于人们的用电安全有一定的保障作用，因此，相关人员必须要对10kV高压开关柜在运行过程中出现故障的机率进行合理的控制，使故障几率得到降低。相关人员必须要在购买材料设备时对其质量进行严格把控，同时也要提高工作人员的专业程度，确保工作人员的安装程序更加规范化，并使工作人员的设备操作技能得到有效的提升，确保10kV高压开关柜在运行过程中的安全高效，使电力系统的工作效率得到提升。

关键词：10kV高压开关柜；故障；应对措施

引言

在配电运行过程中由于高压开关柜出现问题而造成的电力事故屡见不鲜，严重影响了电力企业的供电质量与用电客户的满意度。本文以10kV高压开关柜为例，对其在运行过程中存在的问题及其解决对策加以阐述，并提出了做好高压开关柜故障控制的几点具体对策，也是希望通过本文的粗浅阐述能够为广大同行在今后的实际工作过程中，提供一些有益的参考建议，能够为高压开关柜设计水平的有效提升奠定有益基础，从而更好地服务于配电系统，保证配电系统的安全稳定运行，为人们提供更加优质的供电服务。

1.10kV高压开关柜的常见故障原因分析

10kV高压开关柜在实际的运行过程中，可能会引起故障的因素有很多，其中主要可以分为以下几种：开关柜的绝缘性差、材料设备的质量差以及工艺上存在一定的缺陷以及防护措施以及操作不当等。本文针对这几种影响因素进行了简要的分析。

1.1开关柜的绝缘性差

10kV高压开关柜在运行过程中有一项重要的运行指标，就是绝缘性，而其绝缘性通常很容易受到外界的情况、运行操作不当以及安装维护等因素的影响。如果10kV高压开关柜处于恶劣的运行环境中时，例如：10kV高压开关柜的内部环境相对较为潮湿，并且有一定的灰尘存在于10kV高压开关柜的绝缘子以及母线的表面上，这就很容易导致10kV高压开关柜内部积灰并且受潮，从而容易引发污闪问题，对10kV高压开关柜的绝缘性能造成一定的破坏。

1.2材料设备的质量差以及工艺上存在一定的缺陷

电力系统在运行过程中，对10kV高压开关柜的运行性能起着决定性作用的主要因素就是10kV高压开关柜的元器件以及材料质量。在现阶段的发展过程中，市场上销售的10kV高压开关柜各种元器件的种类多样，在质量方面也存在着一定的问题。如果采购人员采购的元器件质量无法得到保障，将质量恶劣的元器件应用在10kV高压开关柜中之后，当10kV高压开关柜经过长期运行之后，就有可能导致10kV高压开关柜绝缘性能受到一定的损坏。即使在10kV高压开关柜中应用的各种元器件质量都合格，并且能够通过各类实验，但是也依然可能会存在组装之后整台10kV高压开关柜设备不能通过实验的状况，而造成这种状况的主要原因就是由于元器件设备在制造过程中在制造工艺或者制造质量方面存在一定的缺陷。一般状况下，这类问题最常见的现象就是，当10kV高压开关柜内部的紧固螺丝在进行拧紧的过程中，工作人员并未严格按照规定进行作业，导致螺丝拧紧之后露出的部分依然过长，并且未对紧固底板的支持瓷柱部位并未作出任何的特殊处理，同时电缆的制作工艺也不够精细，而这些现象的存在就容易导致10kV高压开关柜内部出现短路状况。

1.3防护措施以及操作不当

在10kV高压开关柜中，一般状况下都装有电磁锁、机械联锁以及五防程序锁等。一般来说，电磁锁主要是通过对设备的带电情况进行判定从而达到控制后网门内的目的；而机械联锁主要是应用于10kV高压开关柜中的各类开关以及网门之间的闭锁；而五防程序锁则主要是应用于10kV高压开关柜整体的操作步骤之间的联锁。如果电磁锁、机械联锁以及五防程序锁同时使用，由于其操作步骤相对较为复杂，这就导致操作人员的工作量增大，并且也提高了作业的难度，在部分情况下，有可能还会出现防护措施在操作方面所产生的冲突，这对于10kV高压开关柜的安全运行埋下了一定的安全隐患。

在10kV高压开关柜中，其主体设备就是高压断路器，而高压断路器具有一次性的特点。在10kV高压开关柜实际的运行过程中，高压断路器会受到大电流以及高电压的影响，而这也会对10kV高压开关柜的性能造成一定的影响。由于在10kV高压开关柜运行过程中其内部必然会有大电流流过，这就需要10kV高压开关柜具有较高的机械稳定性。如果10kV高压开关柜的机械稳定性不足时，如果流经大电流就有可能导致开关与柜体之间出现位移的现象，而这就会导致触头之间的接触电阻急速增加，最终产生电弧，更有可能引起爆炸，其后果十分严重。10kV高压开关柜在长期运行之后，其内部的动静接头之间可能会出现磨损现象，从而导致接触不良。除此之外，在安装设备的过程中，如果安装人员的操作不规范也会对10kV高压开关柜的完整性造成影响，从而为设备的安全运行埋下安全隐患。

2.10kV高压开关柜的常见故障的防范措施

2.1对高压开关柜的内部环境进行处理

10kV高压开关柜的绝缘性能会直接受到10kV高压开关柜内部的温湿度以及灰尘等因素的影响，因此，想要防范10kV高压开关柜常见故障的发生，就必须要对10kV高压开关柜的内部环境进行处理。如果10kV高压开关柜的内部湿度相对较大，那么工作人员就可以采取在10kV高压开关柜内部增加除湿装置的方式对其进行改善；如果10kV高压开关柜内部的温度相对较高时，工作人员就需要将10kV高压开关柜内部的空气流动进行提高，这就可以通过在10kV高压开关柜上增添风窗以及过滤网的方式来达到这一目的；如果10kV高压开关柜中的灰尘相对较多，这就需要工作人员将10kV高压开关柜内部的空气流动以及干燥程度进行提升，从而有效的避免10kV高压开关柜运行过程中出现污闪现象。

2.2材料选型以及制造工艺方面

在10kV高压开关柜中，整台设备的性能如何都取决于10kV高压开关柜所使用的各类元器件以及设备的材料和设备的装配工艺。因此，工作人员必须要在选择10kV高压开关柜的各类元器件以及柜体材料时对其质量进行严格把控，同时也要从材料的稳定性以及可靠性两方面对元器件的性能进行全面的分析，并在10kV高压开关柜内部合理的分布元器件，确保设备能够在良好的环境中运行。在材料的选购以及设计再到最后的设备装配工作过程中，工作人员必须要提高重视度，避免出现懈怠心理。

2.3爬电比距的处理

在10kV高压开关柜中，爬电比距是一项设计过程中必须要处理的参数。根据我国的相关标准规范中规定，10kV高压开关柜中的各个组件以及组件支撑的绝缘件的外绝缘爬电比距属于纯瓷绝缘，该绝缘值不能小于18mm/kV，同时也要确保有机绝缘的绝缘值不能小于20mm/kV。10kV高压开关柜的系统能否正常运行，受到爬电比距的直接影响，因此，工作人员必须要确保爬电比距能够得到保障。所以，一般状况下，10kV高压开关柜的所有组件都必须要由专业的生产厂家进行制作的，切忌使用仿造的组件产品，从而为10kV高压开关柜的良好性能提供一定的保障，同时也确保电力系统能够为电力用户稳定供电。

结束语

在现阶段的发展过程中，由于社会经济的高速的发展，人们的生活水平也得到了一定的提升，电力资源已经成为了人们日常生活中必不可少的一项能源。10kV高压开关柜在人们的生活中受到了广泛的应用，主要是由于其具有一定的安全性以及高效性，在发生故障时，能够对人员以及电力设备起到一定的保护作用，但是在实际的运行过程中，10kV高压开关柜也会出现故障问题，对于人们的生活造成影响。

参考文献：

[1]满丽萍.10kV高压开关柜的检修维护要点分析[J].电工技术，2018（23）：106-107.

[2]周宗庆.电力高压开关柜绝缘故障的分析[J].电子测试，2018（22）：79-80.

[3]王文华.高压开关柜局部放电故障诊断分析方法[J].无损检测，2018，40（11）：75-79+84.

[4]荐威.KYN型高压开关的维护和检修[J].中国设备工程，2018（21）：48-49.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/57fdce4f1933d20bcab81ffa.html