# 含故障参数的铁道车辆非线性动力学模型

### 论文摘要

我国铁路网基本上是客、货共线运输的铁路网,随着客运速度的提高,货运速度也得到相应提高。但货车提速给货车安全带来了严重的隐患。与铁路客车转向架相比,我国铁路货车的转向架非线性结构和环节较多,动力学分析模型复杂,非线性动力学问题突出。在工程实际运用过程中,由于非线性动力学问题而引起的脱轨、倾覆等行车安全性事故较多。货车提速后各方面的矛盾和问题更加显著,主要体现为零部件的磨耗加剧、松动丢失现象增多,关键部件的裂纹和断裂事故增多。由于轮轨作用力是车辆动力学系统的重要输入参数,而轮轨关系十分复杂,本文采用LM磨耗型踏面与60kg/m钢轨配合,对于轮对根据其踏面外形进行了专门建模。作为算例,研究了悬挂刚度作为故障参数对于单一轮对运动响应的影响。然后,建立了三大件式转向架货车车辆的整车模型,该模型为多自由度强非线性系统,考虑了39个自由度,充分考虑了各种非线性因素,包括轮轨接触几何关系非线性、轮轨蠕滑率和蠕滑力非线性、轴箱悬挂非线性、楔块摩擦减振非线性、抗菱刚度和菱形角位移之间非线性。在研究中采用了我国三大干线轨道谱作为系统激励。在模型建立过程中,对各部件中存在的故障因素进行了全面分析,重点研究了二系悬挂减振装置的磨耗。在此基础上引入转向架故障参数,从而建立了一个含有各种非线性因素和故障参数的多自由度模型。随后,运用一种高精度预测—校正积分方法对其进行数值仿真计算,在此结果上考察了转向架的故障参数对于车辆系统运动稳定性的影响。通过理论分析和数值仿真,本研究工作为今后发展以非线性动力学分析为基础的车辆故障诊断技术做了有益的尝试,可以相信,在此基础上一种新型的车辆故障诊断技术将应运而生。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本论文的主要内容

- 第2章 轮对运动分析

- 2.1 轮轨空间动态耦合模型

- 2.1.1 轮轨接触几何关系

- 2.1.2 轮轨接触力求解

- 2.2 单一轮对模型的故障分析

- 2.2.1 单一轮对模型

- 2.2.2 故障参数的影响

- 2.3 本章小结

- 第3章 货车车辆系统动力学模型

- 3.1 货车车辆系统模型

- 3.1.1 转向架的结构

- 3.1.2 货车车辆系统物理模型

- 3.1.3 货车车辆系统数学模型

- 3.2 轨道谱

- 3.3 本章小结

- 第4章 转向架故障及其影响

- 4.1 转向架故障分析

- 4.1.1 转向架常见故障

- 4.1.2 斜楔减振装置故障分析

- 4.2 车辆运动稳定性的计算

- 4.2.1 数值计算方法

- 4.2.2 仿真结果分析

- 4.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 62A)基本参数'>附录 三大件转向货车(C62A)基本参数

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于ADAMS/View的三大件转向架轮缘非对称磨耗分析[J]. 科学技术与工程 2009(03)

- [2].斜楔摩擦减振器建模及动力学分析[J]. 铁道科学与工程学报 2015(05)

- [3].不同位置的交叉杆对转K6型转向架的性能影响分析[J]. 科技资讯 2012(18)

- [4].铁道车辆含故障参数的非线性动力学模型[J]. 振动与冲击 2009(06)

- [5].轨道车辆二系悬挂单向阻力控制研究[J]. 机电一体化 2008(06)

- [6].非正常状态下三大件转向架重车蛇行失稳原因与仿真[J]. 噪声与振动控制 2009(06)

- [7].轮径差对三大件转向架轮缘磨耗影响的对比分析[J]. 铁道机车车辆 2015(S1)

- [8].重载货车车轮磨耗与动力学性能演变[J]. 交通运输工程学报 2016(05)

- [9].25t轴载外径向臂径向转向架动力学分析[J]. 交通运输工程学报 2010(05)

- [10].集装箱平车垂向振动问题及减振对策[J]. 振动与冲击 2008(04)

- [11].铁路轮对定位研究及经济影响[J]. 时代农机 2018(12)

- [12].铁路提速及重载货车转向架交叉支撑技术的研究与应用[J]. 铁道学报 2008(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/58048fea26e91609f3b278d9.html