# 平洞工程施工风险管理研究

### 论文摘要

在现代建筑工程施工中,风险无处不有,无时不在。对于规模大、周期长、产品具有单件性的建筑工程来说,在实施过程中存在更多不确定性因素和更大的风险。平洞工程作为试验工程中的一个分项工程,由于其政治性、保密性,施工中的不可转包性,决定了在工程施工中存在更大的风险性。如何管理好平洞工程施工中存在的风险,是保证试验工程能否顺利完成的前提和基础。本文以作者从事的平洞工程为研究对象,针对目前单位风险意识淡薄、风险事件不断发生的现状,加以展开研究。通过查阅以往平洞工程施工技术总结、施工总结、施工日志等竣工资料,识别出平洞工程施工中存在的质量风险、进度风险和安全风险;采取专家访谈、风险清单法对初步识别出的风险进行修改完善,制订合理的问卷调查表,用概率分层抽样法选定调查对象,I×P分析法、故障树分析法计算分析出单个风险事件的重要性评价指标,确定每类风险的前6项风险事件为重要性风险事件;结合自身工作经验并调研、查阅资料,研究制订出每项风险事件的技术控制措施和手段,并制定每类风险组织控制措施;对平洞工程施工风险整体的管理,采取先进的管理方法、健全的组织机构和保证体系加以控制。研究表明,产生质量风险的重要性事件是塌方、材料质量差、坑道幅圆差、预埋件位置偏移或承重力不足、施工方案可操作性不强和特殊锚杆锚固力不符合要求,进度风险的重要性事件是材料供应不及时、施工机械设备性能不佳、不合理的工期要求、工程设计发生变更、上级部门的干扰和项目管理协调不到位,安全风险的重要性事件主要是排险不及时发生滑石现象、打残孔、哑炮排除时不按规程操作、机械设备作业事故、临时支护不及时和高空作业防护不当。对以上风险采取的控制方法是采取先进的施工工艺和施工技术,严格操作规程,做好各种预想预防工作,健全组织加强沟通与协调,严格落实各项规章制度。在平洞工程施工风险整体管理上采取信息化施工和动态化设计,建立健全整体风险管理组织机构和各项保证体系。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1 章 引言

- 1.1 研究的背景和意义

- 1.1.1 研究的背景

- 1.1.2 研究的意义

- 1.2 研究的对象、目标和方法

- 1.2.1 研究的对象

- 1.2.2 研究的目标

- 1.2.3 研究的方法

- 1.3 研究的内容

- 第2 章 工程项目风险管理文献综述

- 2.1 基本概念和理论

- 2.1.1 风险的概念

- 2.1.2 风险管理的概念

- 2.2 风险识别

- 2.2.1 风险识别概述

- 2.2.2 风险识别的过程及方法

- 2.3 风险分析

- 2.3.1 定性分析法

- 2.3.2 定量分析法

- 2.4 风险控制

- 2.4.1 风险控制的措施

- 2.4.2 工程风险控制的方法

- 第3 章 平洞工程施工风险的识别与分析

- 3.1 概述

- 3.2 平洞工程施工风险的识别

- 3.3 问卷调查法

- 3.3.1 变量类型

- 3.3.2 问卷抽样调查方法

- 3.4 平洞工程施工风险的重要性评价与分析

- 3.4.1 问卷的设计及调查方法

- 3.4.2 问卷调查概况

- 3.4.3 平洞工程施工风险的重要性评价及分析

- 3.4.3.1 平洞工程施工质量风险分析

- 3.4.3.2 平洞工程施工进度风险分析

- 3.4.3.3 平洞工程施工安全风险分析

- 第4 章 平洞工程施工风险控制

- 4.1 概述

- 4.2 平洞工程施工质量风险控制

- 4.2.1 平洞工程施工质量风险技术控制手段

- 4.2.2 平洞工程施工质量风险组织控制手段

- 4.3 平洞工程施工进度风险控制

- 4.3.1 平洞工程施工进度风险控制措施

- 4.3.2 平洞工程施工进度风险控制手段

- 4.4 平洞工程施工安全风险控制

- 4.4.1 平洞工程施工安全风险的控制措施

- 4.4.2 平洞工程施工安全风险的控制手段

- 第5 章 平洞工程施工风险的整体管理

- 5.1 平洞工程施工风险整体管理概述

- 5.2 信息化施工与动态设计管理

- 5.2.1 超前地质预报

- 5.2.2 施工开挖

- 5.2.3 监控量测

- 5.2.4 分析反溃

- 5.2.5 支护优化

- 5.3 平洞工程施工风险整体管理的组织设置

- 5.3.1 建立健全工程项目组织

- 5.3.2 建立健全监理组织机构

- 5.3.3 建立健全岗位培训组织

- 5.3.4 建立健全机械设备检修组织

- 5.3.5 建立健全物资采购组织

- 5.4 平洞工程施工风险整体管理的保证体系

- 5.4.1 建立健全质量管理保证体系

- 5.4.2 建立健全工期管理保证体系

- 5.4.3 建立健全安全管理保证体系

- 5.4.4 加大人才培养的力度

- 第6 章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 平洞工程施工风险重要性调查问卷

- 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

### 相关论文文献

- [1].简述建筑工程施工中技术管理的重要性研究[J]. 居舍 2019(34)

- [2].绿色施工技术在建筑工程施工中的应用[J]. 四川建材 2019(12)

- [3].探讨建筑工程施工中的安全管理措施[J]. 地产 2019(24)

- [4].建筑工程施工要点及现场施工管理探究[J]. 住宅与房地产 2019(34)

- [5].建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与治理[J]. 居舍 2020(01)

- [6].10kV及以下配电网工程施工的质量管理讨论[J]. 中国新通信 2019(23)

- [7].建筑工程施工中的技术应用及资料管理策略[J]. 地产 2019(23)

- [8].建筑工程施工精细化管理策略分析[J]. 门窗 2019(23)

- [9].论节能施工技术在建筑工程施工中的运用[J]. 佳木斯职业学院学报 2020(03)

- [10].建筑工程施工精细化管理策略分析[J]. 建材与装饰 2020(05)

- [11].公路工程施工中的环保管理与有效对策探讨[J]. 科技风 2020(09)

- [12].精细化管理在建筑工程施工中的应用[J]. 住宅与房地产 2020(03)

- [13].公路工程施工中的质量控制及管理研究[J]. 门窗 2019(24)

- [14].机电工程施工与管理常见问题及完善方法探究[J]. 南方农机 2020(04)

- [15].项目教学法在《水工程施工》课程改革中的应用分析[J]. 国际公关 2020(03)

- [16].交通工程施工与质量控制[J]. 建材与装饰 2020(09)

- [17].建筑工程施工精细化管理策略分析[J]. 大众标准化 2019(18)

- [18].浅谈公路工程施工中的试验检测管理[J]. 四川水泥 2020(03)

- [19].建筑工程施工中建筑材料的管理研究[J]. 四川水泥 2020(03)

- [20].化工工程施工中现场管理方式研究[J]. 化工设计通讯 2020(04)

- [21].浅解建设工程施工中影响安全管理的因素[J]. 现代物业(中旬刊) 2019(11)

- [22].浅谈安全施工管理在建筑工程施工中的重要性及措施[J]. 居舍 2020(13)

- [23].公路工程施工中环保管理及措施探究[J]. 绿色环保建材 2020(06)

- [24].建筑工程施工精细化管理策略思考[J]. 建材与装饰 2020(16)

- [25].建筑工程施工中精细化施工管理分析[J]. 黑龙江科学 2020(12)

- [26].探究现代港航工程施工中常见的质量问题及控制策略[J]. 四川水泥 2020(05)

- [27].谈建筑工程施工中总造价预决算的控制与管理[J]. 四川水泥 2020(05)

- [28].刍议强化建筑工程施工的精细化施工管理[J]. 砖瓦 2020(06)

- [29].论节能施工技术在建筑工程施工中的运用[J]. 中国住宅设施 2020(06)

- [30].新工科建设下“水工程施工”课程教学实践初探[J]. 教育教学论坛 2020(28)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/582eec03cea53e9c482fe9f6.html