# 宽禁带半导体纳米结构制备及其场发射应用研究

### 论文摘要

宽禁带半导体纳米结构材料具有宽禁带半导体较宽的禁带宽度,同时又具有纳米材料特殊的物理和化学性质,这些使它们在光、电、磁和生化等各个领域有很大的应用前景,引起了人们对它的极大兴趣和关注深入研究。本论文对宽禁带半导体氧化锌纳米结构和氮化镓纳米结构的制备以及其场发射进行了研究,主要内容如下: 1、利用不同生长方法在不同衬底上生长出了氧化锌纳米带、纳米线、纳米棍等不同形貌的纳米结构。通过改变不同生长条件,首次在金属填充的多孔硅衬底上制得了准四方形的氧化锌纳米棍。通过XRD、SEM、TEM、HRTEM分析了所制氧化锌纳米结构的表面形貌和微结构特征。得出了氧化锌纳米结构的生长与衬底和生长条件有很大的关系。 2、研究了在图形化衬底上进行了图形化的氧化锌纳米结构的生长。利用衬底对生长的影响和VLS（固-液-气）生长模式的机理,我们在图形化的纳米硅,以及溅射了图形化催化剂进的衬底上生长出各种图案图形化的氧化锌纳米材料,还制得了微纳氧化锌纳米材料电路。这为氧化锌纳米材料走向场发射显示器和纳米电子线路的应用提供实践研究基础。 3、研究氧化锌纳米材料作为冷阴极的真空电子场发射特性。研究了形貌尺寸大小和衬底这两个参数对场发射的影响。场发射的结果表明尺寸越小开启电场和阈值电场越低,场发射性能也就越好。还有衬底的导电性越好,场发射的性能就越好。最好的发射效果是在填充铜的多孔硅上的四方形的氧化锌纳米棍,其开启电场为2.5V/μm,阈值电场为7.2V/μm。发射点密度在104cm-2。同时还测了四方形氧化锌纳米棍场发射的稳定性,发射电流稳定在10小时内都稳定在500μA/cm2,上下波动在3%之内。 4、通过改变生长条件,制得了氮化镓纳米花颗粒和纳米带。用XRD、SEM、TEM和HRTEM对氮化镓纳米结构表面形貌和微结构进行了分析研究。特别是通过TEM,观察到了鱼骨形的氮化镓纳米带。最后,对氮化镓纳米带进行了场发射的研究,发现这种鱼骨形的纳米带有很好的场发射性能,其开启

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 宽禁带半导体纳米结构及其场发射综述

- 1.1 引言

- 1.2 ZNO纳米材料的制备和其场发射应用

- 1.3 GAN纳米结构的制备及其应用

- 1.4 本论文的工作

- 参考文献：

- 第二章 多种衬底上的纳米ZNO结构的制备及其表征

- 2.1 引言

- 2.2 淀积了金属CU和AG的多孔硅衬底的制备和表征

- 2.3 淀积上CU和AG衬底的氧化锌纳米结构的制备和表征

- 2.4 多孔硅和纳米硅为衬底的ZNO纳米结构的制备和表征

- 2.5 小结

- 参考文献：

- 第三章 图形化氧化锌纳米结构的制备及其表征

- 3.1 引言

- 3.2 图形化生长的机理

- 3.3 图形化的催化剂和衬底的制备

- 3.4 图形化ZNO纳米结构的制备与表征

- 3.5 小结

- 参考文献：

- 第四章 ZNO纳米结构的场发射应用

- 4.1 引言

- 4.2 场发射机制

- 4.3 各种形貌的ZNO纳米线的场发射

- 4.4 不同衬底上氧化锌纳米结构的场发射

- 4.5 小结

- 参考文献：

- 第五章 GAN纳米结构的制备以及在场发射中的应用

- 5.1 引言

- 5.2 GAN纳米花和纳米颗粒的制备

- 5.3 GAN纳米带的制备及其表征

- 5.4 GAN纳米带在场发射中的应用

- 5.5 小结

- 参考文献：

- 第六章 结论

- 附录1 硕士期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/586a46424df28640fad04b97.html