# 未确知数学在地铁工程施工安全评价中的应用研究

### 论文摘要

地铁工程多处于热闹繁华的城市中心地带,地上、地下环境十分复杂,工程地质、水文地质条件复杂多变,施工工法和作业面多,环境安全和工程施工风险多。其在建设过程中存在的许多不确定和不可预见因素,更加加大了地铁施工的安全风险。本文以此为背景,尝试将未确知数学应用于地铁工程施工安全评价中,全面考虑施工系统中的不确定和不可预见的因素对安全状态的影响,建立一种基于未确知数学的评价模型,以期提高安全评价结果的科学性和准确度。本文首先分析了地铁施工安全风险特点,在对施工过程中的危险源及危险有害因素识别与分析的基础上,从地质条件、施工技术、工程管理、外部风险等主要方面出发,建立了地铁施工安全评价指标体系。其次,对综合评价中指标权重的确定方法进行了概述,针对现有研究的客观赋权法无法反映专家经验,而主观赋权法无法反映客观条件变化的双重弊端,将主观赋权法的G1法和客观赋权法的熵权法相组合对评价指标进行赋权,建立了一种基于组合赋权法的权重计算方法。然后,讨论了将未确知数学理论应用到地铁施工安全评价中的可行性,在概述了未确知数学理论的基础上,建立了地铁施工安全评价的未确知测度综合评价模型。该模型采用G1法和熵权法相结合的组合赋权法确定各评价指标的权重,利用相对差异函数模型确定指标的安全隶属度向量,最后按照置信度识别准则判断地铁施工安全评价结果。最后,运用本文所建立的评价模型对成都地铁2号线3标段红色村站和黄忠路口两个相邻车站的工程施工进行了安全评价,结果表明,与传统评价方法相比,该方法考虑了安全评价中“未确知信息”带来的不确定性问题对评价结果的影响,评价方法严谨、结果合理、精细,是对地铁施工安全评价行之有效的方法。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外地下工程风险研究现状

- 1.2.1 国外研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.3 研究内容

- 第2章 地铁工程施工安全评价体系的建立

- 2.1 建立地铁工程施工安全评价体系的目的和原则

- 2.2 地铁施工危险源辨识

- 2.2.1 地铁工程施工特点

- 2.2.2 地铁施工安全风险特点

- 2.2.3 地铁施工风险类型

- 2.2.4 重大危险源辨识

- 2.3 建立地铁施工安全评价体系

- 2.4 本章小结

- 第3章 指标权重的确定

- 3.1 指标权重及其确定方法概述

- 3.1.1 指标权重

- 3.1.2 权重确定方法概述

- 3.2 G1 法原理

- 3.2.1 确定序关系

- 3.2.2 给出相邻指标间相对重要程度的比较判断

- 3.2.3 权重系数的计算

- 3.2.4 群组判断的情形

- 3.3 熵权法

- 3.4 组合权重的确定

- 3.5 本章小结

- 第4章 未确知数学评价模型的建立

- 4.1 可行性分析

- 4.2 未确知数学基本理论

- 4.2.1 未确知信息及其两种处理方法

- 4.2.2 未确知有理数的概念

- 4.2.3 未确知集合

- 4.3 未确知测度综合评价模型

- 4.3.1 单指标未确知测度

- 4.3.2 隶属度函数的确定

- 4.3.3 指标权重

- 4.3.4 多指标综合测度评价向量

- 4.3.5 置信度识别准则

- 4.4 本章小结

- 第5章 工程实例

- 5.1 工程概况

- 5.1.1 工程的特点、难点

- 5.1.2 地质、水文情况

- 5.1.3 地下管线

- 5.1.4 基坑开挖方法

- 5.1.5 基坑支护

- 5.1.6 防水设计

- 5.1.7 安全和质量管理

- 5.2 地铁施工安全评价

- 5.2.1 评价分割的构建

- 5.2.2 单指标测度评价矩阵

- 5.2.3 计算指标权重

- 5.2.4 计算综合测度

- 5.2.5 置信度识别及评价结果分析

- 5.3 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].建筑工程施工安全监理风险防范措施[J]. 住宅与房地产 2019(33)

- [2].浅谈建筑工程施工安全生产监督管理策略[J]. 门窗 2019(16)

- [3].试析水利工程施工安全与管理核心研究[J]. 农业开发与装备 2020(02)

- [4].高速公路隧道机电工程施工安全信息化管理[J]. 数字通信世界 2020(03)

- [5].工程施工安全评价标准研究[J]. 科技创新与应用 2020(18)

- [6].市政工程施工安全现状及事故预防对策分析[J]. 决策探索(中) 2020(05)

- [7].电力工程施工安全管理执行力的影响因素及其管理措施探讨[J]. 产业科技创新 2019(03)

- [8].影响公路工程施工安全的因素及应对策略[J]. 珠江水运 2020(11)

- [9].福建省加强工程施工安全隐患大排查大整治工作[J]. 建筑技术开发 2020(08)

- [10].地铁工程施工安全隐患及改善对策[J]. 智能城市 2020(20)

- [11].浅谈建筑工程施工安全生产监督管理策略[J]. 现代交际 2019(10)

- [12].电力工程施工安全与管理对策分析[J]. 数字通信世界 2019(11)

- [13].交通工程施工安全监管体系分析[J]. 建材发展导向 2019(20)

- [14].浅析建筑工程施工安全监理[J]. 绿色环保建材 2016(10)

- [15].《电力建设工程施工安全监督管理办法》释义 第5讲 主要内容(3)[J]. 电力安全技术 2016(11)

- [16].探讨市政工程施工安全的现状及监管对策[J]. 建材与装饰 2016(43)

- [17].《电力建设工程施工安全监督管理办法》释义 第4讲 主要内容(2)[J]. 电力安全技术 2016(10)

- [18].浅谈建设工程施工安全生产管理的重要性[J]. 江西建材 2017(07)

- [19].建筑工程施工安全防范的探析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(01)

- [20].关于建设工程施工安全监督模式与信息化管理探讨[J]. 低碳世界 2017(17)

- [21].市政工程施工安全的若干思考[J]. 建材与装饰 2017(15)

- [22].建设工程施工安全预防与控制[J]. 科技经济导刊 2016(19)

- [23].公路工程施工安全事故分析及管理控制[J]. 交通建设与管理 2015(06)

- [24].公路工程施工安全事故分析及管理控制对策[J]. 数码世界 2020(05)

- [25].浅谈农村交通工程施工安全监管措施研究[J]. 科技致富向导 2015(02)

- [26].建筑工程施工安全监理风险防范研究[J]. 建材与装饰 2020(05)

- [27].公路工程施工安全的管理措施研究[J]. 四川水泥 2019(12)

- [28].公路工程施工安全事故分析及管理控制对策[J]. 住宅与房地产 2020(03)

- [29].建筑工程施工安全生产监督管理策略研究[J]. 四川水泥 2020(06)

- [30].电力工程施工安全及质量控制管理探讨[J]. 计算机产品与流通 2017(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5876ac4dad310aad2dadad22.html