# 永磁同步直线电机伺服控制系统的FPGA软件模块设计与实现

### 论文摘要

直线电机是一种直接将电能转化成直线运动的新型传动装置,因其具有的高速高精性能,近年广泛用于高速、高精高档数控加工机床。伺服控制器是永磁同步直线电机的核心部件,其控制性能直接影响到整个系统的运行性能。FPGA（Field-Programmable Gate Array）是一种半定制电路,它既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点,目前广泛运用于各种控制场合。本文采用FPGA器件作为本直线电机伺服控制器的主芯片,并基于FPGA实现了该控制器的主要功能模块及其相应的控制功能。本文首先分析了永磁同步直线电机的结构,根据其基本原理和控制要求提出了基于FPGA的直线电机伺服控制系统整体框架图,将整个系统分成光栅尺速度位移测量模块、闭环控制模块、坐标变换模块和PWM模块等四个主功能模块。本文提出了基于插补的电机动子速度计算算法,速度准确性和实时性均有较大提高。本文基于FPGA采用经典PID控制器实现了位置环、速度环、电流环的控制,并基于FPGA采用SVPWM（Space Vector Plus Width Modulation）控制方法实现了对IPM模块输出电压的控制。最后,通过实验验证了各个FPGA软件模块的功能,并验证了该控制器在实际运行中具有良好的控制效果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题来源

- 1.2 研究目的和意义

- 1.3 伺服控制系统发展趋势

- 1.4 本文研究的主要内容

- 2 永磁同步电机控制系统结构

- 2.1 永磁同步直线电机结构

- 2.2 永磁同步直线电机控制器总体结构

- 2.3 本章小结

- 3 坐标变换模块及其他相关模块设计

- 3.1 恒功率变换条件

- 3.2 静止三相/静止两相坐标变换（3S/2S 变换）模块

- 3.3 静止两相/旋转两相坐标变换（2S/2R 变换）模块

- 3.4 PID 控制模块的FPGA 设计及实现

- 3.5 正余弦函数cordic 算法FPGA 实现

- 3.6 本章小结

- 4 永磁同步直线电机速度反馈模块设计

- 4.1 检测系统结构及设计

- 4.2 四倍频和辨向模块

- 4.3 位置和速度计算模块

- 4.4 速度检测系统模块的FPGA 实现

- 4.5 本章小结

- 5 永磁同步直线电机控制策略

- 5.1 空间矢量控制策略原理

- 5.2 空间矢量控制策略的FPGA 实现

- 5.3 控制系统结构图

- 5.4 本章小结

- 6 实验及数据分析

- 6.1 CORDIC 算法及实现

- 6.2 坐标变换模块

- 6.3 速度检测模块设计及实验分析

- 6.4 SVPWM 模块实验及结果分析

- 6.5 电机开环、闭环实验及结果对比分析

- 6.6 本章小结

- 7 总结与展望

- 7.1 全文总结

- 7.2 研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录（攻读硕士学位期间发表论文与成果）

### 相关论文文献

- [1].直线电机地铁车辆浅谈[J]. 铁道勘测与设计 2017(01)

- [2].直线电机地铁能耗分析[J]. 科技风 2020(02)

- [3].日本直线电机制动技术的研究进展综述[J]. 铁道车辆 2020(01)

- [4].永磁同步直线电机的电磁设计与分析[J]. 微特电机 2020(03)

- [5].自由活塞斯特林制冷机用直线电机性能仿真与测试[J]. 柴油机 2019(06)

- [6].V形压电直线电机结构优化研究综述[J]. 山西能源学院学报 2020(02)

- [7].论高速永磁直线电机的测试[J]. 机械制造 2019(12)

- [8].城轨直线电机车辆智能运维综合检测系统研究与实现[J]. 铁道技术监督 2020(04)

- [9].扁平型永磁直线电机定位力综合优化[J]. 微电机 2020(03)

- [10].时速120公里磁悬浮列车直线电机设计[J]. 时代农机 2020(03)

- [11].高性能磁场调制永磁直线电机研究综述与展望[J]. 电机与控制应用 2020(08)

- [12].自动除泡机直线电机的控制与抗干扰改进[J]. 山西电子技术 2020(04)

- [13].直线电机的特点和应用[J]. 农家参谋 2019(09)

- [14].关于直线电机返修质量的对比分析[J]. 机电信息 2019(24)

- [15].往复式永磁直线电机实验教学平台[J]. 电气电子教学学报 2019(06)

- [16].浅谈直线电机的维护与保养[J]. 时代农机 2018(08)

- [17].U型无铁芯直线电机的振动模态计算与分析[J]. 日用电器 2018(11)

- [18].磁悬浮直线电机三维有限元分析及优化设计研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2017(01)

- [19].永磁同步直线电机的矢量控制系统研究[J]. 电子技术与软件工程 2017(01)

- [20].无铁心永磁同步直线电机推力谐波分析与消除[J]. 中国电机工程学报 2017(07)

- [21].基于重心邻域算法的无铁心永磁同步直线电机优化设计研究[J]. 中国电机工程学报 2017(12)

- [22].永磁同步直线电机混沌杂草自抗扰控制研究[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2017(04)

- [23].永磁同步直线电机小行程高精度定位控制[J]. 工业仪表与自动化装置 2017(03)

- [24].结构参数对直线电机性能的影响[J]. 科技创新与应用 2017(21)

- [25].基于能量整型方法的永磁同步直线电机位置控制[J]. 机电工程 2017(08)

- [26].直线电机滑台摩擦特性和摩擦模型[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [27].永磁同步直线电机建模及混沌搜索优化设计[J]. 电机与控制应用 2017(09)

- [28].五相容错圆筒永磁直线电机的设计与分析[J]. 微特电机 2017(08)

- [29].基于永磁同步直线电机的城轨门系统研究[J]. 电脑知识与技术 2017(24)

- [30].非共振式压电直线电机精密驱动及定位控制[J]. 光学精密工程 2017(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/58791eed5cb81c8eccb0754c.html