# 关于桥梁施工质量检测技术的应用研究

中交一公局集团东非公司100024

摘要：如今随着城市化的不断建设和发展，使得人们越来越重视桥梁的质量方面。因为桥梁在施工期间所应用的质量检测技术以及监督的严格程度会直接影响到桥梁的整体工程质量，所以对桥梁施工质量检测技术的应用进行研究是非常有必要的。因此本文就将桥梁工程施工作为主要的探究对象，找出桥梁在施工过程中所存在的一些关键问题，然后有针对性地对这些问题进行解决，并提出桥梁施工质量的检测要点，主要研究目前桥梁施工质量检测技术的应用情况，以全面提高我国桥梁工程的施工质量以及建设质量。

关键词：桥梁施工；质量检测；应用

一、桥梁工程在施工过程中所存在的关键问题

通常桥梁工程在施工过程中会存在许多的问题，这些问题都会影响桥梁的质量，轻则会使桥梁出现裂缝或者沉降，重则会使桥梁发生断裂和塌陷，因此必须高度重视。一般桥梁工程在施工过程中会存在三大问题：裂缝问题、沉降问题和断裂问题。

（一）桥梁工程裂缝问题

桥梁工程在实际的施工过程中施工裂缝属于最为常见的问题之一，通常造成桥梁工程出现裂缝的主要原因有二个，分别为：1.混凝土材料的质量不达标。在桥梁的建设过程中混凝土是其最为重要的应用材料，在实际的施工过程中，一旦混凝土的质量不达标，不符合施工的要求，就会使桥梁根本无法长期承受强大的荷载，最后便会引发安全事故，危机人们的生命安全。2.混凝土的养护不及时、不严格。桥梁在施工的过程中施工单位是其主要的主体，如果在施工当中未按照有关的标准和规定对混凝土实施严格的调配和养护，就会使桥梁工程在日后的使用过程中出现裂缝。同时在拆除混凝土的模板之后，未对混凝土展开合理的养护，就极易使桥梁因为缺少水分而发生裂缝。由此可见，在桥梁工程的施工过程中必须重视混凝土的应用。

（二）桥梁工程的沉降问题

路桥沉降问题属于桥梁在施工以及使用过程当中最为常见的一个问题，其主要的体现就是路面发生颠簸和跳车等情况，而导致桥梁工程出现沉降问题的主要原因就是因为在施工的过程中由于桥梁压实以及桥台压实等环节发生了问题，一旦施工的压实不符合标准的规定和要求便会造成桥梁的压实度不达标，因此这些位置和其他的位置相比更易出现沉降情况，而且每个桥梁对刚度的要求也都不同，如果未按照实际情况进行施工便会造成极大的沉降差，这就会严重影响桥梁工程的质量，并且给人们的人身安全产生严重的安全隐患。

（三）桥梁工程断裂问题

桥梁工程断裂问题主要是因为桥梁工程在完工并交付使用的过程中所承担的荷载超过了其能承受极限，从而导致了桥梁出现坍塌和断裂。只要桥梁存在裂缝和沉降情况，便极易导致断裂情况发生，通常裂缝和沉降的位置更易产生断裂，这不仅会严重影响桥梁工程的质量，并且还会影响人们的生命安全，所以要高度关注。

二、桥梁施工检测技术的应用研究

（一）探地雷达质量检测技术

探地雷达质量检测技术主要依靠的是高频电磁波的发射与接收功能，其运行原理为由雷达波形成激荡直接对桥梁的桥基发射出射频电磁波，进而经过波的反射和接收功能来取得桥梁桥基的具体资料，然后再通过硬件、软件及图文等显示系统得出检测的结果，最后通过检测结果获取探地雷达的剖面图，这样就能够清楚的了解到桥梁工程内部所存在的质量问题，如裂缝、空洞等问题，给增强桥梁施工质量方面提供了有利保障。此技术重点是用于对超浅层以及浅层的桥梁工程检测，因此在实际检测过程中，对检测人员的专业能力和水平的要求非常高。

（二）红外热像检测技术

红外热像检测技术是通过红外线的热辐射成像来协助检测人员了解桥梁工程内部的温度变化以及异常现象，进而发现桥梁内部所存在的问题，并及时找到异常部位，然后采取有效的解决措施。在实际操作过程中，检测人员仅手持红外检测设备就能够完成对桥梁工程的质量检测工作，而且覆盖的范围非常广，精确度还高，只要在覆盖范围之内就能够准确的检测出异常，所以应用非常的广泛。

（三）无线电检测技术

通常桥梁工程在完工并交付使用的过程中，既需要承担所有机动车辆的荷载，又需要承担个别机动车辆随时可能产生的冲击荷载，所以桥梁工程施工质量必须过关，如果桥梁工程的质量不达标，就极易发生损坏而产生裂缝或沉降，甚至造成桥梁坍塌，给人们的生命安全带来隐患。无线电检测技术的运行原理为经过收集裂缝处所产生的反射波来断定和研究裂缝的位置及面积大小。一般无线电检测技术在应用之前需要在检测位置安装专门的传感器，来接收无线电波遇见裂缝时所反射出的波形，再通过计算机等设施对其展开探究，进而获取裂缝的精确部位，以提高桥梁工程的质量。

（四）自感应检测技术

自感应检测技术都是通过之前安装于桥梁工程内部的自感应传感器来实施检测的，其运行的机理为：如果桥梁工程的内部发生了异常情况或者钢筋出现变形等现象时，则桥梁工程的内部导电率也会发生改变，这时自感应传感器就会自动识别桥梁工程内部结构的压力变化情况，进而准确断定出发生异常的部位以及受损的严重程度。

三、总结

经过对桥梁施工质量检测技术的应用研究，我们能够清楚了解桥梁工程的施工质量不仅关系着桥梁工程的日后使用情况，而且还关系到人们的生命安全，同时对我国的经济发展也有着极大的影响，良好的桥梁施工质量能够很大程度的带动我国经济的发展，所以必须给予高度的重视。不过，目前我国的桥梁工程在施工以及应用方面还具有很多的问题，这些问题始终影响着桥梁工程的质量、安全以及使用时间。因此，必须及时发现桥梁工程所存在的问题，并采取有效地检测技术对这些问题实施检测，然后采取有效的解决措施进行处理，进而确保桥梁工程的施工进度以及质量。

参考文献

[1]李勇.浅析钢纤维混凝土施工技术在路桥工程中的应用［J］．科技与企业，2018，（13）：171+173．

[2]肖日亮.无损检测技术在桥梁桩基检测中的应用［J］．中国高新技术企业，2016，(03):93-94．

[3]刘前虎.公路工程中试验检测技术的应用与分析［J］．淮北职业技术学院学报，2017（03）：120-122．

[4]梁艳茹.道路桥梁施工的常见问题及质量检测技术应用[J].建设科技，2015（24）：131-132.

[5]杨蕊.道路桥梁检测技术的要点及应用分析[J].工程建设与设计，2017（7）：99-100+103.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/58c614f4a3e70ee2b01de9cf.html