# 铝合金模板在高层建筑施工中的应用与优化贾道同

中建二局第二建筑工程有限公司河南省郑州市450000

摘要：随着建筑工程施工技术的进一步发展，当代高层建筑中主要应用了全铝合金模板的施工，这是一种创新性的尝试，从整体的发展情况来看，这一施工方式对超高层建筑来讲具有显著的效果，不仅可以确保工程的质量，同时在成本、施工难度等方面也都具有明显的效果，因此在今后的施工中应该加以进一步的推广，以实现高层建筑进一步发展的目标。因此，本文对铝合金模板在高层建筑施工中的应用与优化进行分析。

关键词：铝合金模板；高层建筑施工；应用；优化

在当前的建筑施工中，模板应用的比较广泛，其施工质量也直接对建筑施工质量有所影响，所以选择合适的模板是非常重要的，其能够直接决定建筑施工是否能够顺利开展，让建筑工程整体质量得以提升。在建筑行业快速发展的今天，高层建筑越来越多，普通模板施工已经不能满足现有的高层建筑施工，所以铝合金模板成?榈鼻案卟憬ㄖ?施工最好的选择，并在施工中起到了很好的施工效果。但是在铝合金模板的实际应用中红，也需要针对模板的特点以及高层建筑的特点对铝合金模板进行应用，以便提高应用效果。

1铝合金模板特点

1.1铝合金模板由工厂按施工图进行深化配板，采用铝板及铝合金型材制作，铝板自重轻，模板受力条件好，不易变形走样，便于混凝土机械化、快速施工作业。

1.2铝合金模板以标准板加上局部非标准板配置，并在非标准板上编号，相同构件的标准板可以混用，拼装速度快。

1.3铝合金模板拆装时操作简便，拆卸安装速度快。模板与模板之间采用定型的销钉固定，安装便捷。因模板体系采用早拆设计，水平构件模板在36小时后即可拆除。模板安装时候设有便于移动的多级操作平台，确保模板安装、拆卸时作业人员施工安全。

1.4铝合金模板拆除后混凝土表面质量好。按照本工法施工，可确保模板安装平整、牢固，确保混凝土表面能达到清水混凝土效果。

1.5铝合金模板自重轻、在模板设计时及在板模上留有供模板倒运的传料口，方便模板通过人工往上倒运，无需占用垂直运输设备。

1.6铝合金模板技术含量高、实用性强、周转次数多（理论上能达到300次），能显著降低工程模板费用，缩短工程施工工期；经济效益、社会效益显著，具有广阔的应用前景。

1.7铝合金模板体系的使用及推广，可以有效地减少城市建筑垃圾的排放，缓解城市处理建筑垃圾的压力，符合绿色环保的建筑理念。和传统模板相比较，铝合金模板的回收价值更高，可以减少材料的浪费，符合节能、减排、低碳、环保的理念。

2铝合金模板在高层建筑施工中的应用施工工序介绍

2.1施工准备

铝合金模板施工之前，要先依据施工的实际要求在墙柱上绑扎一定质量的钢筋，并保证工程预埋件也达到模板安装的要求，再做好验收工作。在作业面上所有的构建都要进行有效的分工处理，保证分线工作能够顺利进行，这样才能让铝合金模板施工顺利进行。同时，在铝合金模板施工前，还要在墙角和柱脚位置做好标记工作，以保证模板安装位置足够准确，如果模板安装过程中有高出的部分，还要将高出的部分剔除下去，设定好模板安装高度。此外，要依据高层建筑施工设计图纸准备好所要用到的铝模板，标记号构件，同时还要将墙柱模板表面的清洁工作给做好，将隔离剂均匀地涂抹在模板上，将这些工作都做好之后，才能开始铝合金模板施工作业。

2.2模板安装

在安装铝合金模板过程中，最先安装的应该是墙柱，安装完墙柱之后再安装梁板。在安装墙柱的时候，要先安装内部构件，再去做好外部安装工作。合力安装好非标准版模板后，进行标准版模板安装工作，要严格依照一定的顺序去安装铝合金模板，以确保模板安装质量达到规定标准。

2.3模板安装基本流程

2.3.1墙、柱模板安装

按照编号对墙、柱模板进行拼装，清理并涂饰专用隔离剂。根据放线位置及拼装图将墙、柱安装在对应的位置，复核柱脚混凝土标高后，用穿墙对拉钢片及高强螺栓，用销钉将柱模板与踢脚板、柱模及墙面固定。安装完成后检查其垂直度以满足设计构件尺寸要求。

2.3.2梁、板模板安装

根据拼装图纸及编号进行顶板模板安装。将梁底模支撑在柱模板预留的梁缺口上，梁底支撑立杆随底模安装，通过立杆底托调整梁底板标高。随后安装侧模及墙、柱、板之问的角模。安装完成后安装板横梁、板模板及支撑。全部安装完成后，进行模板校正固定。

2.3.3模板拆除时的注意事项

拆除前应架设工作平台以保证安全，至少要两人协同工作。顶模的拆除必须等混凝土强度达到早拆条件，拆除顶模时须逐渐传递下来，切不可把销子和楔子全部取下，再拆除一整面模板。拆模过程中如发现混凝土有粘模等现象，要暂停拆除，分析原因。拆下的铝板应立即用刮刀铲除铝板上污物，并及时刷涂脱模剂。施工过程中弯曲变形的铝模板应及时运到加工场进行校正。

3铝合金模板应用优化措施

3.1统一应用标准

对于铝合金模板在建筑工程项目中的实际应用，其需要首先从标准方面进行统一，这种标准方面的统一也是各个方面有效落实的基本条件。为了更好促使铝合金模板得到有效推广和运用，从标准层面进行统一需要围绕着前期生产环节以及后续具体设计安装环节进行重点把关，促使其能够表现出较为理想的适宜性和匹配性。从生产环节来看，需要加强对于各个生产厂家的有效约束，促使其能够严格按照相关标准进行规范生产，确保铝合金模板的实际应用能够体现出较强的落实可行性，进而也就能够提升其推广水平。此外，还需要重点加强对于铝合金模板应用标准方面的统一，围绕着整个建筑工程项目混凝土结构施工的基本要求和规范进行详细探索，最终确保其能够形成可靠的落实体系，最终提升整个铝合金模板的应用价值水平。

3.2提升安装应用水平

对于铝合金模板在当前建筑工程项目中的实际应用，其在安装方面存在的问题同样也需要进行详细优化和约束，需要促使其安装处理能够较为规范，尤其是能够结合建筑工程项目混凝土施工需求进行匹配性处理，保障其能够在实际操作中较为合理准确。此外，对于安装应用水平方面的有效提升优化往往还需要重点加强对于施工人员的培训和教育，促使其能够对于铝合金模板的施工应用较为熟悉，尤其是对于铝合金模板的实际施工过程中涉及到的各个关键选择要点，更是需要进行严格审查，促使其能够较为可靠合理，避免在选择过程中出现较大的偏差隐患缺陷。

3.3加强回收优化

对于铝合金模板的使用全过程而言，加强对于铝合金模板回收方面的优化控制同样也是比较重要的一个方面，这种铝合金模板的回收同样也需要关注到脱模剂的选择以及后续拆模的规范性效果，需要促使其在整个操作中都能够表现出较为理想的标准化水平，尤其是在作用力控制以及外界环境影响因素的防护上，必须要进行全面分析把关。

结束语：

综上所述，基于铝合金模板具有很好的使用性能，而且经济实惠，便于操作，不仅确保了节省施工费用成本，提高了工作效率，而且也确保了工程施工质量，实现了节能环保的目标，因而在高层建筑工程施工中得到了很好的推广应用，随着高层建筑施工项目的逐渐增多，这种新型的建筑施工结构系统也将迎来更为广阔的发展空间。

参考文献：

[1]王龙军.铝合金模板在层建筑施工中的应用研究（J）.建筑工程技术与设计.2014（14）

[2]谢艺.铝合金模板体系在高层住宅中的应用探讨（J）.山西建筑.2015（9）

[3]耿长江、禹明亚.铝合金模板在高层建筑中的应用研究（J）.城市建筑.2014（23）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/58c9f764a33a973103328cfc.html