# CrN薄膜与Ti-Si-N纳米复合膜的制备及其性能研究

### 论文摘要

本文利用直流反应磁控反应溅射技术在不锈钢基体上制备了硬质薄膜（Cr、CrN、 Ti-Si-N）。利用XRD、SEM、EDS、TEM分析了薄膜的物相组成、晶体结构、表面形貌、组成成分；通过显微硬度仪、摩擦磨损实验机测试了薄膜的硬度、磨损性能：研究了N2分压、靶功率、基体温度等条件对薄膜性能的影响,确定了制备硬质薄膜的最优工艺条件,并研究了Ti-Si-N薄膜的硬化机制。基体温度400℃,Cr靶功率450W,Ar压强为0.4Pa时,Cr薄膜显微硬度达到最大值1680Hv。XRD分析表明制备的Cr薄膜,具有强烈的（110）择优取向。基体温度为350℃,Cr靶功率450W,总压为0.6Pa,N2分压为0.2Pa,薄膜显微硬度达到最大值2094Hv（主相Cr2N）。薄膜具有强烈的Cr2N（111）和Cr2N（110）择优取向。在基体温度为350℃,工作气压为0.5Pa, Cr靶功率450W,N2分压为0.1Pa时,制备出的CrN薄膜的摩擦系数最小为0.23。基体温度为350℃,工作气压为0.3Pa,N2分压为0.05Pa,Ti靶功率400W,Ti-Si靶功率560W的条件下,制备的Ti-Si-N薄膜（Si含量为7.8at%）综合性能最佳：显微硬度为6020HV；摩擦系数0.24（载荷25N,转数为20r/mmin,摩擦副Φ4mm,试验时间10min）；载荷400g,240#砂纸,摩擦1周期400次的条件下,薄膜的磨损量失重最小为0.5mg。Ti-Si-N薄膜的硬度随Si含量的增加先升高后降低。Si含量较低时,Ti-Si-N复合膜形成了非晶态Si3N4界面相包裹TiN纳米晶的微结构。在Si含量为5.3at%--9.5at%时,部分Si3N4相以晶体态存在。随着Si升高到12.5at%,Si3N4相以非晶态存在,Ti-Si-N薄膜中晶粒择优取向由TiN（111）向TiN（200）转变。Si含量为7.8at%时,薄膜中Si3N4相的厚度增加到了某一临界尺寸（小于1nm）,Si3N4晶粒会以TiN为模板发生共格外延生长,晶化的Si3N4相的择优取向为Si3N4（204）、 Si3N4（134）、Si3N4（733）,薄膜中出现TiN（111）、TiN（200）、TiN（311）、TiN（220）、TiN（222）生长的晶粒,晶粒变得异常细小。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 磁控溅射

- 1.2.1 磁控溅射的分类

- 1.2.2 磁控溅射技术的应用

- 1.3 硬质薄膜的概述

- 1.3.1 硬质薄膜的最新发展

- 1.3.2 硬质薄膜的分类

- 1.4 薄膜生长机理

- 1.4.1 临界核的形成

- 1.4.2 岛的成核和长大

- 1.4.3 沟道薄膜的形成

- 1.4.4 连续膜的形成

- 1.5 CrN薄膜的性能和制备方法

- 1.5.1 CrN薄膜的性能

- 1.5.2 CrN薄膜的制备方法

- 1.6 Ti-Si-N薄膜的研究进展

- 1.7 本研究的目的意义与主要内容

- 第2章 实验原理与设备

- 2.1 实验原理

- 2.1.1 溅射原子碰撞机理

- 2.1.2 直流反应磁控溅射原理

- 2.2 实验设备

- 2.3 基片的前处理

- 2.4 过渡层的选择

- 2.5 靶材的制备

- 2.6 实验流程

- 2.7 薄膜性能表征

- 2.7.1 XRD物相分析

- 2.7.2 表面形貌分析

- 2.7.3 能量色散谱分析

- 2.7.4 显微硬度测试

- 2.7.5 耐磨性测试

- 2.7.6 透射电镜测试

- 第3章 Cr薄膜的制备及其性能研究

- 3.1 Cr薄膜的制备

- 3.2 温度对Cr薄膜性能的影响

- 3.2.1 温度对Cr薄膜表面形貌的影响

- 3.2.2 温度对Cr薄膜硬度的影响

- 3.2.3 不同基体温度Cr薄膜的XRD分析

- 3.3 Ar压强对Cr薄膜性能的影响

- 3.3.1 Ar压强对Cr薄膜表面形貌的影响

- 3.3.2 Ar压强对Cr薄膜硬度影响、

- 3.3.3 Ar压强对Cr薄膜沉积速率的影响

- 3.4 本章小结

- 第4章 CrN薄膜的制备及其性能研究

- 4.1 CrN薄膜的制备工艺

- 4.2 温度对CrN薄膜性能的影响

- 4.2.1 温度对CrN薄膜表面形貌的影响

- 4.2.2 温度对CrN薄膜硬度的影响

- 2分压对CrN薄膜性能的影响'>4.3 N2分压对CrN薄膜性能的影响

- 2分压下CrN薄膜的XRD分析'>4.3.1 不同N2分压下CrN薄膜的XRD分析

- 2分压对CrN薄膜表面形貌的影响'>4.3.2 N2分压对CrN薄膜表面形貌的影响

- 2分压对CrN薄膜硬度的影响'>4.3.4 N2分压对CrN薄膜硬度的影响

- 2分压对CrN薄膜磨损性能的影响'>4.3.5 N2分压对CrN薄膜磨损性能的影响

- 4.4 本章小结

- 第5章 Ti-Si-N薄膜的制备及其性能研究

- 5.1 引言

- 5.2 Ti-Si-N薄膜的制备工艺

- 5.3 温度对Ti-Si-N薄膜硬度的影响

- 2分压对Ti-Si-N薄膜性能的影响'>5.4 N2分压对Ti-Si-N薄膜性能的影响

- 5.4.1 Ti-Si-N薄膜的颜色分析

- 2分压的Ti-Si-N薄膜的XRD分析'>5.4.2 不同N2分压的Ti-Si-N薄膜的XRD分析

- 2分压对Ti-Si-N薄膜显微硬度的影响'>5.4.3 N2分压对Ti-Si-N薄膜显微硬度的影响

- 2分压对Ti-Si-N薄膜耐磨性的影响'>5.4.4 N2分压对Ti-Si-N薄膜耐磨性的影响

- 5.5 Si含量对Ti-Si-N薄膜性能的影响

- 5.5.1 靶功率Ti-Si-N薄膜中Si元素含量的影响

- 5.5.2 Si含量对Ti-Si-N薄膜显微硬度的影响

- 5.5.3 不同Si含量的Ti-Si-N薄膜的XRD分析

- 5.5.4 不同Si含量的Ti-Si-N薄膜的TEM分析

- 5.5.5 Si含量对Ti-Si-N薄膜的耐磨性影响分析

- 5.6 Ti-Si-N薄膜的超硬效应分析

- 5.7 本章小结

- 第6章 实验结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].圆形薄膜预应力测量[J]. 工程塑料应用 2020(03)

- [2].低光泽度热隐身光子晶体薄膜[J]. 真空科学与技术学报 2019(11)

- [3].铁酸铋薄膜的电学特性及掺杂影响分析[J]. 化工新型材料 2017(03)

- [4].有限尺寸硬薄膜/软基底的屈曲分析[J]. 力学季刊 2017(02)

- [5].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2015(06)

- [6].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(01)

- [7].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(02)

- [8].国际薄膜大会Thin Films 2016[J]. 真空 2016(03)

- [9].可怜的小鸭子[J]. 意林(少年版) 2013(11)

- [10].大棚薄膜破损咋修补[J]. 农业知识 2009(29)

- [11].基于电化学聚合方法制备荧光薄膜及其在爆炸物检测中的研究[J]. 化学与粘合 2020(01)

- [12].欧洲开发抗菌薄膜[J]. 绿色包装 2020(07)

- [13].谈一谈薄膜数字印刷的优势和成本考量[J]. 印刷技术 2019(03)

- [14].薄膜传输系统导向辊牵引特性研究[J]. 西安理工大学学报 2016(04)

- [15].铁酸铋薄膜退火工艺研究进展[J]. 表面技术 2017(02)

- [16].电沉积制备镍-铁薄膜及其性能的研究[J]. 电镀与环保 2017(04)

- [17].原子层沉积二硫化钼薄膜的机理及生长薄膜的质量[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [18].2014年全球特种薄膜销售额将达到297.7亿美元[J]. 印刷技术 2010(02)

- [19].中国进口薄膜级HDPE供应将趋紧[J]. 塑料工业 2010(07)

- [20].一种Sb_2S_3热电薄膜的制备方法[J]. 电镀与精饰 2009(07)

- [21].管状弹簧介电薄膜作动器粘弹性变形研究[J]. 甘肃科学学报 2019(06)

- [22].薄膜基荧光传感检测的研究进展[J]. 中国科学:化学 2020(01)

- [23].烧结氛围对铜锌锡硫硒薄膜性质的影响[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2020(03)

- [24].少层二硫化钼薄膜的制备及其光谱特性[J]. 半导体技术 2020(09)

- [25].薄膜生产中防止薄膜粘连应用研究[J]. 中国设备工程 2020(18)

- [26].“长寿薄膜”问世 寿命高达25年[J]. 橡塑技术与装备 2017(04)

- [27].基于动力学标度法的a-C:H薄膜表面微观形貌的演变机理研究[J]. 原子能科学技术 2017(04)

- [28].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 化工管理 2014(34)

- [29].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 分析测试学报 2014(12)

- [30].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 企业技术开发 2014(34)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/58f94667a36907867e94956a.html