# 压缩传感理论及其在宽带阵列信号参数估计中的应用

### 论文摘要

信号处理的一个重要分支是阵列信号处理,其在通信、雷达、声纳、射电天文等领域有着广泛的应用。阵列信号处理解决的关键问题之一是信号的参数估计,如备受关注的信号波达方向(DOA)估计。如今通信技术日新月异的发展,扩频信号、跳频信号、线性调频(LFM)信号等宽带信号在通信系统中应用越来越广泛,另外,许多信号,如自然界中的地震波等信号本质上就是宽带信号。目前,对于宽带信号波达方向(DOA)估计问题,广泛使用时频分析方法,但此类方法存在时频点选取问题,另外,使用传统乃奎斯特采样,也存在大量数据处理的问题。因此,对宽带信号的阵列信号处理方法的研究显得尤为重要。继信号的稀疏分解,06年出现了压缩传感这个新的理论,打破了乃奎斯特采样模式,只要信号在某个域具有稀疏性,便可以远少于乃奎斯特采样的采样点恢复重建原始信号。本文对压缩传感理论进行了研究,并将其引入到宽带阵列信号参数估计中来,研究了基于压缩传感理论的宽带LFM信号的频率以及DOA参数估计的方法。主要的工作和创新有：1.研究了压缩传感理论：基本理论原理及关键,从观测矩阵、信号的稀疏表示以及恢复算法几个方面做了研究。2.研究了几种不同的基于压缩传感的宽带LFM信号频率和DOA参数的估计算法。由于要估计的目标参数在参数的空间具有稀疏性,如单个信源的DOA,则目标为在角度空间寻找符合目标方位的一个角度,因此在角度域中,目标方位角具有稀疏性,则基于压缩传感实现参数的估计是可能的。根据压缩传感理论的关键,分别构造观测矩阵、信号稀疏表示的过完备原子库,选择恢复算法,最后实现宽带LFM信号频率和DOA参数的估计。计算机仿真实验表明,在低采样情况下,本文算法分辨率优于经典的宽带估计方法(如时频子空间法)。3.基于压缩传感,实现了单信源和多信源情况下的宽带LFM信号到达角估计。对于多个信源情况下的DOA估计,当各个信源不相关或相关性很小时,仍然可以利用压缩的方法,在低采样率下得到较好的估计效果。将压缩传感理论引入到宽带阵列信号参数估计中,避免了时频类方法估计性能受时频点选取及交叉项影响的问题,且在低采样情况下可获得好的估计效果,减轻了数据存储与传输的负担。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文主要工作和内容安排

- 第2章 压缩传感理论

- 2.1 信号的表示与分解

- 2.1.1 正交分解

- 2.1.2 稀疏分解

- 2.2 压缩传感的概念

- 2.3 压缩传感的要点

- 2.3.1 信号特点

- 2.3.2 采样过程

- 2.3.3 信号重建

- 2.4 仿真实验

- 2.5 本章小结

- 第3章 压缩传感的算法介绍

- 3.1 贪婪算法

- 3.2 SPGL1算法

- 3.3 其他算法

- 3.3.1 GPSR算法

- ls算法'>3.3.2 L1ls算法

- 3.5 本章小结

- 第4章 基于压缩传感的宽带LFM信号频率参数估计

- 4.1 LFM信号特性分析

- 4.2 DOA估计的基本原理

- 4.2.1 一维窄带数学模型

- 4.3 宽带信号一维阵列模型

- 4.4 LFM信号起始频率和调频斜率估计

- 4.4.1 算法实现

- 4.4.2 实验仿真

- 4.5 本章小结

- 第5章 基于压缩传感的宽带LFM信号DOA估计

- 5.1 基于角度稀疏空间的单信源DOA估计

- 5.1.1 基于信号形式原子库实现

- 5.1.2 实验仿真

- 5.1.3 基于阵列流型原子库实现

- 5.1.4 实验仿真

- 5.1.5 基于CS波束形成的单信源DOA估计

- 5.2 多信源DOA估计

- 5.2.1 基于CS的多信源DOA估计

- 5.2.2 实验仿真

- 5.3 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

### 相关论文文献

- [1].短循环前缀OFDM信号参数估计方法研究[J]. 信号处理 2016(12)

- [2].基于插值短时分数阶傅里叶变换-变权拟合的线性调频信号参数估计[J]. 兵工学报 2020(01)

- [3].基于人工蜂群算法的线性调频信号参数估计[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(03)

- [4].基于模糊函数的直接序列扩频信号参数估计改进方法[J]. 电讯技术 2011(05)

- [5].两级分辨率稀疏重构线性调频信号参数估计[J]. 电子器件 2019(06)

- [6].一种2FSK信号参数估计的方法[J]. 通信技术 2009(07)

- [7].基于小波谱相关方法的相位编码信号参数估计[J]. 弹箭与制导学报 2017(02)

- [8].未知包络多分量线性调频脉冲信号参数估计[J]. 兵工学报 2016(03)

- [9].LFM信号检测和参数估计方法研究[J]. 微型机与应用 2017(22)

- [10].一种改进的多相码信号参数估计法[J]. 现代防御技术 2013(04)

- [11].基于凸优化基追踪算法的线性调频信号参数估计[J]. 探测与控制学报 2016(06)

- [12].线性调频信号参数估计快速算法[J]. 弹箭与制导学报 2008(04)

- [13].跳频信号参数估计的优化算法研究[J]. 计算机仿真 2016(06)

- [14].宽带频率步进信号参数估计的克拉美罗界研究[J]. 电子与信息学报 2011(04)

- [15].基于稀疏贝叶斯重构的多跳频信号参数估计[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [16].基于旋转不变信号参数估计技术与模式搜索算法的异步电动机转子故障检测新方法[J]. 机械工程学报 2012(13)

- [17].基于频谱细化的线性调频信号参数估计[J]. 系统工程与电子技术 2009(03)

- [18].基于熵测度优化的跳频信号参数估计[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版) 2012(03)

- [19].基于蚁群算法的LFM信号参数估计[J]. 系统仿真技术 2015(02)

- [20].一种跳频信号参数估计的方法[J]. 小型微型计算机系统 2008(04)

- [21].一种分数域二分法LFM信号参数估计方法[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [22].一种LFM信号参数估计的新方法[J]. 计算机工程与应用 2014(12)

- [23].基于时频表示的LFM信号参数估计方法[J]. 现代电子技术 2010(20)

- [24].撤稿申明[J]. 西南师范大学学报(自然科学版) 2017(12)

- [25].比特谱相关改进循环谱的单通道混合信号参数估计快速算法[J]. 信号处理 2016(04)

- [26].一种改进的OFDM信号参数估计方法研究[J]. 通信技术 2019(03)

- [27].基于压缩感知的多径LFM信号参数估计[J]. 雷达科学与技术 2016(03)

- [28].LFM信号参数估计误差分析及改进算法[J]. 雷达科学与技术 2014(02)

- [29].重频参差解模糊超宽带雷达信号参数估计[J]. 渤海大学学报(自然科学版) 2014(02)

- [30].α稳定分布噪声中基于最优核时频分析的跳频信号参数估计[J]. 系统工程与电子技术 2015(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/591ab1d0d59019e4060d26fd.html