# 改良A~2/O与人工潜流湿地组合工艺处理农村生活污水研究

### 论文摘要

农村生活污水已经成为我国水环境的主要污染源,而农村生活污水由于污染源控制和收集难度大,成为生活污水的研究重点。研究表明,国内外农村生活污水处理大多采用厌氧处理工艺,能适应高浓度有机废水,但处理效果较差,无法达到回用要求；部分采用传统人工湿地处理农村生活污水,其处理费用较低且易于管理,但人工湿地占地面积较大,污染物浓度负荷较低,且容易产生蚊虫恶臭现象及出现堵塞等。综合两种处理方法的优缺点,本文采用改良A2/O-人工潜流湿地组合处理系统处理农村生活污水,并通过实验分析研究其对污染物处理率和工艺参数。本试验工程地处云南省某农村地区,试验时间从2009年5月持续到2011年1月。系统分析了改良A2/O-人工潜流湿地组合工艺对CODCr、BOD5、SS去除效果、脱氮除磷效果及水生植物和湿地基质在人工湿地系统中的作用等,最终确定,最佳污泥回流比为150%；好氧区污泥泥龄12d；厌氧区与好氧区容积比例为2：4；湿地基质采用煤渣：砾石=3：7的比例配置；经过植物筛选,确定美人蕉作为湿地主要物种；联合运行后整个系统最佳水力停留时间为30h。CODCr、BOD5、TN、NH3-N、SS的平均去除率分别达到80.5%、84.3%、91.8%、93.2%、86.4%,由于人工湿地加入了高吸附磷的基质,TP去除率始终保持在75.7%以上,夏秋季由于人工湿地植物生长茂盛,其吸收作用较强,TP去除率高达80.1%。由于试验工程所在地终年气候温和,冬季气温较高,平均气温为15℃,当出现大幅降温天气时,CODCr去除率比夏秋季略有下降,约为72.5%,出水CODCr浓度有时会略高于一级B标。但冬季为云南省的旱季,用水量减少,污水日处理量也随之减少,可根据需要适当延长水力停留时间,仍可保证出水CODCr达到要求。实践表明改良A2O-人工潜流湿地组合工艺表现出以下优点：（1）因对前端A2/O工艺段的出水要求较低,可简化该工序,并节约能源和维护费用,同时降低了后续人工潜流湿地的处理负荷,并减小了湿地的占地面积；（2）经过A2/0段处理后,污水中的悬浮物大幅度降低,降低了人工湿地堵塞的可能性；（3）人工湿地经过基质和植物筛选,使湿地处理性能得到提升,其内部生物量也大大增加,从而提高了湿地处理效率；（4）具有景观功能,可以美化环境,符合新农村建设需要。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 农村生活污水污染现状

- 1.1.2 农村生活污水的特点

- 1.2 研究的意义

- 1.3 研究的主要内容

- 1.4 研究的创新点

- 第二章 文献综述

- 2.1 农村污水处理现状简介

- 2/O工艺简介'>2.2 A2/O工艺简介

- 2/O工艺的产生和发展历程'>2.2.1 A2/O工艺的产生和发展历程

- 2/O工艺简介'>2.2.2 各种改良A2/O工艺简介

- 2.3 人工湿地简介

- 2.3.1 人工湿地去除污染物的原理

- 2.3.2 人工湿地的分类

- 2.3.3 国内外人工湿地研究进展

- 2.3.4 人工湿地植物的研究和应用

- 2.3.5 人工潜流湿地应用概述

- 2.4 组合工艺处理农村生活污水的进展

- 第三章 实验方法及分析

- 3.1 工艺路线及装置

- 3.1.1 工艺原理及路线

- 3.1.2 试验装置详述

- 3.1.3 试验装置参数

- 3.2 实验设计

- 3.2.1 实验方法与条件

- 3.2.2 实验流程与步骤

- 3.3 分析方法

- 第四章 实验结果与讨论

- 4.1 实验所用的污水水质分析

- 4.1.1 主要水质状况

- 4.1.2 碳氮比的影响

- 4.1.3 碳磷比的影响

- 2/O工艺段运行参数调整实验'>4.2 A2/O工艺段运行参数调整实验

- 4.2.1 污泥回流比（R）的调整实验

- 4.2.2 好氧区污泥泥龄（SRT）的调整实验

- 4.2.3 厌氧区与好氧区比例的调整实验

- 4.3 人工潜流湿地工艺段运行参数调整实验

- 4.3.1 湿地中不同基质配比对出水水质的影响

- 4.3.2 不同植物种类对出水水质的影响

- 4.4 组合系统运行参数调整实验

- 4.4.1 系统最佳水力停留时间（HRT）

- 4.4.2 季节对处理效果的影响

- 4.4.3 组合工艺运行参数

- 4.5 本章小结

- 第五章 工艺处理效果及经济效益分析

- 5.1 本工艺的处理效果

- 5.2 本工艺投资估算

- 5.3 运行成本及维护费用分析

- 5.4 工程用地指标分析

- 5.5 同其他常用技术工艺的比较

- 第六章 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 存在的问题及建议

- 致谢

- 参考文献

- 附录A 攻读硕士期间发表的论文及专利

- 附图 实验装置示意图

### 相关论文文献

- [1].污水处理厂改良A~2/O工艺分析与工程设计[J]. 四川建材 2020(02)

- [2].污泥龄和污泥回流比对气提式填料型A~2/O工艺的影响研究[J]. 节能 2019(12)

- [3].A~2/O生活污水处理系统中抗生素抗性基因的分布及去除[J]. 环境工程 2019(12)

- [4].常规和倒置A~2/O工艺活性污泥微生物群落结构的比较[J]. 中国环境科学 2017(03)

- [5].污泥浓度对A~2/O工艺生物脱氮除磷的影响[J]. 给水排水 2015(S1)

- [6].啤酒废水作为A~2/O工艺外加碳源的可行性研究[J]. 安徽农业科学 2014(10)

- [7].倒置A~2/O工艺在污水处理厂中的应用[J]. 中国新技术新产品 2013(21)

- [8].A~2/O组合生物滤池处理屠宰废水试验[J]. 环保科技 2010(02)

- [9].初沉污泥水解酸化对A~2/O工艺强化除磷影响[J]. 北京工业大学学报 2008(09)

- [10].化学强化除磷对污水厂A~2/O工艺生物除磷的影响[J]. 中国给水排水 2019(23)

- [11].新型生物强化A~2/O系统在苯胺废水处理中的应用[J]. 环境工程学报 2020(07)

- [12].不同工况对A~2/O工艺的处理效果研究[J]. 水力发电 2020(10)

- [13].A~2/O工艺法深化处理混合污水的试验研究[J]. 河北工业大学学报 2017(03)

- [14].A~2/O工艺处理焦化废水过程中有机污染物迁移转化研究[J]. 给水排水 2015(S1)

- [15].探究新型生物转盘—A~2/O联用系统的可行性[J]. 中国给水排水 2014(09)

- [16].水解酸化—A~2/O—曝气生物滤池工艺处理综合印染废水[J]. 工业水处理 2013(05)

- [17].水解酸化—倒置A~2/O工艺处理印染废水设计探讨[J]. 给水排水 2013(S1)

- [18].A~2/O工艺重新启动试验的污泥活性恢复研究[J]. 环境污染与防治 2009(01)

- [19].填充率对组合式A~2/O工艺处理某污染河水效果的影响[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [20].A~2/O工艺中的反硝化除磷[J]. 环境工程学报 2008(06)

- [21].A~2/O工艺用于城镇污水处理厂的升级改造[J]. 中国给水排水 2014(24)

- [22].硅藻土强化A~2/O工艺处理生活污水的试验研究[J]. 中国给水排水 2015(09)

- [23].改良A~2/O与化学除磷工艺用于城市污水处理[J]. 中国给水排水 2010(20)

- [24].A~2/O工艺的反硝化除磷特性研究[J]. 中国给水排水 2008(15)

- [25].A~2/O生化池与纤维转盘滤池工艺的设计与运行分析[J]. 给水排水 2016(05)

- [26].A~2/O氧化沟工艺协同生物污水处理[J]. 能源与环境 2013(05)

- [27].低温污水处理A~2/O工艺好氧活性污泥厌氧释磷影响因素[J]. 科技导报 2011(20)

- [28].基于A~2/O工艺处理混合污水探究[J]. 中国新技术新产品 2010(09)

- [29].邻苯二甲酸二丁酯在A~2/O系统的迁移转化规律[J]. 水处理技术 2010(06)

- [30].A~2/O工艺的污泥膨胀及污泥特性研究[J]. 中国给水排水 2008(23)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/591dc2ed478712a69b8749b1.html