# 轧制及退火后Mg-3Li-1RE合金的组织及性能研究

### 论文摘要

Mg-Li系合金是最具有代表性的超轻高比强度、比刚度合金,在航空航天领域有较大的应用潜力,是目前轻合金的研究重点之一。本文研究了Mg-3Li-1Ce、Mg-3Li-1Nd和Mg-3Li-1Sc三种合金在轧态和轧制退火态的组织与性能,探讨了不同稀土元素和退火工艺对合金微观组织、静态和动态力学性能的影响。得到的主要研究结果如下:显微组织分析结果表明,Mg-3Li-1Ce和Mg-3Li-1Nd合金轧态组织晶粒变形明显,经再结晶退火后,合金组织明显细化,稀土元素Ce和Nd的加入能提高合金再结晶温度。通过扫描电镜和EDS分析表征,在Mg-3Li-1Ce合金中的第二相为Mg12Ce相,在Mg-3Li-1Nd合金中的第二相为Mg41Nd5相。室温拉伸实验表明,轧态Mg-3Li-1Ce和Mg-3Li-1Nd合金的强度较高,但塑性较低,且断口分析表明Mg-3Li-1Ce合金为准解理断裂,而Mg-3Li-1Nd合金为解理断裂。经完全再结晶退火后,两种合金的强度下降,但塑性显著提高,断裂延伸率分别提高了76%和89%,断口上韧窝数量有所增多,两种合金的微观断裂机制均表现为准解理断裂,合金的脆性断裂倾向下降。冲击实验结果表明,三种合金在冲击变形过程中均表现出明显的应变强化现象。对于轧态合金,在1350s-1～1500s-1应变率范围内,Mg-3Li-1Ce合金的应力-应变行为表现出对应变率不敏感,在1350s-1～1750s-1应变率范围内,Mg-3Li-1Sc合金的动态应力-应变行为表现出正效应,而Mg-3Li-1Nd合金在1350s-1～1500s-1应变率范围内表现出负效应趋势。经完全再结晶退火后,在1350s-1～2800s-1应变率范围内,Mg-Li-Sc合金的动态应力-应变行为表现出先正效应后负效应的趋势,且在冲击变形过程中产生了变形局部化,裂纹沿剪切带萌生并扩展,导致合金的冲击变形抗力下降。Mg-3Li-1Ce合金在1000s-1～2250s-1应变率范围内其应力-应变行为对应变率不敏感。而Mg-3Li-1Nd合金的动态应力-应变行为在1350s-1～2000s-1应变率范围内只表现出正效应趋势。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 Mg-Li 合金的特点及研究现状

- 1.1.1 Mg 和Li 的特点

- 1.1.2 Mg-Li 合金的特点

- 1.1.3 Mg-Li 合金的研究现状

- 1.1.4 镁锂合金的应用

- 1.2 SHPB 技术及其在材料研究中的应用

- 1.2.1 SHPB 技术原理

- 1.2.2 SHPB 技术在材料研究中的应用

- 1.3 高应变率条件下材料中的剪切局部化行为

- 1.4、本文主要研究工作

- 第2章 实验材料及实验方法

- 2.1 实验材料

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 热轧及退火处理

- 2.2.2 拉伸性能测试

- 2.2.3 动态冲击实验

- 2.3 表征手段

- 2.3.1 金相显微组织观察与分析

- 2.3.2 断口形貌及微区成分分析

- 2.3.3 X 射线衍射分析

- 第3章 Mg-3Li-1Ce 和 Mg-3Li-1Nd 合金的显微组织分析

- 3.1 轧态Mg-3Li-1Ce 和Mg-3Li-1Nd 合金的显微组织

- 3.2 轧制-退火态Mg-3Li-1RE 合金的显微组织

- 3.3 本章小结

- 第4章 Mg-3Li-1Ce 和 Mg-3Li-1Nd 合金的室温拉伸性能

- 4.1 轧制及退火后Mg-3Li-1Ce 和Mg-3Li-1Nd 合金的拉伸性能

- 4.2 轧制及退火后Mg-3Li-1RE 合金的拉伸断口分析

- 4.3 本章小结

- 第5章 Mg-3Li-1RE 合金在高应变率下的变形行为

- 5.1 轧态Mg-3Li-1RE 合金的冲击变形行为

- 5.1.1 轧态 Mg-3Li-1RE 合金的动态应力-应变行为

- 5.1.2 轧态 Mg-3Li-1RE 合金冲击变形后的显微组织

- 5.2 完全再结晶退火态Mg-3Li-1RE 合金的冲击变形行为

- 5.2.1 完全再结晶退火态 Mg-3Li-1RE 合金的动态应力-应变行为

- 5.2.2 完全再结晶退火态 Mg-3Li-1RE 合金冲击变形后的显微组织

- 5.3 退火处理对轧态Mg-3Li-1RE 合金的冲击变形行为的影响

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间发表（含录用）的学术论文

### 相关论文文献

- [1].高熵合金的制备方法及其应用进展[J]. 航空制造技术 2019(22)

- [2].低合金钛卷应用与展望[J]. 科技创新与应用 2019(36)

- [3].各类高熵合金的研究进展[J]. 功能材料 2019(12)

- [4].高熵合金抗氧化性能研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S2)

- [5].镁铝钆合金在空气中的氧化与燃烧[J]. 稀有金属材料与工程 2019(12)

- [6].含稀土铂基合金的性能研究进展[J]. 贵金属 2019(S1)

- [7].高熵合金的力学性能及功能性能研究进展[J]. 材料热处理学报 2020(01)

- [8].影响6005A合金剥落腐蚀性能的因素研究[J]. 铝加工 2020(01)

- [9].高熵合金的耐蚀性与耐磨性研究进展[J]. 热加工工艺 2020(06)

- [10].轻质高熵合金的研究进展与展望[J]. 稀有金属材料与工程 2020(04)

- [11].高熵合金的热处理综述[J]. 材料热处理学报 2020(05)

- [12].国内高熵合金制备技术的发展现状[J]. 科技经济导刊 2020(10)

- [13].高熵合金激光选区熔化研究进展[J]. 钢铁研究学报 2020(06)

- [14].浅析合金成分及时效工艺对6082合金的影响[J]. 福建冶金 2020(04)

- [15].多组元高熵合金制备方法的研究现状[J]. 有色金属工程 2020(06)

- [16].高熵合金——打破传统的新型高性能多主元合金[J]. 中国资源综合利用 2020(08)

- [17].微波消解-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定718合金中铝钴钛钒磷钨六种元素[J]. 湖南有色金属 2020(04)

- [18].增材制造技术制备高熵合金的研究现状及展望[J]. 材料导报 2020(17)

- [19].立方晶体结构高熵合金在低温条件下的力学行为研究进展[J]. 稀有金属材料与工程 2020(09)

- [20].高熵合金制备及热处理工艺研究进展[J]. 金属热处理 2020(10)

- [21].轻质高熵合金的研究现状与发展趋势[J]. 材料导报 2020(19)

- [22].轻质高熵合金的研究现状[J]. 材料导报 2020(21)

- [23].热处理对Mg-11Gd-3Y-0.6Ca-0.5Zr合金显微组织和腐蚀行为的影响[J]. 材料导报 2020(20)

- [24].高熵合金材料研究进展（英文）[J]. Science China Materials 2018(01)

- [25].高熵合金的研究进展[J]. 中国重型装备 2017(03)

- [26].Al-5.0Zn-3.0Mg-1.0Cu-0.1Zr合金的淬火敏感性[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2017(09)

- [27].体内外实验评估Mg-6Zn合金对肠上皮细胞紧密连接的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(11)

- [28].高熵合金制备方法进展[J]. 热加工工艺 2014(22)

- [29].4J29合金金相组织和力学性能的研究[J]. 机电元件 2015(04)

- [30].高压处理对Cu-50.84Cr-0.48Al合金热扩散系数和热膨胀性能的影响[J]. 稀有金属 2013(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5924bf7cbc4d311610e27d71.html