# 服役管线焊缝缺陷的超声定量检测技术研究

### 论文摘要

长输油气管线一般长度较长,管道设计压力较大,加之沿线地形复杂,施工地域广,因此管道焊接工作量大。全线焊接量的80%依靠组合焊（手工电弧焊+半自动焊）施工。在焊接过程中可产生未熔合、未焊透、裂纹等缺陷,然而这些缺陷能降低焊件结构的强度,其最主要原因就是这些缺陷减小了结构承载横截面的有效面积,同时在缺陷周边区域产生了应力集中,从而造成对焊件的使用性能及寿命产生不利的影响,为了保证在役管道的安全可靠的运行,应对其进行定期检测,以便能够及时发现问题并采取相应的措施,以减少不必要的损失。超声波检测技术因其操作方便快捷,检测速度快、数据可靠而且成本较低等优点成为对管道缺陷的主要检测手段。本文基于管道对接焊接过程中可产生裂纹、气孔等缺陷,分析这些缺陷产生的原因及回波特征,利用自制的仿自然缺陷,采用6dB和端点反射波法,选择适当的探头、K值、频率等超声波检测参数,对这些缺陷进行定性和定量检测,得出缺陷的大小后,与实际大小相比,从而可以得出两种检测方法的适用性。通过实验发现在检测壁厚为8mm左右的管道,对于裂纹和未熔合缺陷建议采用6dB法测长,当有带上下尖端未焊透和夹渣可优先选用端点反射法,当然这两种检测方法对其它的缺陷都有一定的检测能力,但在实际检测中可优先选用6dB法,然后通过分析影响缺陷定量的因素,再作对比实验,然后和相对应的检测标准相比,得出检测不同壁厚的管道应选用多大的探头、频率、晶片尺寸等检测参数为宜,最后通过对仿自然缺陷的检测,发现这些缺陷的回波都有一定的特征,本实验将这些缺陷的特征归纳出来,为以后在实践检测估判缺陷的类型提供一定的科学依据。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章绪论

- 1.1 课题研究的背景

- 1.2 国内外发展的现状

- 1.2.1 超声波检测基本原理

- 1.2.2 射线探伤原理

- 1.2.3 射线和超声波检测技术的比较

- 1.3 课题研究的目的

- 1.4 本课题主要的研究内容

- 第二章傳缝辉接缺陷的形态

- 2.1 煌缝各类缺陷及产生的原因

- 2.1.1 气孔

- 2.1.2 未燥透

- 2.1.3 未溶合

- 2.1.4 夹渣

- 2.1.5 裂纹

- 2.1.6 咬边

- 2.1.7 错边

- 2.2 辉缝煙接工艺特点及缺陷危害状况调查

- 第三章燥缝缺陷定量检测技术及缺陷回波特征

- 3.1 超声定量检测技术

- 3.1.1 相对灵敏度法（6dB法）

- 3.1.2 端点反射波法

- 3.1.3 端点衍射波法

- 3.1.4 TOFD技术（衍射时差法）

- 3.2 声程修正系数〃和跨距修正系数m

- 3.3 缺陷类型识别

- 3.3.1 缺陷类型识别

- 3.4 缺陷回波动态波形

- 3.4.1 波形I

- 3.4.2 波形 II

- 3.4.3 波形Ⅲ

- 3.4.4 波形Ⅳ

- 3.5 回波动态波形的区分

- 3.6 影响缺陷定量的因素

- 3.6.1 仪器及探头性能的影响

- 3.6.2 试件几何形状和尺寸的影响

- 3.6.3 缺陷的影响

- 第四章 实验与实践检测

- 4.1 仪器选用的原则

- 4.2 选用仪器类型

- 4.3 专用试块及探头研制

- 4.3.1 调节扫描速度试块的设计

- 4.3.2 仿自然缺陷样品设计与制作

- 4.3.3 设计制作的专用试块图片

- 4.3.4 为本次试验设计制作的各类专用探头

- 4.4 探头的选择

- 4.4.1 探头型式的选择

- 4.4.2 探头频率的选择

- 4.4.3 横波斜探头K值的选择

- 4.5 实验步骤

- 4.6 相对灵敏度法对仿自然缺陷进行超声定量检测

- 4.7 端点反射法对仿自然缺陷进行超声定量检测

- 4.8 影响缺陷定量因素的对比实验

- 4.9 各种缺陷回波的特征

- 4.10 实践检测

- 第五章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的论文

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].用于内窥光学相干层析成像探头的小型化及焦深拓展技术[J]. 中国激光 2020(02)

- [2].球罐声发射检测中探头的布置[J]. 山东化工 2020(03)

- [3].探头旋转设备中多探头布置与横向检测螺距的关系[J]. 无损检测 2020(03)

- [4].腹部及浅表探头联合应用诊断急性阑尾炎的临床价值[J]. 医学食疗与健康 2020(04)

- [5].溃疡性结肠炎利用肠镜微探头在临床的使用效果探讨[J]. 中国医疗器械信息 2020(06)

- [6].一种平面近场测试宽带探头补偿方法[J]. 舰船电子对抗 2020(02)

- [7].示波器探头的分类及使用注意事项[J]. 计量与测试技术 2015(02)

- [8].探头鸟[J]. 幽默与笑话 2020(16)

- [9].氧探头内阻测试方法[J]. 科技致富向导 2014(08)

- [10].自带搜索探头的大胃王[J]. 作文大王(小学版) 2013(10)

- [11].老师,请把放松、开心带进课堂[J]. 新作文(小学作文创新教学) 2009(Z2)

- [12].论里(礼)得下车[J]. 开心老年 2010(11)

- [13].路上探头大揭秘[J]. 汽车消费报告 2010(07)

- [14].探头鸟[J]. 少年文艺(上海) 2008(12)

- [15].超声腹部及浅表探头联合扫描对急性阑尾炎患者检出率的影响[J]. 首都食品与医药 2020(06)

- [16].楼道安装探头 邻居告上法庭[J]. 共产党员 2010(04)

- [17].慢条斯理不列颠[J]. 芳草(青春版) 2011(01)

- [18].被小人“关注”[J]. 老同志之友 2011(11)

- [19].超声流量计探头安装入侵长度对测量影响的估算[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2013(09)

- [20].泰克扩充TriMode探头系列[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2009(03)

- [21].泰克扩充TriMode探头系列[J]. 电子测试 2009(03)

- [22].降低氧探头运行成本的途径与措施[J]. 热处理技术与装备 2009(02)

- [23].某机载探测系统自主回收技术的实现[J]. 飞控与探测 2019(06)

- [24].分析腹部及浅表探头联合应用诊断急性阑尾炎的临床价值[J]. 医学理论与实践 2017(03)

- [25].Philips-Precedence双探头单光子发射计算机断层成像仪的五年质量控制监测[J]. 华西医学 2015(10)

- [26].B超探头的故障及检修、保养探究[J]. 数字化用户 2013(08)

- [27].探头下的童话[J]. 杂文选刊(下旬版) 2010(01)

- [28].建筑风环境风洞试验中风速探头的研制与应用[J]. 实验流体力学 2013(04)

- [29].B超探头故障分析与检修[J]. 医疗装备 2012(06)

- [30].投弃式海流剖面仪探头流场数值模拟[J]. 科技导报 2010(20)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/593e075e01d742e4396ffb9a.html