# 气相色谱法检测三甲基氯化锡方法的研究

### 论文摘要

塑料与人类生活息息相关,PVC在塑料制品的产量居世界第二,广泛应用于给水管材和食品药品包装等领域。PVC加工过程中,需加入大量的增塑剂,稳定剂等其他辅助材料。有机锡以其良好的性能成为了PVC加工中必不可少的热稳定剂,而甲基锡是有机锡中稳定效果最好的一种。三甲基氯化锡（TMT）是甲基锡的主要副产物,属剧毒化合物,具有良好的脂溶性和水溶性。我国已经发生了多起TMT中毒事件,死亡10多人。使用高含量TMT的稳定剂和废旧塑料为原料是造成中毒的直接原因。目前国家还没有针对三甲基氯化锡的限量标准和检测方法,因此建立一套方便,快捷,广谱的检测方法显得非常必要。本论文的主要研究内容：首次建立液液萃取-气相色谱检测PVC包装材料中TMT的方法,GC-ECD具有普及广的特点,该法的建立,为国家标准的建立提供了一定的数据支持,并且该法可用于基层工作者对TMT污染的监测与调查。随机抽取市售不同用途的PVC制品20多种,包括管材,薄膜,袋,杯,片材以及瓶盖垫圈,运用液液萃取-气相色谱法对其检测,并对结果进行统计分析。通过实验研究获得了以下结果：1.检测方法的建立样品预处理：样品经过浸泡后,采用乙酸乙酯作为萃取液,提取三甲基氯化锡,然后氮吹浓缩至1mL,进样lμL, GC-ECD进行分析。若浸泡液是水或4%的乙酸,必须先加入氯化钠达到饱和,再调节PH值至6.6-7.6,然后进行提取。最佳的色谱条件：色谱柱为DB-17毛细管柱（0.25μm×0.25mm×30m）进样口温度：200℃,柱流速：1.0 mL/min;柱温：60℃保持7min,以25℃/min升至200℃,保持2min;检测器温度：260℃,尾吹流量：40 mL/min;分流进样1μL,分流比为5：1,总分析时间14.6 min。2.采用该法对20多种样品进行了抽样调查,以乙酸乙酯作为浸泡液,检测了12份样品,阳性样品2份,检出率16.7%,其含量为0.40mg/kg,20.32 mg/kg;以4%的乙酸作浸泡液,检测了10份样品,阳性样品1份,检出率10%,含量1.2μg/L;以水作为浸泡液,检测了10份样品,未检出阳性。采用了GC/MS法对检测数据进行了比对,结果显示检测结果真实可靠。3.该法具有简便,易普及的优点,但对于部分样品灵敏度还达不到检测的要求,样品基质对测定的干扰还需要进一步研究。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 三甲基氯化锡的理化性质及毒性

- 1.2 TMT中毒事件及原因分析

- 1.3 TMT的潜在威胁

- 1.4 TMT检测方法的研究进展

- 第二章 绪论

- 2.1 研究目的和意义

- 2.2 研究内容

- 第三章 水作浸泡液TMT的检测

- 3.1 材料与方法

- 3.2 结果分析与讨论

- 3.3 小结

- 第四章 乙酸乙酯作浸泡液TMT的检测

- 4.1 材料与方法

- 4.2 结果分析与讨论

- 4.3 小结

- 第五章 4%乙酸作浸泡液TMT的检测

- 5.1 材料与方法

- 5.2 结果分析与讨论

- 5.3 小结

- 第六章 结论

- 6.1 检测方法的建立

- 6.2 抽样检测结果

- 6.3 意见和建议

- 参考文献

- 在读期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].二氯化锡催化合成杂环化合物的研究进展[J]. 广东化工 2014(21)

- [2].三甲基氯化锡的毒性及危害研究进展[J]. 现代预防医学 2011(08)

- [3].甲基氯化锡防护及应急处理[J]. 塑料助剂 2010(04)

- [4].气相色谱-质谱法测定血样中三甲基氯化锡[J]. 中国职业医学 2011(03)

- [5].二[邻(间)氟苄基]二氯化锡的合成和晶体结构[J]. 衡阳师范学院学报 2016(06)

- [6].直接法合成甲基氯化锡的工艺研究[J]. 化工中间体 2009(10)

- [7].三苄基氯化锡的合成及结构表征[J]. 化学工程师 2014(05)

- [8].塑料管材中的三甲基氯化锡的污染状况分析[J]. 食品安全质量检测学报 2018(10)

- [9].气相色谱-质谱联用法测定塑料稳定剂中的三甲基氯化锡[J]. 中国职业医学 2009(06)

- [10].高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法测定尿中的三甲基氯化锡和三乙基氯化锡[J]. 中国卫生检验杂志 2018(22)

- [11].中毒死亡案件检出三甲基氯化锡1例[J]. 中国法医学杂志 2015(06)

- [12].同时检测人体尿液中三甲基氯化锡和盐酸氯丙嗪含量的GC/MS分析法探讨[J]. 毒理学杂志 2010(05)

- [13].鞋类中三甲基氯化锡气相质谱检测方法的研究[J]. 皮革与化工 2019(04)

- [14].超高效液相色谱-电喷雾串联质谱法测定塑料成品中的三甲基氯化锡[J]. 应用预防医学 2016(01)

- [15].职业性急性三甲基氯化锡中毒诊断的研究进展[J]. 广西医学 2008(12)

- [16].国内外三甲基氯化锡中毒事故分析[J]. 中国工业医学杂志 2010(05)

- [17].由醛或肟制备腈[J]. 中国医药工业杂志 2017(06)

- [18].三苄基氯化锡的晶体结构及量子化学研究[J]. 衡阳师范学院学报 2009(06)

- [19].在玻璃镀膜中成功引入单丁基三氯化锡[J]. 有色金属文摘 2015(04)

- [20].急性三甲基氯化锡中毒性脑病325例临床分析[J]. 中国职业医学 2019(06)

- [21].衍生化气相色谱-质谱联用法测定工作场所空气中三甲基氯化锡[J]. 中国职业医学 2009(05)

- [22].基于液质联用法对塑料管材中三甲基氯化锡含量测定[J]. 预防医学情报杂志 2018(08)

- [23].一起职业性急性三甲基氯化锡中毒事故调查[J]. 职业与健康 2008(13)

- [24].回收废旧聚氯乙烯塑料导致三甲基氯化锡中毒事故的调查[J]. 中国职业医学 2008(03)

- [25].混合二烃基二氯化锡(Ⅳ)的合成及结构表征[J]. 化学试剂 2008(02)

- [26].气相色谱法测定食品塑料包装材料中三甲基氯化锡[J]. 理化检验(化学分册) 2012(08)

- [27].三环己基氯化锡对烟草花叶病毒的抑制作用[J]. 农药学学报 2010(03)

- [28].三(3,5-二甲基苄基)氯化锡和四(间氰基苄基)锡的合成、晶体结构和量子化学研究[J]. 无机化学学报 2015(02)

- [29].1起塑料窗帘生产企业三甲基氯化锡中毒事故调查[J]. 中国职业医学 2010(03)

- [30].1996-2016年我国三甲基氯化锡中毒事故分析[J]. 海南医学 2017(13)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/595178f3d4649802ed3c4654.html